## Slide 1: ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПОМЕЩЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

## Slide 2: Функциональные группы помещений ПОП проектируют в соответствии с технологическим процессом производства продукции и её реализации
К функциональным группам относятся:
— группы помещений для приема и хранения продуктов (складских);
— производственных помещений;
— помещений для потребителей;
— служебных, бытовых и технических помещений.

## Slide 3: СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В состав складских помещений для хранения входят:
— холодильные и морозильные камеры для хранения молочно-жировых продуктов и гастрономии;
— фруктов, зелени, овощей, напитков;
— кулинарной продукции;
— мороженного и охлажденного мяса, птицы, субпродуктов, рыбы;
— кладовые для хранения сухих продуктов, картофеля и корнеплодов;
— кладовые вино-водочных изделий;
— кладовые складской тары и инвентаря.

## Slide 4: Все помещения складской группы проектируются единым блоком и не должны быть проходными
Холодильные и морозильные камеры и кладовые не допускается размещать под моечными и санитарными узлами, а также под производственными с трапами и высокой температурой. Холодильные камеры не рекомендуется располагать рядом с помещениями бойлерных, душевых, а также над и под ними.
Допускается объединять холодильные камеры площадью до 15 м2 для хранения различных продуктов с учетом их товарного соседства и одинаковой расчетной температурой воздуха.
Кладовую овощей рекомендуется располагать в подвале или на первом этаже здания без естественного освещения.
Кладовую сухих продуктов желательно размещать в сухом светлом помещении. Не рекомендуется проектировать её рядом с помещениями с высокой влажностью воздуха, с канализационными трапами или под ними.
Перед складской группой помещений проектируется во дворе разгрузочная платформа шириной 2 м, высотой 1,2 м до уровня кузова автомобиля и длиной не менее 3 м на каждое место.
Разгрузочная платформа должна находиться под навесом. На заготовочных предприятиях проектируют неотапливаемые помещения закрытые помещения – дебаркадеры или боксы.
Камеру отходов проектируют на первом этаже здания с выходом через тамбур в коридор предприятия и наружу в хозяйственную зону. Вместо камеры отходов может быть запроектирована кладовая, в которой установлен холодильный шкаф для кратковременного хранения отходов.

## Slide 5: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Состав производственных помещений зависит от типа предприятия, характера производственного процесса (работает на полуфабрикатах или сырье), формы обслуживания.
Производственные помещения доготовочных предприятий включают: горячий, холодный, овощной, кондитерский и другие цехи.
Все эти цехи желательно проектировать в отдельных помещениях здания у наружной стены с естественным освещением, они не должны быть проходными, должны иметь удобную связь между собой и с другими функциональными группами помещений: складская, торговая и т.п.
Помещения моечных столовой и кухонной посуды, тары полуфабрикатов, резки хлеба, кабинет заведующего производством могут быть запланированы с искусственным освещением.
Горячий цех должен быть непосредственно связан с холодным цехом, моечной кухонной посуды, сервизной и помещением раздаточной при обслуживании официантами или моечной столовой посуды и залом при самообслуживании.

## Slide 6: ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В эту группу помещений входят: торговые залы, банкетные залы, VIP-залы, вестибюль с гардеробом и санузлами, аванзалами для ресторанов, магазинами кулинарии, помещения совета кафе (в молодежных кафе), для игр (в детском кафе) и т.д.
Залы размещают со стороны главного или боковых фасадов здания.
Входы в здание располагают преимущественно со стороны главного фасада через вестибюль.
Если предприятие расположено на площади здания иного назначения (офисы, гостиницы и т.д.), то необходимо предусмотреть еще один вход в зал, непосредственно, из этого здания.

## Slide 7: СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
К этим помещениям относятся кабинет директора, контора (бухгалтерия, отдел кадров), главная касса.
Их проектируют на любом этаже здания, обеспечивая удобную взаимосвязь со всеми помещениями предприятия.
Желательно, чтобы они имели естественное освещение, особенно бухгалтерия.

## Slide 8: БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Состав бытовых помещений следующий:
— гардеробы для персонала мужские и женские;
— гардероб для официантов;
— душевые и санузлы для персонала и потребителей, раздельные для мужчин и женщин;
— кладовая для белья.
Бытовые помещения следует проектировать единым блоком и располагать их в здании со стороны входа обслуживающего персонала. Они должны иметь удобную связь со всеми группами помещений через коридор.

## Slide 9: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
К техническим помещениям относятся:
— вентиляционные камеры;
— тепловой пункт т водомерный узел;
— электрощитовая;
— машинное отделение холодильных камер, если запроектированы стационарные камеры.
Технические помещения не всегда могут располагаться единым блоком, так как являются вспомогательными помещениями, обслуживающими другие группы помещений.
Вентиляционные камеры, тепловой пункт и водомерный узел располагают у наружных стен здания с самостоятельным входом со стороны хозяйственной зоны предприятия или из производственного коридора.
Электрощитовую желательно замещать у наружной стены или в непосредственной близости от производственных помещений с наибольшим количеством, установленного в них электрооборудования.
Не допускается размещать электрощитовые под или рядом с моечными, санузлами, душевыми, а также с производственными помещениями, в которых имеются раковины для мытья рук и производственные ванны.
Машинное отделение холодильных камер проектируют в непосредственной близости к холодильным камерам с непосредственным выходом наружу или в производственный коридор.

## Slide 10: СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕСТОРАНОМ
Управление рестораном – это сложный процесс, который представляет собой разные действия, направленные на обеспечения правильного соотношения рабочей силы и финансовых затрат.
В функции управляющего рестораном входят:
-техническая и технологическая подготовка производства к обслуживанию посетителей;
-экономическое планирование;
-ведение учета и финансовая деятельность;
- снабжение ресторана (как продовольственное, так и техническое);
- экономический анализ финансовой деятельности ресторана.

## Slide 11: СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕСТОРАНОМ
Структура ресторана состоит из разных взаимосвязанных звеньев, выполняющих отдельные функции.
Главным элементом данной структуры представлена администрация ресторана.
Администрация – группа людей во главе с директором предприятия. Она занимается руководством деятельности коллектива.
Деятельность этого коллектива направлена не корректную и бесперебойную работу заведения.
Большая роль в работе ресторана принадлежит заведующему производством. Он отвечает за работу все производственных цехов и посредственно, через начальников цехов, руководит данными цехами. Если же заведение бесцехового типа, то заведующий производством руководит участками через бригадиров.

## Slide 13: Структура управления рестораном
Собственник
Директор ресторана
PR-менеджер
Менеджер по персоналу
Менеджер по закупкам
Заведующий производством
Главный бухгалтер
Зам. директора ресторана
Арт-директор
Кладовщик
Грузчики
Экспедитор
Шеф-повар
Повара
Мойщица кухонной посуды
Калькулятор
Метрдотель
Инженер
Гардероб
Уборщики помещений
Официанты
Бармены
Мойщица столовой посуды

## Slide 14: КАТЕГОРИИ РЕСТОРАННОГО ПЕРСОНАЛА
· Категория первая - администрация ресторана
Управляющий рестораном (нередко является владельцем ресторана), бухгалтерия, кадровая, маркетинговая, рекламная службы, служба персонала, служба логистики и т.д.
Специалисты, которые обеспечивают финансово-административное управление рестораном (разрабатывают концепцию развития ресторана; осуществляют финансовый контроль за деятельностью ресторана; отвечают за проведение маркетинговых, рекламных, PR – мероприятий; осуществляют кадровое планирование; взаимодействуют с надзорными службами);
· Категория вторая - специалисты кухни
Шеф-повар, повара, кондитеры и т.п. - работники, обеспечивающие ассортимент и качество блюд в ресторане (разработка меню; контроль качества закупок и готовых блюд; подбор и обучение персонала кухни; управление персоналом и контроль за его работой; приготовлением блюд; порционированием, оформлением и передачей заказанных блюд на реализацию);
· Категория третья - обслуживающий персонал в зале:
официанты и менеджеры зала - работники, обеспечивающие непосредственный контакт с посетителями ресторана (администратор зала (метрдотель) - осуществление работы по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий, контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины;
хостесс - управление вниманием клиента в начальный момент нахождения в ресторане и далее при необходимости;
сомелье - составление винной карты и поддержанием, в соответствии с ней, запаса вин в ресторане; рекомендации по выбору напитков; бармен - обслуживание посетителей за барной стойкой готовыми к употреблению безалкогольными и слабоалкогольными напитками; официант - сервировка стола в соответствии с установленными стандартами; прием заказов от клиента и подача блюд; предоставление счета гостям; кассир - осуществление операций по отражению на контрольно–кассовой машине всех полученных от покупателей денежных сумм);
· Категория четвертая - подсобные службы (уборка, доставка продуктов, мытье посуды и подсобные работы на кухне) - работники, обеспечивающие необходимые условия для работы всех других категорий.