## Slide 1: Двигатели Внутреннего Сгорания. Классификация
Кабинет 63.
Преподаватель: Муфтахитдинов М.Р.

## Slide 2
Двигатель внутреннего сгорания — двигатель, в котором топливо сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя. ДВС преобразует давление от сгорания топлива в механическую работу.

## Slide 3
ДВС, используемые на автомобилях, состоят из двух механизмов: кривошипно-шатунного и газораспределительного, а также из следующих систем:
питания;
выпуска отработавших газов;
зажигания;
охлаждения;
смазки.

## Slide 4
1. Цилиндр,
2. Поршень,
3. Камера сгорания,
4. Шатун,
5. Коленчатый вал,
6. Впускной канал,
7. Впускной клапан,
8. Впускной распределительный вал,
9. Выпускной канал,
10. Выпускной клапан,
11. Выпускной распределительный вал,
12. Свеча зажигания.

## Slide 5: Классификация двигателей
1. По назначению: а) транспортные; б) стационарные. 2.По способу осуществления рабочего процесса: а) четырехтактные; б) двухтактные.

## Slide 6
3. По способу смесеобразования: а) с внешним смесеобразованием (бензиновые, газовые); б) с внутренним смесеобразованием (дизельные и впрысковые двигатели).
4.По способу воспламенения рабочей смеси: а) с принудительным воспламенением от электрической искры (бензиновые, газовые и др.); б) с воспламенением от сжатия.

## Slide 7
5.По виду применяемого топлива:
а) работающие на бензине; б) работающие на дизельном топливе; в) работающие на сжатом или сжиженном газе; г) работающие на другом альтернативном виде топлива.
6.По числу цилиндров – одно, двух, трёх, четырёх, пяти, шести, восьмицилиндровые и т.д.

## Slide 8
7. По расположению цилиндров:
а)однорядные (L) б) однорядные (L) с наклоном оси цилиндров в) V-образные с расположением цилиндров под углом 75…90о; г) оппозитные с противоположным горизонтальным расположением цилиндров под углом 180о.

## Slide 9
8.По способу наполнения цилиндров свежим зарядом: а) без наддува (наполнение осуществляется за счёт разрежения, создаваемого в цилиндре при движении поршня от В.М.Т. к Н.М.Т; б) с наддувом (наполнение цилиндра свежим зарядом происходит под давлением, которое создаётся компрессором).
9) По способу охлаждения: а) с жидкостным охлаждением; б) с воздушным охлаждением.

## Slide 10
Конец лекции