## Slide 1: ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОИ ГЕОЛОГИИ
Выполнил студент группы 147: Абасов Алексей Русланович
БУ «Когалымский Политехнический Колледж
Руководитель: преподаватель Силантьев Владимир Владимирович
г.Когалым, 2015г.

## Slide 2
Геология изучает историю возникновения, состав и строение Земли, а также историю зарождения и развития жизни на ней. Ученые предполагают, что Земля состоит из нескольких оболочек: наружной, или литосферы (до глубины 5—70 км); промежуточ­ной, или мантии (до глубины 2850—2900 км}, и ядра (на глубине 2900—6380 км). Все оболочки имеют различный химический состав, физическое состояние и свойства.
Литосфера, называемая земной корой, изучена человеком лучше других оболочек Земли. Состав и строение мантии и ядра окончательно еще не выяснены. Над литосферой располагается водная оболочка, или гидросфера, покрывающая 71% всей поверхности Земли, и воздушная оболочка, или атмосфера. Нижняя граница атмосферы — поверхность суши и моря. Верхняя граница атмосферы не определена. По данным некоторых исследователей, мощность слоев атмосферы доходит до 1000 км.
Состав земной коры
Земная кора сложена горными породами, состоящими из минералов. Минералами называются природные вещества, приблизительно однородные по химическому составу и физическим свойствам — продукты физико-химических процессов, совершаемых в земной коре. Горные породы — агрегаты минералов более или менее постоян­ного состава, которые образуют самостоятельные геологические тела, слагающие земную кору. Горные породы по происхождению подразделяют на изверженные (магматические), осадочные и метаморфические (видоизмененные).

## Slide 3
Изверженные горные породы образовались в результате застывания на поверхности или в недрах земной коры силикатного расплава, называемого магмой. Большинство изверженных пород имеет кристаллическое строение. По своим физическим свойствам они представляют плотные, крепкие однородные массивы. Типичными представителями изверженных пород являются базальты, граниты. Животных и растительных остатков эти породы не содержат.
Осадочные горные породы образовались в результате осаждения органических и неорганических веществ на дне водных бассейнов и на поверхности материков. Мельчайшие кусочки раздробленных водой или ветром изверженных пород, а также остатки животных и растительных организмов, осаждаясь, постепенно образовывали слои и пласты. Осадочные горные породы по способу образования разделяют на четыре группы: обломочные породы (механические осадки), а также породы химического, органического и смешанного происхождения.
Обломочные породы образовались в результате разру­шения, переноса и отложения мелких кусочков разрушенных пород - валуны, галечники, гравий, пески, песчаники, глины, аргиллиты и глинистые сланцы.
Породы химического происхождения образовались вследствие выпадения солей из водных растворов или в результате химических реакций, происходящих в земной коре. Они разбиты на следующие группы: карбонатные, кремнистые, железистые, галоидные соли, сернокислые соли.
К карбонатным породам относятся известняки химического происхождения, оолитовые известняки, известковые туфы, доломиты. Представителями кремнистых пород являются кремнистые туфы, образующиеся путем выпадения аморфного кремнезема из воды горячих источников. Группу железистых пород образуют различные руды железа (бурые..железняки, железистые оолиты). К галоидным солям относится каменная соль. Ангидрит и гипс составляют группы сернокислых солей.
Породы органического происхождения являются в большей или меньшей степени остатками животных и растительных организмов: известняки, мел.
Метаморфические горные породы образовались из осадочных и изверженных пород при погружении последних на некоторую глубину в толщу земной коры. Особенностью пород этой группы является их сланцеватость, и кристаллическая структура: кварциты, мраморы, яшмы, различные сланцы, гнейсы.

## Slide 4
Возраст горных пород
Определение возраста горных пород основано на изучении последовательности образования напластований в земной коре. На основании данных об органических остатках, составе, строении и расположении пластов относительно друг друга в вертикальном и горизонтальном направлениях учеными составлена единая, так называемая стратиграфическая шкала, отражающая главнейшие историко-геологические закономерности в развитии земной коры. Кроме того, разработана геохронологическая таблица, показывающая рас­положение в определенной последовательности условных отрезков времени, на которые делится история Земли Все подразделения геохронологической таблицы характеризуются ископаемыми остатками животных и растительных организмов. Однако в горных породах Архейской и Протерозойской эр такие остатки обнаруживаются очень редко, что не позволяет четко подразделить эти эры на периоды.
Формы залегания осадочных горных пород
Характерным признаком осадочных горных пород является их слоистость, т. е. свойство располагаться параллельными или почти параллельными слоями, отличающимися друг от друга составом, структурой, твердостью и окраской слагающих их пород. В толще осадочных горных пород каждый слой (или пласт) отделен от другого поверхностью напластования. Поверхность, ограничивающая пласт снизу, называется подошвой; поверхность, ограничивающая его сверху, — кровлей. Следовательно, кровля нижележащего слоя яв­ляется одновременно подошвой покрывающего слоя.

## Slide 5
Эры (груп­пы) и их индек­сы | Периоды (системы) и их индексы | Эпохи (отделы) и их индексы | Продолжи-тельность, млн. лет
Планетарная | - | - | Более 2500
Ар­хей­- ская А | — | — | Более 1700
Про­терозой ская Pt | — | — | 1300
Палео- зой- ская, Pz | Кембрийский (кембрийская) Cm Ордовикский (ордовикская) 0 Силурийский (силурийская) S Девонский (девонская) D Каменноугольный (каменноуголь­ная) С Пермский (пермская) Р | Нижнекембрийская (нижний) Cm1 Среднекембрийская (средний) Cm2 Верхнекембрийская (верхний) Сm3 Нижнеордовикская (нижний) Oi Среднеордовикская (средний) Од Верхнеордовикская (верхний) О;; Нижнесилурийская (нижний) Si Верхнесилурийская (верхний) Sa Нижнедевонская (нижний) D1 Среднедевонская (средний) D2 Верхнедевонская (верхний) D3 Нижнекаменноугольный (нижний) С1 Среднекаменноугольный (средний) С2 Верхнекаменноугольный (верхний) С3 Нижнепермская (нижний) Р1 Верхнепермская (верхний) P2 | 90 60 20 80 50 45
Мезо- Зой- ская Mz | Триасовый (триасовая) Т Юрский (юрская) I Меловой (меловая) Сг | Нижнетриасовая (нижний) T1 Среднетриасовая (средний) Т2 Верхнетриасовая (верхний) Т3 Нижнеюрская (нижний) I1 Среднеюрская (средний) I2 Верхнеюрская (верхний) I3 Нижнемеловая (нижний) Cri Верхнемеловая (верхний) Сг2 | 40 45 70
Кайно- зой- ская, Kz | Палеогеновый (палеогеновая) Pg Неогеновый (неогеновая) N Четвертичный (четвертичная), или антропоге-новый (антро-погеновая) Q | Нижнепалеогеновая (нижний, пли палеоцен) Pg1 Среднепалеогеновая (средний, или эоцен) Pg2 Верхнепалеогеновая (верхний, или олигоцен) Pg3 Нижненеогеновая (нижний, или миоцен) N1 Верхненеогеновая (верхний, или плиоцен) N2 Нижнечетвертичная (нижний) Q1 Среднечетвертичная (средний) Q2 Верхнечетвертпчная (верхний) Оз Современная (современный) Q4 | 45 25 1

## Slide 6
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Пластовый резервуар представляет собой коллектор, ограниченный на значительной площади в кровле и подошве плохо проницаемыми породами. Особенностями такого резервуара является сохранение толщины и литологического состава на большой площади.
Принципиальная схема пластового резервуара.
1 – коллектор (песок);
2 – плохо проницаемые породы (глины)

## Slide 7
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Под массивным резервуаром понимают мощные толщи пород, состоящие из многих проницаемых пластов, не отделенных один от другого плохо проницаемыми породами.
Схема однородного массивного резервуара.
Схема неоднородного массивного резервуара
однородные массивные резервуары – сложены сравнительно однородной толщей пород, большей частью карбонатных
неоднородные массивные резервуары – толща пород неоднородна. Литологически она может быть представлена, например, чередованием известняков. Песков и песчаников, сверху перекрытых глинами.

## Slide 8
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Нефть
Газ
Вода
Вода
Сводовая ловушка
Нефть
Тектонически экранированна ловушка
Нефть
Нефть
Нефть
Вода
Литологиически экранированная ловушка
Вода
Нефть
Стратиграфически экранированная ловушка

## Slide 9
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью.
пластовая
массивная
литологически ограниченная
стратиграфически ограниченная,
тектонически эранированная

## Slide 10
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью.
пластовая
массивная
литологически ограниченная
стратиграфически ограниченная,
тектонически эранированная

## Slide 11
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Литологически ограниченный тип залежи

## Slide 12
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Массивный тип залежи

## Slide 13
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Тектонически экранированный тип залежи

## Slide 14
ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. ЛОВУШКИ
Под месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей, приуроченных территориально к одной площади и сведенных с благоприятной тектонической структурой.
Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь, такое месторождение называется однопластовым. Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) разной стратиграфической принадлежности, принято называть многопластовыми

## Slide 15
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ЁМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
Коллектором называется горная порода,
обладающая такими геолого-физическими свойствами, которые обеспечивают физическую подвижность нефти или газа в ее пустотном пространстве.
Порода-коллектор может быть насыщена как нефтью или газом, так и водой.

## Slide 16
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ЁМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
Емкостные свойства породы определяются ее пустотностью:
Vпуст. = Vпор+ Vтрещ. + Vкаверн
д
а
б
в
г
е

## Slide 17
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ЁМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
Первичная пустотность присуща всем без исключения осадочным породам, в которых встречаются скопления нефти и газа – это прежде всего межзерновые поры, пространства между крупными остатками раковин и т.п.
К вторичным пустотам относятся поры каверны и трещины, образовавшиеся в процессе доломитизации известняков и выщелачивания породы циркулирующими водами, а также трещины возникшие в результате тектонических движений.
По времени образования выделяются первичные пустоты и вторичные.
Первичные пустоты формируются в процессе седиментогенеза и диагенеза, то есть одновременно с образованием самой осадочной породы, а вторичные образуются в уже сформировавшихся породах.

## Slide 18
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ПОРИСТОСТЬ И СТРОЕНИЕ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА
Пористость - наличие пор в горной породе
m =
(%)
Полная пористость включает в себя все поры горной породы, как изолированные (замкнутые), так и открытые, сообщающиеся друг с другом. Коэффициентом полной пористости называется отношение суммарного объема пор в образце породы к видимому его объему:
Открытая пористость - объем пор связанных между собой. Коэффициентом открытой пористости называется отношение объема открытых, сообщающихся пор к видимому объему образца:

## Slide 19
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ПОРИСТОСТЬ И СТРОЕНИЕ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА
Эффективная пористость - учитывает часть объема связанных между собой пор насыщенных нефтью.
Динамическая пористость - учитывает тот объем нефти, который будет перемещаться в процессе разработки залежи.
По величине диаметра поры подразделяются :
Сверхкапиллярные > 0,5 мм
Капиллярные 0,5 - 0,0002 мм
Субкапиллярные < 0, 0002 мм

## Slide 20
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ТРЕЩИНОВАТОСТЬ
Трещиноватость горных пород обусловливается наличием в них трещин, не заполненных твердым веществом. Залежи, связанные с трещиноватыми коллекторами, приурочены большей частью к плотным карбонатным коллекторам, а в некоторых районах и к терригенным отложениям. Наличие разветвленной сети трещин, пронизывающих эти плотные коллекторы, обеспечивает значительные притоки нефти к скважинам.
Качество трещиноватой горной породы как коллектора определяется густотой и раскрытостью трещин.
По величине раскрытости трещин в нефтегазопромысловой геологии выделяют макротрещины шириной более 40-50 мкм и микротрещины шириной до 40-50 мкм.
Макротрещиноватость в основном свойственна карбонатным коллекторам Изучение макротрещиноватости проводят на основе визуального исследования стенок скважины по фотографиям, полученным с помощью глубинных фотокамер, а также по данным гидродинамических исследований скважин. Микротрещиноватость изучают на образцах - на больших шлифах с площадью до 2000 мм2 или крупных образцах кубической формы со стороной куба 5 см.

## Slide 21
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
НЕФТЕ-, ГАЗО-, ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
Коэффициентом нефтенасыщенности Кн (газонасыщенности Кг) называется отношение объема нефти (газа), содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему пустотного пространства.
Коэффициентом водонасыщенности Кв коллектора, содержащего нефть или газ, называется отношение объема остаточной воды, содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему открытых пустот.
Кн, Кг, Кв выражают в процентах от объема открытого пустотного пространства.
Указанные коэффициенты связаны следующими соотношениями:
для нефтенасыщенного коллектора Кн + Кв = 1;
для газонасыщенного коллектора Кг + Кв = 1;
для газонасыщенного коллектора, содержащего кроме остаточной воды еще и
нефть Кг + Кн + Кв = 1

## Slide 22
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
НЕФТЕ-, ГАЗО-, ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ
По мнению ряда исследователей, к гидрофобным следует относить породы, содержащие менее 10 % остаточной воды (Кв ≤ 0,1).
При значении коэффициента водонасыщенности более 0,1 породы считают гидрофильными.
Необходимость различать гидрофильные и гидрофобные коллекторы обусловлена тем, что в первых процесс вытеснения нефти из пустотного пространства при прочих равных условиях и высокой проницаемости протекает значительно легче, чем во вторых.
В гидрофильном коллекторе вся нефть находится в подвижном состоянии и при ее вытеснении как бы скользит по пленке воды.
В гидрофобном коллекторе часть нефти, образуя пленку на стенках пустот, не участвует в процессе движения, вследствие чего увеличиваются потери нефти в пласте. Эти особенности следует изучать и учитывать при подсчете запасов и проектировании разработки, определяя величину конечного нефтеизвлечения при возможных системах разработки.

## Slide 23
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ. ПРОНИЦАЕМОСТЬ,
h1-h2
Q
h1
h2
L
F
Схема экспериментальной установки Дарси
для изучения течения воды через песок
Проницаемость г.п. в случае линейной фильт-рации определяется по закону Дарси: объемный расход жидкости, проходящий сквозь породу при ламинарном движении прямо пропорционально коэффициенту проницаемости поперечного сечения этой породы, перепаду давления, и обратно пропор-ционально вязкости жидкости и длине пройденного пути.
где Q-объемный расход жидкости в м3/с;
kпр – коэффициент проницаемости в м2;
F – площадь поперечного сечения в м2;
 - вязкость флюида в Пас;
L – длина пути в см;
(P1-P2) – перепад давления в Па;

## Slide 24
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ. ПРОНИЦАЕМОСТЬ,
В случае фильтрации газа коэффициент проницаемости
рассчитывается по формуле:
Абсолютная проницаемость - характеризует физические свойства породы,
т.е. природу самой среды
Эффективная проницаемость - характеризует способность среды пропускать через себя жидкость, или газ в зависимости от их соотношения между собой.
Относительная проницаемость - отношение эффективной проницаемости к абсолютной

## Slide 25
ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТИ И ГАЗА В УСЛОВИЯХ ЗАЛЕЖИ
Свойства и состояние углеводородов (УВ) зависят от их состава, давления и температуры. В залежах они могут находиться в жидком и газообразном состоянии или в виде газожидкостных смесей.
По физическому состоянию в поверхностных условиях УВ от СН4 до С4Н10 - газы; от С5Н12 до С16Н34 - жидкости и от С17Н34 до С35Н72 и выше - твердые вещества, называемые парафинами и церезинами.

## Slide 26
ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТИ И ГАЗА В УСЛОВИЯХ ЗАЛЕЖИ
При большом количестве газа в пласте он может располагаться над нефтью в виде газовой шапки в повышенной части структуры. Если же количество газа в залежи по сравнению с количеством нефти мало, а давление достаточно высокое, газ полностью растворяется в нефти и тогда газонефтяная смесь находится в пласте в жидком состоянии.

## Slide 27
ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые нефти)
Н Е Ф Т Ь
Природная смесь, состоящая преимущественно из углеводородных соединений метановой, нафтеновой и ароматической групп, которые в пластовых и стандартных условиях находятся в жидкой фазе.
Кроме углеводородов (УВ) в нефтях присутствуют сернистые, азотистые, кислородные соединения, металлоорганические соединения.

## Slide 28
ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые нефти)
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ
по углеводородному составу
Метановые
(более 50 %)
Нафтеновые
(более 50 %)
Ароматические
(более 50 %)

## Slide 29
ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые нефти)
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ
по содержанию парафинов
Малопарафинистые
(не выше 1,5 %)
Парафинистые
(1,51 - 6,00 %)
Высокопарафинистые
(выше 6,00 %)
Содержание парафина в нефти иногда достигает 13 - 14 % и больше.

## Slide 30
ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые нефти)
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ
по содержанию серы
Малосернистая
(не выше 0,5 %)
Сернистая
(0,51 - 2,0 %)
Высокосернистая
(выше 2,0 %)

## Slide 31
ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые нефти)
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ
по содержанию смол
Малосмолистые
(меньше 5 %)
Смолистые
(5 - 15 %)
Высокосмолистые
(выше 15 %)

## Slide 32: Спасибо за внимание!!!