## Slide 1: Проектная работа
Министерство образования и науки РТ
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Мамадышский
профессиональный колледж №87»
(ГАОУ СПО «Мамадышский ПК №87»)
Выполнили
Студенты гр.7А
Ясавиев Р.М., Сибгаев Н.В.,
Хакимуллин Р.И.
Руководитель
Саттаров Ш.Р.
Хабибуллин А.Х.
Мини автомобиль - Труженик

## Slide 2: Нужно иметь в голове великое множество разнообразных идей, чтобы родить одну хорошую. Л. Мерсье

## Slide 3: Актуальность проекта
В настоящее время рынок предлагает множество разнообразных мини-автомобилей для перевозки малогабаритных и не тяжеловесных грузов.
Мы выдвинули гипотезу: если человек хорошо ладит с техникой, то ему вполне можно взяться за самостоятельное изготовление несложного мини - автомобиля.

## Slide 4: Цель:
1.Изучить конструктивные особенности других мини автомобилей
2.Вовлечь каждого участника в активный познавательный процесс
3. Изготовить простой мини - автомобиль и провести демонстрацию его работы.

## Slide 5
Люди используют автомобили для самых разных целей. Все виды использования автомобиля не перечислить. Поэтому, мы автомеханики, решили сконструировать и изготовить мини-автомобиль «Труженик».

## Slide 6
Эскизы, проектирование и расчеты на примере других мини-автомобилей

## Slide 7
Изготовление рамы, установка двигателя
и основных узлов, агрегатов.

## Slide 8
Мини-автомобиль имеет прямоугольную сварную трубчатую раму размером 2.1м х 1.4м. В ее центральной части на двух пластинчатых кронштейнах установлен двухтактный двигатель от мотороллера «Муравей» мощностью в 12 л. с. Впрочем, годится и другой подобный. Рулевое управление от переднеприводного автомобиля «москвич». Мало ли каких «железок» за десятки лет накопилось в домашних мастерских и сарайчиках!

## Slide 9
Кузов автомобиля изготовлен из легких пород древесины с окантовкой дюралюминиевым уголком. Выполнен он в виде бортовой грузовой площадки. Кузов укреплен на раме при помощи четырех стержней, вставленных в патрубки рамы, и закреплен четырьмя стопорными болтами.
Изготовление грузовой платформы

## Slide 12
Этот мини-автомобиль отличается от многих других его собратьев простотой конструкции и надежностью в управлении (скорость его - до 45 км/час). Кабина автомобиля - двухместная, выполнена из дюралюминия путем клепки. Просторная светлая кабина с панорамным передним стеклом обеспечивает хороший обзор и защищает водителя от непогоды.
Спереди автомобиль оборудован фарами. Установлены указатели поворотов.
Сборка кабины, сидений, установка внешних
световых приборов и их подключение.

## Slide 13
В передней части кабины перед водителем расположен щиток с приборами, на котором смонтированы замок зажигания, переключатель света, спидометр, бензомер, амперметр.

## Slide 14
Испытание, окрашивание и демонстрационный
показ работы

## Slide 15: Технические характеристики
Мини- автомобиль «Труженик»
Назначение: Перевозка мелких грузов.
Тип автомобиля – пикап
Тип двигателя - карбюраторный
Мощность двигателя- 12 (л.с.)
Грузоподъемность-300кг.
Мест для пассажиров-2
Собственная масса- 250 кг.
Полная масса-550 кг.
Габариты: длина-2.1м, ширина-1.4м, высота- 1.45м.
Минимальный радиус поворота-4м.
Максимальная скорость-45 км/ч.
Минимальный дорожный просвет-150 мм.

## Slide 16: Заключение
Наша исследовательская и проектная деятельность способствовала формированию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами. Исследовательская деятельность была направлена на получение новых знаний о существующем в окружающем мире объекте. Наше исследование включает: теоретический анализ литературы и интернет-сайтов по данному вопросу, наблюдение процесса работы и воспроизведение его в лабораторных условиях, поиск необходимых деталей, анализ результатов и формулирование выводов.
Проектная деятельность направлена на поиск и решение технических задач в области техники на основе использования достижений науки. Результатом проектной работы является создание мини-автомобиля «Труженик»
Данная работа выполнена для представления на студенческой конференции