## Slide 1
Машинные швы
7 класс

## Slide 2: Классификация машинных швов
Отделочные машинные швы
Машинный шов
Соединительные машинные швы
Краевые машинные швы
Швы вподгибку
Стачные швы
Запошивочный
Двойной
Накладные
Расстрочной
Настрочной

## Slide 3
Накладные швы
Накладной шов с открытыми срезами
Накладной шов с закрытым срезом
Notes: <number>

## Slide 4
Последовательность выполнения накладного шва с открытыми срезами
Наложить края деталей друг на друга.
1
10 мм
2
Настрочить края деталей
Используется при изготовлении изделий из неосыпающихся материалов и для соединения деталей прокладки

## Slide 5
Последовательность выполнения накладного шва с закрытым срезом
1
Заутюжить край детали
10 – 15 мм
Наложить края деталей друг на друга, совмещая срезы.
2
3
Настрочить сгиб верхней детали на край нижней детали.
Ширина шва- 1-10 мм
Расстояние от срезов до строчки не менее 5 мм

## Slide 6
Настрочной шов
Ширина шва – 110 мм
Ш
Л
Л
1
2
Расстояние от среза до отделочной строчки – 5мм
1
2

## Slide 7
Последовательность выполнения настрочного шва
1
Стачать детали, сложив их лицо с лицом.
1
2
Заутюжить припуски шва
1
3
Настрочить припуски шва по лицевой стороне
1
2
Ширина отделочной строчки – 110 мм
Расстояние от срезов до строчки не менее 5 мм

## Slide 8
Расстрочной шов
Ширина шва – 110 мм
Ш
Расстояние от среза до отделочной строчки – 5мм
1
2
2
Л
1
2
2

## Slide 9
Последовательность выполнения расстрочного шва
1
Стачать детали, сложив их лицо с лицом.
1
2
Разутюжить припуски шва
1
3
Расстрочить припуски шва
1
2
2
Ширина отделочных строчек – 110 мм
Расстояние от срезов до строчек не менее 5 мм

## Slide 10
Всем спасибо