## Slide 1
Когалым-2015г.

## Slide 2
Технологии направленного бурения
2

## Slide 3
Определения, основные понятия и термины.
3

## Slide 4
Направленное бурение - это бурение скважин с использованием закономерностей естественного искривления и с помощью технологических приемов и технических средств для вывода скважины в заданную точку. При этом искривление скважины обязательно подвергается контролю и управлению.
«Направленное бурение является скорее искусством, чем наукой, поскольку в нем нет жестких формул и номограмм, подтверждающих правильность и однозначность выбора решения. При этом не существует замены человеку, который, ведя направленное бурение, представляет условия, существующие на забое скважины, и знает, каким способом вывести скважину в нужном направлении. Этому искусству или мастерству может быть обучен далеко не каждый. Для этого требуется скорее талантливый, чем образованный человек».
4
Notes: <number>

## Slide 5
Отрицательные последствия
искривления скважин
Повышенный износ инструмента.
Увеличение нагрузки на крюке.
Повышенный расход мощности на вращение колонны.
Дополнительные нагрузки на забойные двигатели, УБТ, бурильные трубы за счет изгиба.
Уменьшение устойчивости стенок скважины.
Образование желобных выработок в стволе.
Удлинение скважины.
Дополнительные затраты времени на измерение искривления.
5
Notes: <number>

## Slide 6
Бурение под море, озера и искусственные сооружения.
Бурение с площадок ограниченных размеров по условиям рельефа.
Разработка крутопадающих залежей углеводородов.
Кустовое бурение.
Бурение горизонтальных скважин.
Бурение дополнительных стволов из бездействующих скважин.
Многозабойное (радиальное) бурение.
Бурение с морских буровых платформ и насыпных оснований.
Обход мест сложных аварий.
Обход зон обвалов, поглощений.
Глушение фонтанов.
Области применения направленного бурения
6
Notes: <number>

## Slide 7
Профиль
План
Длина
Глубина по вертикали
Отход
Зенитный угол
Термины и определения
Найдите соответствия?
1
2
3
4
5
6
7
Notes: <number>

## Slide 8
Величина отхода и зенитного угла ограничивается либо техническими возможностями используемого инструмента, либо нормативно.
Термины и определения
1
2
3
Вертикальная скважина
Горизонтальная скважина
Восстающая скважина
1
2
3
Набор зенитного угла
Падение зенитного угла
Стабилизация зенитного угла
8
Notes: <number>

## Slide 9
Азимут скважины α - угол между направлением на север и горизонтальной проекцией оси скважины, или касательной к ней, измеренный по часовой стрелке.
Азимут скважины изменяется в пределах от 00 до 3600.
Магнитный азимут измеряется от магнитного меридиана.
Истинный азимут измеряется от географического меридиана. Угол между магнитным и географическими меридианом называется склонением.
Условный азимут измеряется от направления, принятого условно за северное.
α
С
Термины и определения
С
αн
С
αк
αн
С
αк
С
1
2
Искривление вправо по азимуту?
Искривление влево по азимуту?
9
Notes: <number>

## Slide 10
Интенсивность искривления- темп отклонения скважины от ее первоначального направления по зенитному углу iΘ или азимуту iα.
Термины и определения
Когда интенсивность искривления отрицательна?
Когда интенсивность искривления положительна?
Когда интенсивность искривления равна 0?
10
Notes: <number>

## Slide 11
В интервале установки насосного оборудования для эксплуатации скважины интенсивность искривления должна быть не более 3 град/100 м.
В интервале искусственного искривления при бурении под кондуктор интенсивность искривления должна быть не более 1,5 град/10 м.
Термины и определения

Θк
Θн
А
С
В
н
к
-угол пространственного искривления скважины.
11
Notes: <number>

## Slide 12
Термины и определения
Радиус кривизны скважины?
Кривизна скважины?
Апсидальная плоскость?
1
2
3
4
12
Notes: <number>

## Slide 13
Причины искривления скважин.
13

## Slide 14
Основная причина искривления скважин - неравномерное разрушение горной породы на забое, что происходит в результате действия различных сил и опрокидывающих моментов, действующих на породоразрушающий инструмент. Все эти силы и моменты можно привести к одной равнодействующей силе и главному моменту.
Механизмы искривления скважин
1
2
3
Искривления ствола за счет фрезерования стенки скважины?
Искривление за счет асимметричного разрушения породы на забое скважины?
Искривление скважин за счет одновременного фрезерования стенки и асимметричного разрушения забоя?
14

## Slide 15
Технические
Причины искривления
Геологические
Технологические
Причины искривления скважин
Перемежаемость
слоев по твердости
Слоистость
Анизотропия
горных пород
Наличие включений
Сланцеватость
Пористость
Трещиноватость
15

## Slide 16
Геологические причины искривления скважин
Изотропные
Анизотропные
Анизотропия
Слоистость
Перемежаемость
по твердости
16

## Slide 17
Частота вращения
инструмента
Осевая
нагрузка
Вид бурового
раствора
Качество
бурового раствора
Расход
бурового раствора
Причины искривления скважин
Технические
Причины искривления
Геологические
Технологические
17

## Slide 18
Увеличение осевой нагрузки на долото приводит к увеличению интенсивности искривления ствола, так как
увеличивается прогиб всех элементов КНБК;
возрастает отклоняющая сила на породоразрушающем инструменте;
первая точка касания КНБК со стенкой скважины приближается к забою, следовательно увеличивается перекос инструмента;
увеличивается разработка ствола скважины.
Технологические причины искривления скважин
Малая
Средняя
Большая
Влияние частоты вращения инструмента
18

## Slide 19
Увеличение расхода бурового раствора в мягких породах приводит к размыву стенок скважины, в результате увеличивается угол перекоса инструмента, а следовательно, и интенсивность искривления.
Введение в буровой раствор смазывающих добавок меняет кинематику перемещения инструмента в скважине, что приводит к изменению интенсивности искривления.
Технологические причины искривления скважин
19

## Slide 20
Причины искривления скважин
Технические
Причины искривления
Геологические
Технологические
Состав КНБК
диаметр отдельных элементов
места и количество установленных центраторов
количество и места
установки калибраторов
форма торца
тип вооружения
фрезерующая способность
Особенности
породоразрушающего инструмента
толщина стенки труб
длина отдельных элементов
20

## Slide 21
Влияние диаметра долота на искривление скважины
1 - долото диаметром 393,7 мм
2 - долото диаметром 295,3 мм
Технические причины искривления скважин
Влияние типа долота и зенитного угла на искривление скважины
1 - долото МЗ-ГВ
2 - долото С-ГН
Зависимость интенсивности искривления от величины зенитного угла при бурении долотами  215,9 мм и турбобуром ЗТСШ-195ТЛ
Влияние диаметра и длины забойного двигателя на искривление скважины
Влияние жесткости инструмента на искривление
Влияние формы торца породоразрушающего инструмента на искривление скважины
21

## Slide 22
Закономерности искривления скважин.
22

## Slide 23
В большинстве случаев скважины стремятся занять направление, перпендикулярное слоистости горных пород. По мере приближения к этому направлению интенсивность искривления снижается.
Уменьшение зазора между стенками скважины и инструментом приводит к уменьшению искривления.
Место установки центрирующих элементов и их диаметр весьма существенно влияют на направление и интенсивность зенитного искривления.
Увеличение жесткости инструмента уменьшает искривление скважины, поэтому скважины большого диаметра искривляются менее интенсивно, чем скважины малого диаметра.
Увеличение осевой нагрузки приводит к увеличению интенсивности искривления, а повышение частоты вращения колонны бурильных труб - к снижению искривления.
Закономерности искривления скважин
23

## Slide 24
Типы профилей наклонно-направленных скважин. Выбор и расчет.
24

## Slide 25
Требования к профилю скважин
25

## Slide 26
1. Выбор типа профиля.
2. Определение допустимой интенсивности искривления.
3. Расчет профиля.
Общий порядок проектирования и ограничения
Максимально допустимый зенитный угол
в интервале увеличения угла – 400;
в интервале установки погружного насоса – 300;
при входе в продуктивный пласт – 250.
Максимально допустимая интенсивность искривления
в интервале искусственного искривления скважины – 1,5град/10м;
в интервале установки погружного насоса – 3град/100м.
26

## Slide 27
Классификация профилей направленных скважин
По количеству интервалов с неизменной интенсивностью
По виду профиля
По величине радиуса искривления
двухинтервальные
трехинтервальные
четырехинтервальные
пятиинтервальные
прочие
S-образные
J-образные
с большим радиусом
со средним радиусом
с малым радиусом
со сверхмалым радиусом
Какой профиль S-образный, а какой J-образный?
1
2
27

## Slide 28
Двухинтервальный профиль
Преимущества: максимальный отход скважины.
Недостатки: постоянное применений специальных компоновок (отклонителей) на втором интервале.
Достоинства и недостатки разных профилей
Трехинтервальный профиль с третьим прямолинейным участком
Преимущества: минимальное время бурения с отклонителем; сравнительно большая величина отхода.
Недостатки: возможность осложнений при бурении третьего интервала, особенно в абразивных породах средней твердости и твердых.
28

## Slide 29
Трехинтервальный профиль с третьим криволинейным участком
Преимущества: упрощается проходка третьего интервала.
Недостатки: уменьшается отход при прочих равных условиях; увеличивается длина интервала бурения с отклонителем.
Достоинства и недостатки разных профилей
Четырехинтервальный профиль с четвертым интервалом уменьшения зенитного угла
Преимущества: сравнительно большая величина отхода; уменьшение вероятности осложнений в процессе бурения.
Недостатки: возрастание сил сопротивления перемещению колонны туб.
29

## Slide 30
Четырехинтервальный профиль с четвертым интервалом увеличения зенитного угла
Преимущества: увеличения поверхности фильтрации и зоны дренирования; увеличения дебита скважины; увеличения коэффициента нефтеотдачи пласта.
Недостатки: сложность реализации.
Достоинства и недостатки разных профилей
Пятиинтервальный профиль
Преимущества: при эксплуатации скважины возможна установка насосного оборудования в зоне продуктивного горизонта.
Недостатки: существенное увеличение нагрузки на крюке за счет сил трения.
30

## Slide 31
Определение допустимой интенсивности искривления
где L-длина спускаемого инструмента; d-его диаметр; D-диаметр скважины или внутренний диаметр обсадной колоны; К-необходимый зазор, К=1,5-3 мм.
- из условия предотвращения желобообразования:
где P-натяжение колонны при подъеме инструмента; l -расстояние между замками; Fдоп-допустимая сила прижатия замка к стенке скважины.
- из условия предотвращения поломок колонн труб:
где Е-модуль упругости; [] -допустимое напряжение изгиба.
Минимальный радиус кривизны ствола Rmin определяется по следующим формулам:
- из условия проходимости оборудования и инструмента по скважине:
31

## Slide 32
По ранее пробуренным скважинам определяются закономерности искривления и влияние на него различных факторов.
По схеме кустования или структурной карте и геологическим разрезам определяются проектный азимут скважины, глубина скважины по вертикали и проектный отход (смещение).
Определяется конечная глубина верхнего вертикального участка.
Выбирается КНБК, обеспечивающая необходимую интенсивность искусственного искривления.
Производится расчет профиля, т.е. определяются зенитные углы в начале и в конце каждого интервала и величины проекций каждого интервала на горизонтальную и вертикальную плоскости, а также длина каждого интервала по оси скважины.
Порядок расчета профиля
32

## Slide 33
Проектирование по номограммам
Исходные данные:
Глубина скважины по вертикали;
Отход скважины;
Зенитный угол в конце интервала набора.
33