## Slide 1: Физические свойства Металлов.
Работу выполняла: Саженцева Наталья Васильевна учитель химии

## Slide 2: Из курса химии прошлого года вы уже имеете представление о природе химической связи, существующей в кристаллах металлов, — металлической связи. Напомним, что в узлах металлических кристаллических решеток располагаются атомы и положительные ионы металлов, связанные посредством обобществленных внешних электронов, которые принадлежат всему кристаллу. Эти электроны компенсируют силы электростатического отталкивания между положительными ионами и тем самым связывают их, обеспечивая устойчивость металлической решетки. Металлическая связь - обусловливает все важнейшие физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, металлический блеск, пластичность, характерную для многих металлов, и т. д.

## Slide 3: Свойства.
Металлическая связь обуславливает все важнейшие физические свойства металлов:
1- пластичность
2- электро- и теплопроводность
3- металлический блеск
4- плавление
5- плотность

## Slide 4: Пластичность.
Пластичность — это свойство вещества изменять форму под внешним воздействием и сохранять принятую форму после прекращения этого воздействия. Большинство металлов пластичны, то есть металлическую проволоку можно согнуть, и она не сломается. Это происходит из-за смещения слоев атомов металлов без разрыва связи между ними. Самыми пластичными являются, золото, серебро и медь. Однако не все металлы пластичны. Проволока из цинка или олова хрустит при сгибании; марганец и висмут при деформации почти не сгибаются, а сразу ломаются.

## Slide 5: Металлическая проволока.

## Slide 9: Золото

## Slide 10: Серебро

## Slide 11: Олово и Цинк

## Slide 12: Электропроводность.
Электропроводность — способность металла проводить электрический ток.
Все металлы хорошо проводят ток. Это обусловлено наличием в их кристаллических решётках подвижных электронов, перемещающихся под действием электрического поля. Серебро медь и алюминий имеют небольшую электропроводность; по этой причине последние 2 металла чаще всего используют в качестве материала для проводов.

## Slide 13: Электропровода, в которых используются алюминий и медь

## Slide 14: Теплопроводность.
Теплопроводность — способность металла с той или иной скоростью проводить теплоту при нагревании.
Она дает возможность производить их физические свойства. Теплопроводность используется также при производстве пайки и сварки металлов
Серебро. медь, алюминий обладают большой теплопроводностью. Железо имеет теплопроводность примерно в три раза меньше, чем алюминий, и в пять раз меньше, чем медь. Теплопроводность имеет большое значение при выборе материала для де­талей. Например, если металл плохо проводит тепло, то при нагреве и быстром охлаждении (термическая обработка, сварка) в нем образуются трещины. Некоторые детали машин (поршни двигателей, лопатки турбин) должны быть из­готовлены из материалов с хорошей тeплопpoводностью.

## Slide 15: Чугунные батареи

## Slide 16: Двигатель и его поршень

## Slide 17: Металлический блеск.
Электроны заполняющие межатомное пространство отражают световые лучи , поэтому все металлы а кристаллическом состоянии имеют металлический блеск. Самые блестящие металлы: ртуть, серебро, палладий. В порошке все металлы кроме алюминия и магния, теряют блеск и имеют тёмный или тёмно-серый цвет.

## Slide 18: Ртуть

## Slide 20: Плавление.
Плавление — способность металла переходить из кристаллического (твердого) состояния в жидкое с поглощением теплоты. В зависимости от температуры плавления металлов их подразделяют на следующие группы:
Легкоплавкие(температура плавления не превышает 600°С)-цинк, олово, свинец, висмут и др.
Среднеплавкие(от 600°С до 1600°С)-к ним относятся почти половина металлов, в том числе, магний, алюминий, железо, никель, медь золото
Трудноплавкие(свыше 1600°)-вольфрам, молибден, титан, хром и тд.

## Slide 21: Легкоплавкие: Цинк и Олово

## Slide 22: Среднеплавкие: алюминий

## Slide 23: Тугоплавкие: молибден, титан

## Slide 24: Плотность.
Плотность — количество вещества, содержащееся в единице объема. Одна из важнейших характеристик металлов и сплавов. По плотности Me делятся на следующие группы:
Легкие(плотность не более 5г/см3)-магний, алюминий, титан и другие
Тяжелые(плотность от 5 до 10 г/см3)-железо, никель, медь, цинк, олово и др.(это наиболее обширная группа)
Очень тяжелые(плотность более 10г/см3)-молибден, вольфрам, золото, свинец и др.

## Slide 25: Легкие: алюминий, литий, натрий

## Slide 26: Тяжелые: никель, железо, цинк, олово, медь

## Slide 27: Очень тяжелые: вольфрам, золото, свинец

## Slide 28: Самые мягкие и твердые металлы.
Самые мягкие металлы: калий, цезий, натрий, рубидий — их можно разрезать ножом.
Самым твердым металлом, которым можно порезать стекло, является хром.

## Slide 29: Самые мягкие калий, цезий, натрий— их можно разрезать ножом.

## Slide 30: Твердые металл-хром.