## Slide 1: Мастер-класс: «Валяние шерстью.»
Подготовила и провела учитель технологии I категории Макаренко Рауза Шамильевна

## Slide 2: Из глубины веков
История этого необыкновенного вида рукоделия уходит корнями в далёкое прошлое.
Согласно легенде возникновение первого валяного изделия связано с Великим потопом.

## Slide 4: Виды валяния
Различают два вида валяния шерсти – сухое и мокрое.
Сухое валяние применяется для создания объёмных изделий – игрушек, бижутерии, фигурок, а также нанесения рисунков и узоров на войлок, фетр и предварительно сваленные поделки.

## Slide 5
Мокрое – данная техника позволяет изготавливать плоские вещи: панно, одежду, коврики. Всё, что нужно для этого, это шерсть, мыло и тёплая вода.

## Slide 9
Материалы для валяния сувенирных валенок.
Пупырчатая плёнка
Жидкое мыло
Москитная сетка, или сетка для подъюбников.
Шерсть для валяния.

## Slide 10: Последовательность работы:
1.Застелите рабочее место пупырчатой плёнкой и поместите на неё шаблон.
2.Расположите слой кусочков шерсти, располагая волокна в одну сторону.
3.Переверните шаблон и повторите.
4.Выполните второй слой настила, располагая волокна перпендикулярно волокнам первого слоя.
5.Переверните шаблон и повторите.
Выполните нужное количество слоёв (3-4 слоя)

## Slide 11
6.Закрываем настил сеткой сбрызгиваем мыльным раствором и делаем разглаживающие движения.
7.Перевернули на другую сторону, края шерсти, подвернули и повторяем пункт 6.
8.Сваливаем ( уплотняем) деталь с двух сторон.
9.Разрезаем деталь посередине и вынимаем шаблон

## Slide 12
10.Сваливаем изделие руками, придавая изделию желаемую форму.
11.Сполоснуть изделие и оставить сушить.
Изделие готово.

## Slide 14
Шерсть в изделии не должна быть рыхлой, должна быть плотной
Проверка качества работы: