## Slide 1: «Обработка нижнего среза платья»
Составитель: Хабибуллина Г. С, учитель технологии
МОКУ С(К) ОШ - И VIII вида с. Цепочкино
Уржумского района Кировской области
8 класс

## Slide 2: Цель:
создать условия для применения знаний, умений и навыков при обработке нижнего среза изделия
Задачи:
Образовательные - обобщить и систематизировать знания учащихся о способах обработки нижнего среза;
способствовать формированию умений и навыков правильного и последовательного выполнения операций по обработке нижнего среза изделия
Коррекционно – развивающие - коррекция и развитие мышления и памяти;
коррекция и развитие мелкой моторики рук
через практическую работу
Воспитательные - способствовать воспитанию уважительного отношения
друг к другу при анализе правильности выполнения
заданий и ответов на вопросы учителя, аккуратности при
выполнении практического работы

## Slide 3
Ручные работы | Машинные работы | ВТО
Перечисленные ниже термины распределите в таблице , разделяя ручные работы, машинные работы, и работы по влажно-тепловой обработке:
стачать, приметать, обтачать, выметать, сутюжить, оттянуть, притачать, вметать, обметать, подшить, разутюжить, втачать, расстрочить, заметать, заутюжить, настрочить, обметать, отутюжить, наметать.

## Slide 4
Ручные работы | Машинные работы | ВТО
приметать | стачать | разутюжить
выметать | обтачать | приутюжить
вметать | притачать | заутюжить
подшить | втачать | отутюжить
заметать | расстрочить | сутюжить
наметать | обметать | 
 | настрочить | 

## Slide 5
Обработать подборта
Обработать плечевые и боковые срезы
Обработать воротник
Соединить воротник с горловиной
Обработать рукава
Соединить рукава с проймой
Обработать боковые срезы юбки
Образовать сборки
Соединить лиф платья с юбкой
Обработать нижний срез
Обметать петли и пришить пуговицы
Отутюжить готовое изделие
План пошива отрезного платья

## Slide 6
Способы обработки нижнего среза изделия
Швом вподгибку с открытым срезом
Швом вподгибку с закрытым срезом

## Slide 7
Окантовочным швом
Швом вподгибку с обметанным срезом потайными стежками
Способы обработки нижнего среза изделия

## Slide 8
Московским швом
Обтачкой
Способы обработки нижнего среза изделия

## Slide 9
Физкультминутка

## Slide 10
Практическая работа. Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом
Назовите какие технологические операции необходимо выполнить ?

## Slide 11
Способы выполнения шва вподгибку с закрытым срезом
1 способ – а) одновременно подогнуть нижний срез и застрочить (проложить машинную строчку) на расстоянии 1 - 2 мм от сгиба
а

## Slide 12
Способы выполнения шва вподгибку с закрытым срезом
2 способ – а) заметать нижний срез на изнаночную сторону на 0, 5 мм;
б) подогнуть заметанный срез еще раз на 1,0 см и застрочить на расстоянии 1 - 2 мм от сгиба
б
а

## Slide 13
Способы выполнения шва вподгибку с закрытым срезом
3 способ – а) заметать нижний срез на изнаночную сторону на 0, 5 мм;
б) подогнуть срез еще раз на 1,0 см и заметать; в) застрочить на расстоянии 1 - 2 мм от сгиба
б
а
в

## Slide 14
Соблюдение правил техники безопасности
при выполнении ручных работ
  не вкалывать иглы и булавки в одежду
  не брать игу или булавки в рот
  иглы и булавки хранить в игольнице
  все ручные работы с иголками выполнять только в наперстке
  передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями

## Slide 15
при выполнении машинных работ
Соблюдение правил техники безопасности
  убрать волосы под косынку
  перед работой убрать с платформы машины все посторонние предметы
  следить за рабочей позой и положением рук: не наклоняться к движущимся и вращающимся частям машины, не подводить руки к игле
  не разговаривать во время работы
  чистку и смазку машины, а также замену иглы производить только при выключенной машине

## Slide 16
при выполнении утюжильных работ
следить за нагревом утюга
перед работой проверить шнур на наличие оголенных мест
во время работы с утюгом не отвлекаться и не разговаривать
следить, чтобы шнур не перекручивался и не попадал под подошву утюга
во время утюжки под ногами должен быть резиновый коврик
включать и выключать утюг из розетки двумя руками
Соблюдение правил техники безопасности

## Slide 17
.
Домашнее задание
Заполнить в тетради таблицу по способу выполнения шва вподгибку с закрытым срезом
№ п/п | Название операции | Технические условия выполнения операции | Вид работы (Р, М, У)
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
Р – ручные
М – машинные
У - утюжильные