## Slide 1
Географическая карта

## Slide 2
Географическая карта –
это чертеж местности, выполненный в системе географических координат с помощью масштаба и условных знаков.

## Slide 3
Географическая карта
и ее масштаб

## Slide 4
МАСШТАБ показывает, во сколько раз изображение объекта на карте уменьшено по сравнению с его реальными размерами на местности
Масштаб (с нем.) – «мерная палочка »

## Slide 5
Масштаб
Численный
именованный
линейный
1: 1000
В 1 см – 10 м
0
10 м
10
20
30
40
50

## Slide 6
1: 100 одна сотая
1: 100 000 одна стотысячная
1: 2 000 одна двухтысячная
1: 50 000 одна пятидесятитысячная
Численный масштаб указывает, во сколько раз изображение уменьшено

## Slide 7
В 1 см – 10 м
В 1 см – 1000 м
В 1 см – 5 км
В 1 см – 100 км
Именованный масштаб показывает, какое расстояние на местности соответствует 1 см на карте или плане

## Slide 8
0
10 м
10
20
30
40
50
60 м
В 1 см – 10 м
1 : 1000
Именованный масштаб
Численный масштаб
Линейный масштаб – позволяет производить определение расстояний на карте без вычислений

## Slide 9
0
10 м
10
20
30
40
50
60 м
Одно деление – 2 м
Результат измерения:
10м+2м=12 м
Измерение расстояний с помощью линейного масштаба

## Slide 10
0
10 м
10
20
30
40
50
60 м
Результат измерения:
Измерение расстояний с помощью линейного масштаба
24 м

## Slide 11: 1: 10000000
м
км
в 1 см – 100 км
Перевод численного масштаба в именованный

## Slide 12
1 км – 1000 м
1 м – 100 см
1 км – 100 000 см
Примеры:
1:40 000
1:7500
1:300 000
в 1см – 400 м
в 1см – 75 м
в 1 см – 3 км

## Slide 13: Перевести примеры численного масштаба в именованный
1: 100
1: 100 000
1: 2 000
1: 50 000
в 1 см – 1 м
в 1 см – 1000 м или 1 км
в 1 см – 20 м
в 1 см – 500 м
Проверка

## Slide 14
1. Укажите, в каком масштабе выполнен топографический план?
Проверка ответа
Численный масштаб:
1:10000
Именованный масштаб:
В 1 см – 100 м.
2. На каком расстоянии
от железного моста
находится село Ладогино?
Проверка ответа
12 см Х 100 м = 1200 м