## Slide 1: Аппаратные средства

## Slide 2: Корпус
Конструктивно корпус ПК представляет собой неразборную прямоугольную жесткую металлическую раму(шасси),к которой прикреплены на винтах днище ,передняя ,боковые и задняя панели.
Совместимость корпуса с системными платами различных типов и размеров ,расположение блока питания , слотов расширения на материнской плате и другие особенности корпуса ПК определяет как называемый форм-фактор.

## Slide 3: Системные блоки

## Slide 4: Материнская плата
Материнская (системная) плата компьютера представляет собой плоский лист фольгированного стеклотекстолита ,на котором размещены основные электронные компоненты.

## Slide 5: Материнская плата

## Slide 6: Чипсет
Чипсет- это компонент платы, отвечающий за взаимодействие ЦП с другими устройствами . Он обычно состоит из двух микросхем, которые называются северным и южным мостами.

## Slide 7: Микросхема BIOS
(Basic Input Output System – базовая система вводы-вывода.)
Является энергозависимой памятью ,питание которой осуществляется от специального аккумулятора , также находящегося на системной плате. Эта микросхема содержит специальные программы ,которые осуществляют тестирование главных устройств ПК после его включения . Она хранит параметры конфигурации и настройки системы (CMOS Setup).

## Slide 8: Центральный процессор
Центральный процессор является основным компонентом ,<< мозгом>> компьютера и определяет его самые основные характеристики .
Микропроцессор-это большая интегральная схема (БИС) , сформированная на кристалле кремния.
Изготовление микропроцессора – это сложнейший технологический процесс ,включающий в себя несколько сотен этапов.

## Slide 9: Основные параметры процессоров
Производи-тель, тип процессор | Имя ядра | Технология,мкм | Частота шины , МГц | L1,Кбайт | L2,Кбайт | Разъем | Тактовая частота , ГГц
Intel Pentium IV | Prescott | 0,09 | 1066 | 28 | 2048 | Socket 478 LGA 775 | 3,8
Intel Celeron D | Prescott | 0,09 | 533 | 16 | 256 | Socket 478 | 3,2
AMD Athlon 64 | Clawha-mmer | 0,09 | 800 | 128 | 2048 | Socket 754,939 | 3,8
AMD Sempron | Barton | 0,13 | 333 | 128 | 256 | Socket A | 2,0

## Slide 10: Кэш-память
Кэш-память (RAM cache)-высокоскоростная статическая (SRAM) память , использующая для ускорения доступа к данным ,хранящимся в более медленной ,но дешевой динамической (DRAM) памяти.

## Slide 11: Радиатор
Радиатор-это металлическая пластина с ребристой поверхностью ,за счет него существенно увеличивается теплообмен процессора с окружающей средой.
Используются различные типы радиаторов:
Прессованные (экструзионные):.
Складчатые
Кованые
Точеные

## Slide 12: Память ПК
Память-это устройство для хранения информации. Функционирование любого компьютера немыслимо без специальных устройств, в которых хранится различная информация-данные ,программы ,промежуточные результаты вычислений и др.

## Slide 13: Клавиатура
Клавиатура является стандартным устройством ввода информации, позволяющим передавать компьютеру определенные символы или управляющие сигналы. Она позволяет вводить буквенно-цифровую информацию ,специальные управляющие символы или их комбинации, редактировать текст и т.д. Другими словами ,клавиатура является основным инструментом взаимодействия пользователя с компьютером.

## Slide 14: Клавиши
Алфавитно-цифровые клавиши служат для ввода букв ,цифр ,знаков пунктуации и специальных символов.
Две служебные [Ctrl] и [Alt] не имеют самостоятельного значения-они изменяют значение других клавиш при одновременном нажатии.
Функциональные клавиши расположены на самом верхнем ряду клавиатуры.
Группа из шести клавиш:[Insert]-вставка,[Delete]-удаление, [Home]-начало, [End]-конец, [Page Up]-страница вверх , [Page Dn ]-страница вниз.
Клавиши управления курсором ,навигационные клавиши.
Цифровые (калькуляторные) клавиши.

## Slide 15: Принтеры
Основным устройством вывода информации для получения <<твёрдой копии>> является принтер. Наиболее распространенными принтерами, которыми комплектуются персональные компьютеры , в настоящее время являются струйные и лазерные.

## Slide 16: Лазерные принтеры
Принтеры этого класса обеспечивают идеально качество печати ,что позволяет их использовать при подготовке полиграфических оригиналов для офсетной печати.
Основные характеристики лазерных принтеров:
Разрешающая способность
Скорость печати
Формат бумаги
Наличие цвета

## Slide 17: Струйные принтеры
Они сочетают в себе высокое качество печати ,достаточно высокое быстродействие при работе в графических средах и невысокую стоимость , сравнимую с матричными принтерами.

## Slide 18: Сканеры
Сканер является устройством для ввода текстовой и графической информации в компьютер. Принцип действия сканера следующий: изображение оригинала через оптическую систему построчно подается на светочувствительный полупроводниковый элемент.