## Slide 1
Основные технологии
ремонта и отделки
жилых помещений

## Slide 2
Содержание:
Подготовительные работы.
Оклейка стен и потолков обоями.
Малярные работы.
Список литературы.

## Slide 3
Дефекты стен и потолков (трещины, отверстия) устраняют, используя шпаклевку.
Шпатели
Устранение дефектов поверхности
Шпаклевка продается готовая к употреблению и сухая. Сухая разводится по инструкции.
Дефекты зачищают, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления шпаклевки с поверхностью. После высыхания грунтовки наносится шпаклевка.

## Slide 4
Для грунтовки стен используют специальные грунтовочные смеси. Перед применением грунтовочная смесь разводится согласно указаниям инструкции. В качестве инструмента лучше использовать валик или щётку с широким флейцем. Предварительно поверхность, подлежащая грунтовке, очищается от пыли с помощью пылесоса, щётки, тряпки. Грунтовка должна проникнуть глубоко и во все поры поверхности, поэтому наносить грунтовку необходимо с особой тщательностью.
Грунтовка стен под обои обязательна по технологии. Если стены сыпучие и старые, их грунтуют основательно, чтобы по максимуму укрепить слой. При надёжных стенах – слой грунтовки более тонкий.
Грунтовка

## Slide 5
Наклеивание обоев
Обои нарезают полотнами, равными высоте стены, учитывая совмещение рисунка.
Полотна укладывают стопкой на пол лицевой стороной вниз.
Обои на бумажной основе промазывают клеем.
Обои на флизелиновой основе наклеивают на промазанную клеем стену.
Промазанное клеем полотно выравнивают по вертикальной линии, прижимают к стене и приглаживают сухой тканью или шпателем сверху вниз, от середины к краю.
Современные обои выпускают без кромок, их наклеивают встык.
Клей для обоев

## Slide 6
Инструменты для обойных работ

## Slide 7
Варианты оклейки стен обоями:
а - разрез стены; б — отделка в один колер; в — отделка в два колера;
г — отделка в два колера с филенкой; д — отделка с бордюром;
е — отделка с фризом; ж — отделка с гобеленом.
1 — филенка; 2 — бордюр;3 - фриз; 4 - гобелен
Технология обойных работ

## Slide 8
Правильное совмещение
Неправильное совмещение
Совмещение рисунка

## Slide 9
Оклейку стен
обоями начинают
с угла комнаты
Оклейка стен обоями

## Slide 10
Окончательная оклейка угла комнаты
Оклейка стен обоями

## Slide 11
Стык между кромкой обоев стены и потолочными плитами можно закрыть карнизами, которые изготавливаются из пенополистирола.
Наклеивают карнизы в последнюю очередь, после отделки стен и потолков.
Отделка стыка карнизом

## Slide 12
1. Соблюдать осторожность при приготовлении клейстера. Не наклонять лицо близко к горячей воде при вливании в нее жидкой крахмальной массы.
2. Запрещается работать на приставной лестнице. При оклейке стен обоями нужно пользоваться лестницей-стремянкой, стулом, столом.
3. После завершения оклейки помещения обоями надо тщательно вымыть руки с мылом.
Правила безопасности
при оклейке стен обоями

## Slide 13
Малярные работы
Малярные работы - окрашивание различных поверхностей.
Перед окраской поверхность рекомендуется огрунтовать. Неогрунтованные поверхности неодинаково впитывают краску, поэтому на отдельных участках ее будет больше или меньше, и окраска станет неравномерной — пятнами или полосами.

## Slide 14
Материалы для малярных работ
Дисперсионные краски – смеси сухих пигментов, воды и клея. Отличаются экологической чистотой и отсутствием токсичных веществ.
Масляные краски – смеси олифы с сухими пигментами. Эти краски применяют для работ внутри и снаружи помещения, окрашивая ими металл, дерево, штукатурку. Срок высыхания масляных красок составляет 24 ч.
Эмали – смеси сухих пигментов и лака. При длительном хранении эмали могут загустеть. Разбавляют их различными растворителями. Время высыхания эмали — от 1 до 24 ч.
Олифа – связующий материал. Может быть натуральной (из льняного или конопляного масла) или синтетической.
Лаки - растворы смол в различных растворителях, имеют разные названия и назначение, бывают светлые и цветные. Они высыхают за 24-48 ч.
Растворители применяют для растворения и разбавления до рабочей густоты различных окрасочных составов, мытья инструментов.

## Slide 15
Инструменты для малярных работ
Кисти:
а— побелочная;
б— макловица;
в— ручник;
г— флейц;
д — филеночная;
е — торцовка
Валик для малярных работ (а) и его составные части (б)

## Slide 16
Направление штрихов при окраске играет существенную роль. Если стену окрашивают два раза, то первые штрихи ведут параллельно полу, а при окрашивании вторым слоем - вертикально от потолка к полу. При окрашивании потолка штрихи последнего слоя проводят параллельно световым лучам, падающим из окна.
Небольшие поверхности окрашивают кистью, большие (стены, потолок) – валиком.
Направление штрихов при окраске

## Slide 17
Отводка филенки
Отводка филенок: а — по линейке; б — по трафарету
Стык двух красок разного цвета не всегда бывает ровным, поэтому место стыка закрашивают ровной полоской краски другого цвета — филенкой. Филенку проводят (отводят) по линейке или трафарету.

## Slide 18
Нанесение рисунков
Для нанесения рисунков применяют трафареты, изготовленные из плотной бумаги. Чтобы узоры не вываливались, между ними оставляют соединяющие мостики (полоски бумаги). Для каждого цвета делают свой трафарет.

## Slide 19
Правила безопасной работы
Краски и эмали должны храниться в специальном помещении вдали от отопительных приборов.
При окраске поверхностей проветривать помещение.
Не касаться загрязненными краской руками лица и предметов одежды.
Не оставлять в помещении испачканные краской тряпки.
Не наклонять лицо близко к емкости с краской.
По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.