## Slide 1
Чертеж – это конструкторский документ, содержащий изображение изделия, а также другие данные, необходимые для его изготовления и контроля.

## Slide 2
Стандарт – норма, образец

## Slide 3
ГОСТ - государственный стандарт
ЕСКД - единая система
конструкторской документации.
Стандарты ЕСКД устанавливают единые правила
выполнения и оформления
конструкторской документации
во всех отраслях промышленности.

## Slide 4
установлены ГОСТом
для удобства
выполнения, хранения и использования чертежей

## Slide 5
Исходным
чертежным форматом
является формат А0,
площадь которого
составляет 1 м
2
Формат А3 420 х 297 мм
располагают и
вертикально,
и горизонтально.
Формат А4 297 х 210 мм
располагают
только
вертикально

## Slide 6
Оформление листа чертежного формата
Линии рамки проводят на расстоянии 5 мм от верхнего, нижнего и правого краев листа и 20 мм от левого края.

## Slide 7
Основная надпись
это таблица, которая содержит необходимую информацию о чертеже и отвечает на 2 вопроса : КТО ЧЕРТИЛ и ЧТО ЧЕРТИЛ.
Рамку и основную надпись обводят
сплошной основной толстой линией.