## Slide 1
МБОУ «Кадетская СОШ» с.Коровий Ручей
Тема: Построение чертежа конструкции фартука с нагрудником. Моделирование фартука.
Направление: Моделирование и конструирование
Подготовила: Поздеева Наталья Сергеевна
Учитель технологии (девочки)
Год выполнения: 2015 год

## Slide 2
Презентация предназначена
для учащихся 5 класса.
С целью:
Научиться правильно зарисовывать эскизы
Снимать мерки
Правильно подбирать материалы и инструменты
Строить чертеж швейного изделия
Выполнять моделирование изделия

## Slide 3: Построение чертежа конструкции фартука с нагрудником. Моделирование фартука

## Slide 4: С чего начать?
эскиз
- это математическая формула, которая передает сущность будущего изделия. Но вместе с этим в эскизе автор выражает свое художественное кредо, как художник, график и живописец
Набросок будущей вещи выполняет 2 главные функции:
Позволяет тщательно продумать идею и вариант одежды;
Служит подробной инструкцией по воплощению данной идеи в жизнь
Эскиз начинают рисовать с основных
пропорций человеческой фигуры. 1/8

## Slide 5: 1/8 эскизы

## Slide 6: Подбор материалов и инструментов
Ткань – х/б, льняные
Гладкокрашеные или с рисунком
Отделка – кружево, ленты, вышивка и т.д.
Нитки в цвет
Чертежная бумага и линейка закройщика
Сантиметровая лента, ножницы, иглы (игольница), булавки, портновский мел, распарыватель
Швейная машина и утюг
Далее?

## Slide 7: Затем?
Снятие мерок для построения чертежа
Наименование мерки | Условное обозначение | Приём измерения | Назначение мерки
Полуобхват талии | Ст | Измеряется вокруг туловища по самому узкому месту | Для расчёта длины пояса
Полуобхват бёдер | Сб | Измеряется вокруг туловища по линии бёдер горизонтально | Для расчёта ширины фартука
Ширина нагрудника | Шн | Измеряется горизонтально на уровне груди | Для расчёта ширины нагрудника
Длина нагрудника | Дн | Измеряется от линии талии вверх до нужной длины | Для определения длины нагрудника
Длина изделия | Ди | Измеряется от линии талии до желаемой длины | Для определения длины фартука

## Slide 8: Далее?
Расчет конструкции и построение чертежа в масштабе 1:4
Конструирование – это построение чертежа выкройки изделия
Моделирование - это процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью
Масштаб
указывает, во сколько раз настоящие размеры предмета меньше.
Масштаб записывают в виде отношения двух чисел, первое из которых относится к чертежу, а второе – к предмету.
Масштаб 1:4 означает уменьшение чертежа в 4 раза.
Линии, используемые при построении чертежа

## Slide 9: конструирование
Смотреть конспект построения чертежа
фартук

## Slide 10: моделирование

## Slide 11: образец

## Slide 12: Спасибо за внимание!

## Slide 13: Список использованной литературы:
Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома:5 класс: учеб.для учащихся общеобразовательных организаций/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2015.-192с.ил
Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома:5 класс: методическое пособие /Н.В.Синица .-М.: Вентана-Граф, 2015.-144с.
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/eskizi.html
http://nsportal.ru/