## Slide 1: Средства индивидуальной защиты

## Slide 2: Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
Изолирующие
Самоспасатели изолирующие;
Изолирующие противогазы
Фильтрующие
Ватно-марлевые повязки;
Противопыльные тканевые маски;
Респираторы;
Противогазы;
Газодымозащитные комплекты

## Slide 3: Изолирующие СИЗОД
Самоспасатель промышленный изолирующий СПИ-20
Изолирующий противогаз
ИП-4М

## Slide 4: Фильтрующие СИЗОД
Противогаз ГП-5
а) шлем-маска;
б) очковый узел;
в) клапанная коробка;
г) противогазовая коробка

## Slide 5: Модификации противогаза ГП-7
Противогаз ГП-7В
Противогаз ГП-7ВМ
ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ МАСКИ МГП – В ИМЕЕТ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЕМА ВОДЫ
РЕЗИНОВАЯ ТРУБКА ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ МАСКУ
МАСКА М-80 ИМЕЕТ ОЧКОВЫЙ УЗЕЛ В ВИДЕ ТРАПЕЦИЕВИДНЫХ ИЗОГНУТЫХ СТЕКОЛ, СОЗДАЮЩИХ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ОПТИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ
ВМЕСТО АРМЕЙСКОЙ ФЛЯЖКИ ПРОТИВОГАЗ СНАБЖЕН СПЕЦИАЛЬНОЙ ФЛЯЖКОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

## Slide 6: Фильтрующие СИЗОД
Газодымозащитный комплект ГДЗК
Газодымозащитный комплект предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и токсичных газов, образующихся при пожарах, в том числе и от оксида углерода.
Применяется при эвакуации во время пожара в гостиницах, высотных административных зданиях, больницах и других аналогичных объектах и предназначен для взрослых и детей старше 10 лет, в том числе, имеющих прически, длинные волосы и очки.
ГДЗК состоит из капюшона, полумаски, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующего патрона и оголовья.

## Slide 7: Фильтрующие СИЗОД
Респиратор противопыльный Р-2 (У-2К)
клапан вдоха;
экран;
клапан выдоха;
полумаска;
эластичные тесемки;
нерастягивающиеся тесемки

## Slide 8: Фильтрующие СИЗОД
Противопыльная тканевая маска
Изготавливается из плотной ткани, внутри которой прокладывается слой ваты.
Окуляры можно сделать из прозрачного полиэтилена

## Slide 9: Фильтрующие СИЗОД
Ватно-марлевая повязка
Изготавливается из куска марли размером 100 × 50 см
Внутри прокладывается слой ваты толщиной 2 см
Для защиты от хлора повязка смачивается 2-5% раствором соды
Для защиты от аммиака – 2% раствором лимонной или уксусной кислоты

## Slide 10: Средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК)
Специальные
фильтрующие;
изолирующие
Подручные
куртки и плащи из прорезиненной ткани;
пальто из грубого сукна;
спортивные костюмы;
сапоги, галоши, боты;
перчатки, варежки

## Slide 11: Общевойсковой защитный комплект
Надевание ОЗК в виде плаща

## Slide 12: Общевойсковой защитный комплект
Надевание ОЗК в виде комбинезона

## Slide 13: Легкий защитный костюм Л-1