## Slide 1: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ
Выполнил: обуч – ся гр. 2 Св Курлышев С.
Преподаватель:Дмитриев А.К.

## Slide 2: ПОНЯТИЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ
Источник питания преобразует высокое напряжение сети в низкое напряжение сварочной цепи.
Технические показатели источников питания:
Внешняя характеристика
Пределы регулирования сварочного тока
Напряжение холостого хода
Номинальный сварочный ток и напряжение

## Slide 3
Напряжение холостого хода UХ.Х. – напряжение на выходных клеммах при разомкнутой сварочной цепи (не более 80-90 В).
Номинальный сварочный ток и напряжение IНОМ. UНОМ – ток и напряжение, на которые рассчитан нормально работающий источник питания.

## Slide 4: ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Источники питания переменного тока (трансформаторы)
Источники постоянного тока (выпрямители и инверторные источники питания)

## Slide 5: ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Тип источника питания | Т – трансформатор В - выпрямитель
Вид сварки | Д – дуговая сварка
Способ сварки (отсутствует для РДС) | У - универсальный
Дополнительная информация | Для трансформаторов: М – механическое регулирование Для выпрямителей: М – многопостовой источник Ч – инвертер И – для импульсной сварки
Номинальный сварочный ток | Тире и две цифры (умножать на 10)

## Slide 6: ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
ТДМ - 317
ТРАНСФОРМАТОР
ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
МЕХАНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 310 А
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## Slide 7: ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
ВД - 306
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ВЫПРЯМИТЕЛЬ
ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
СВАРОЧНЫЙ ТОК 300 А

## Slide 8: 3. СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

## Slide 9: Основные узлы сварочного трансформатора
Крышка корпуса
Вторичная
(подвижная)
обмотка
Ходовая гайка
винта
Вертикальный винт
Ручка
Первичная
(неподвижная)
обмотка
трансформатора
Корпус
Зажим
для проводов
Сердечник
Рукоятка
Вентиляция
Рым-болт

## Slide 10: Регулирование сварочного тока
Вторичная обмотка
Первичная обмотка
2. При уменьшении зазора между обмотками напряжение в цепи падает, а ток растет.
1. При увеличении зазора между обмотками напряжение в цепи растет, а ток уменьшается.
Сердечник

## Slide 11
ИП

## Slide 12: ТРАНСФОРМАТОР

## Slide 13: ИП ПОСТОЯННОГО ТОКА