## Slide 1
Чукотское декоративно-
прикладное искусство
Меховая мозаика.

## Slide 2: Мозаичные узоры из меха и кожи.
Мозаичный узор на подоле кухлянки
Рукавицы украшенные меховой мозаикой.

## Slide 3: Мозаичные узоры из меха и кожи
Меховая мозаика один из древнейших способов украшения прикладных изделий и одежды. Мозаичными узорами украшались, как правило, головные уборы, торбаса, подолы кухлянки, низ рукавов, а также верхняя часть рукава пониже оката.

## Slide 4: Разметка элементов мозаики.
Для меховой мозаики отбирают летний камус августовского забоя, отличающийся тонкой мездрой, темных и светлых оттенков. Разметку и крой элементов мозаики делают с тыльной стороны по мездре.

## Slide 5: Раскрой элементов мозаики.
Заготовки нужной формы нарезаются ножом с остро заточенным лезвием. Крой производится таким образом, чтобы вместе с мездрой одновременно прорезался волос и каждый элемент мозаики имел четкие границы.

## Slide 6: Основные элементы меховой мозаики
Простейшим является треугольник, и как вариант этого мотива- ромб (соединенные основаниями треугольники).

## Slide 7
Столь же часто применяются, из которых составляют шахматный квадратный рисунок.

## Slide 8: Соединение деталей меховой мозаики.
Заготовки сшиваются простым швом «Через край» ,затем он выравнивается и разглаживается.

## Slide 9: Система сборки деталей мозаичных узоров.
Сборка деталей производится с таким учетом, чтобы волос имел общее направление сверху вниз, иногда допускается направление сверху вниз по диагонали.

## Slide 10: Система сборки мозаичных узоров.
Прежде всего сшиваются элементы мозаики, которые образуют горизонтальный раппорт узора.

## Slide 11: Система сборки мозаичных узоров.
В последнюю очередь к орнаментальной кайме подшиваются обрамляющие полосы.

## Slide 12: Соединение мозаичных узоров с изделием.
После этого узор из меховой мозаики втачивается в соответствующее место на изделии. Чтобы орнаментальная вставка четко выделялась на общем фоне, мех на изделии в месте ее подшивки ровно со стороны мездры обрезается.

## Slide 13: Спасибо за внимание!