## Slide 1: Ода стеклу и городу-герою Керчи
Пою перед тобой в восторге похвалу, Не камням дорогим, не злату, но Стеклу М.В.Ломоносов «Ода стеклу»
Работа учителя химии и биологии
МБОУ г.Керчи Республика Крым
«Школа №25»
Коненко Тамары Кирилловны
высшая квалификационная категория

## Slide 2: Город-герой Керчь
Керчь — один из старейших городов мира. Он всего на год моложе «вечного города» Рима. После присоединения Крыма к России 1783 года Керчь долго оставалась небольшим провинциальным городком и развивалась очень медленно. Лишь во второй половине XIX в. началось её промышленное развитие.
В советское время Керчь была крупным промышленным центром с железорудным комбинатом, агломерационной фабрикой, металлургическим, судостроительным ,судоремонтным и стекольными предприятиями.
Сегодня Керчь — по-прежнему крупный промышленный центр Крыма.

## Slide 3: Полуостров Крым сложен в основном глинами и известняками
Бентонитовые глины – это тонкодисперсные, жирные на ощупь глины монтмориллонитового состава светлого, зелено-серого или желтоватого цвета, обладающие активными сорбционными свойствам. В Крыму известны 2 месторождения бентонитовых глин – Курцовское с разведанными запасами 55 тыс. т (4 км от г. Симферополя) и Кудринское с общими запасами 596 тыс. т, в т. ч. разведанными – 375 тыс. т (с. Кудрино, Бахчисарайский район).

## Slide 4: Сырьё для силикатной промышленноcти Крыма
Сырьевой базой силикатной промышленности является глина, песок, известняк, доломит, сода и другие
Глина Al2O3∙ 2SiO2 ∙ 2H2O
Песок SiO2
Известняк CaCO3
Доломит MgCO3 ∙ CaCO3
Сода Na2CO3
и другие

## Slide 5
Разведаны 2 месторождения строительных песков: Донузлавское, с разведанными запасами карбонатного песка в количестве около 12 млн. м3 , а также Крымрозовское с разведанными запасами песка 1,8 млн. м3.
Известняки представлены 7 месторождениями: Кадыковским, Псилерахским, Гасфортским и Караньским на территории Севастопольского горсовета, Краснопартизанским, Восточно-Багеровским и Южно-Багеровским месторождениями на территории Ленинского района. Они легко доступны для разработки, так как расположены вблизи земной поверхности

## Slide 6: Силикатная промышленноcть

## Slide 7: Виды силикатной промышленности
Стекло керамика фаянс фарфор кирпич цемент бетон.

## Slide 8: Стекло – это такое состояние аморфного вещества , которое получается при затвердевании переохлажденной жидкости
Как искусственный материал стекло впервые открыто в Египте около 4000 до н.э.
В России становление науки о стекле и промышленного стеклоделия связано с именами М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева

## Slide 9: Технология получения стекла

## Slide 10: Классификация стекла
оконное стекло Na2O∙СaO∙6SiO2,
тугоплавкое K2O∙CaO∙6SiO2,
хрусталь K2O∙PbO∙6SiO2
боросиликатное K2O∙CaO∙B2O3∙6SiO2
оптическое
зеркальное SiO2

## Slide 11: Цветные стекла
Цветные стекла:
желтое-Се2О3
зеленое-Сr2O3, CuO, Pr2O3
синее-CuO,CaO
фиолетовое-NiO, Mn2O3, Nd2O3
розовое- CoO,MnO, Se
коричневое-Fe2O3, FeS, TI2O3,Bi2S3
бледно-желтое-FeO
белое-TiO2
красно-рубиновое-Au,Cu

## Slide 12: Применение стекла

## Slide 13: Керамика (греч.keramike-гончарное искусство, от keramos-глина)
Первые фигурки из глины появляются в древнейшие времена палеолита (около 27 тыс. до н.э.). Несколько позднее появляются глиняные сосуды, в которых хранили воду и продукты питания.

## Slide 14: Фарфор (тур.farfur, fagfur, от перс.)
Фарфор различают по составу массы (твердый, мягкий, костяной) и по характеру росписей (подглазурные, надглазурные). Фарфор появился в 4-6 вв. в Китае.
В России состав фарфоровой массы разработал около 1747 г. Д.И. Виноградов.

## Slide 15: Фаянс (франц.faience, от названия итальянского города Фаэнца, где производился фаянс)
Близкие к фаянсу изделия изготовлялись в Древнем Египте, Китае (4-5 вв.). В Европе производство фаянса началось в 16 в. во Франции, в России – 18 в.

## Slide 16: Цемент
Вяжущими элементами называются одно или многокомпонентные порошкообразные минеральные вещества,
образующие при смешивании с водой пластичную формующуюся массу, затвердевающую при выдержке в прочное камневидное тело.

## Slide 17: Бетон
Бетоном называется искусственный камень получаемый при затвердевании затворенной водой смеси цемента , песка и заполнителя. Разновидностей бетона великое множество, поэтому для удобства его классифицируют по различным показателям: по виду вяжущего вещества, назначению, плотности.

## Slide 18: Бетон
Заполнители бетона:
1) обыкновенный – песок , гравий, щебень;
2) лёгкий – различают пористые материалы (пемза, шлак);
3) ячеистый бетон – замкнутые поры, образующиеся при разложении вводимых в бетонную смесь газо- и пенообразователей;
4) огнеупорный- шамотовый порошок;
5) железобетон- металлическая арматура.

## Slide 19: Керченский завод по производству агломератов