## Slide 1
Разработал Серов В.С. мастер п/о , высшая категория
МДК 01.01. «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»
ГБПОУ СМТ «СОРМОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.А.СЕМЕНОВА»

## Slide 2
Тема урока: Сверление

## Slide 3: Цель: формирование знаний и умений применения навыков сверления
Учащиеся должны уметь:
выполнять основные приемы сверления
избегать дефектов при обработке отверстий
соблюдать правила безопасной работы при сверлении
использовать теоретические знания на практике

## Slide 4: Сверлением называется образование отверстий в сплошном
материале путем снятия
стружки с помощью
сверла, совершающего
вращательное и
поступательное движения
относительно своей оси

## Slide 5: Сверление применяется для:
размещения крепежных деталей (винтов, болтов и т.д.)
нарезания внутренней резьбы
улучшения качества отверстия с помощью зенкерования и развертывания

## Slide 6: Механизированное и ручное оборудование для сверления:
вертикально- сверлильный станок 2Н125Л
настольный вертикально- сверлильный станок 2М112

## Slide 7: Механизированное и ручное оборудование для сверления:
Радиально-сверлильный Электрическая дрель Ручная дрель станок 2Н55

## Slide 8: Приемы сверления:
Сверление глухих отверстий на заданную глубину:
А- по втулочному упору
Б- по измерительной линейке

## Slide 9: Приемы сверления:
Сверление отверстий Сверление
А- в плоскости, расположенной А- неполного отверстия с под углом к другой плоскости помощью приставной пластины
Б- на цилиндрической поверхности Б- отверстия в угольнике
В- в полых деталях

## Slide 10: Разновидности сверл:
А,Б- спиральные, В- с прямыми канавками, Г- перовое, Д- ружейное, Е- однокромочное с внутренним отводом, Ж- двухкромочное для глубокого сверления, З- для кольцевого сверления, И- центровочное

## Slide 11: Дефекты при обработке отверстий, причины их появления и способы предупреждения
Дефект | Причина | Способ предупреждения
Перекос отверстия | Попадание стружки под заготовки. Неправильные подкладки. | Очищать стол и заготовку от грязи и стружки. Исправить или заменить подкладки.
Смещение отверстия | Увод сверла в сторону. Неверная разметка при сверлении по разметке. | Проверить правильность заточки сверла. Правильно размечать заготовку.
Завышенный диаметр отверстия | Разная длина режущих кромок. Смещение поперечной режущей кромки. | Правильно переточить сверло
Увеличение глубины отверстия | Неправильная установка упора на глубину | Точно установить упор на заданную глубину резания

## Slide 12: Правила безопасности при сверлении
Следует убирать волосы под головной убор
Необходимо тщательно застегивать манжеты на рукавах
Запрещается:
1. Сверлить незакрепленную заготовку
2. Сильно нажимать на рычаг подачи сверла
3. Наклоняться близко к месту сверления во избежание попадания стружки в глаза
4. Сдувать стружку

## Slide 13: Задание на урок
Произвести:
сверление глухих отверстий
сверление сквозных отверстий
сверление хвостовика

## Slide 14: Контрольные вопросы
№1 Для чего применяется сверление?
№2 Какое оборудование применяется для сверления?
№3 Какие приемы сверления вы знаете?
№4 Как избежать дефектов при обработке отверстий?
№5 Какие требования техники безопасности нужно соблюдать при работе механизированными инструментами для сверления?

## Slide 15
Спасибо за внимание!