## Slide 1
Гибка -
слесарная операция, с помощью которой заготовке придается необходимая форма.

## Slide 2
«Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я запомню.
Дай мне действовать самому, и я научусь.»
китайская мудрость

## Slide 3
знать способы выполнения трудовых операций: гибки листового металла, круглого металла в тисках с помощью различных приспособлений;
уметь работать по технологической карте;
знать способы контроля и самоконтроля.
По итогам урока вы должны:

## Slide 4: Причины нарушения Техники безопасности

## Slide 6
Тема : ГИБКА МЕТАЛЛА
Учебные вопросы
Сущность и виды гибки.
2. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при гибке.
3. Механизация при гибке.
4. Правила выполнения работ при ручной гибке металла.
5. Типичные дефекты при гибке, причины их появления и способыпредупреждения.

## Slide 7
Материально-техническое и учебно-методическое оснащение урока:
инструменты и оборудование: молотки слесарные массой 500 грамм; линейка измерительная; разметочный инструмент (чертилка, циркуль разметочный); пресс винтовой или гидравлический.
приспособления и материалы: тиски; оправки разные; гибочные штампы разные; гибочное приспособление для чертилок; масло машинное; песок речной мелкий; сталь листовая и круглый прокат.
дидактические средства обучения: рабочие тетради; технологические карты; критерии оценивания; алгоритм действий; экранные пособия (мультипроектор, слайдовый материал).

## Slide 8
Сгибание заготовок из тонколистового металла в тисках:
киянкой
с помощью слесарного молотка и деревянного бруска
Гибка тонколистового металла с помощью оправок:
Гибка в гибочном штампе:
пуансон
изделие
заготовка
матрица
Гибка проволоки

## Slide 9
Правила выполнения работ при ручной гибке металла
При изгибании листового и полосового материала в тисках разметочную риску необходимо располагать точно.
При гибке из полос и прутков деталей типа уголков, скоб разной конфигурации, крючков, колец следует рассчитывать длину элементов и общую длину развертки детали, размечая при этом места изгиба.
При гибке листового и полосового металла в приспособлениях необходимо строго придерживаться прилагаемых к ним инструкций.
При гибке газовых или водопроводных труб любым методом шов должен располагаться внутри изгиба.

## Slide 10: ТИПИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ ГИБКЕ, ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Дефект | Причины | Способ предупреждения
При изгибании уголка из полосы он получился перекошенным | Неправильное закрепление заготовки в тисках | Закреплять полосу так, чтобы риска разметки точно располагалась по уровню губок тисков. Перпендикулярность полосы губкам тисков проверять угольником
Размеры изогнутой детали не соответствуют заданным | Неточный расчет развертки, неправильно выбрана оправка | Расчет развертки детали производить с учетом припуска на загиб и последующую обработку. Точно производить разметку мест изгиба. Применять оправки, точно соответствующие заданным размерам детали
Вмятины' (трещины) при изгибании трубы с наполнителем | Труба недостаточно плотно набита наполнителем | Трубу при заполнении наполнителем (сухим песком) располагать вертикально. Постукивать по трубе со всех сторон молотком
Notes: <number>

## Slide 11
Упражнения по отработке приёмов гибки

## Slide 12
Учебное задание 1.
Гибка двойного угольника из полосы в тисках.
1. Определяем длину заготовки согласно чертежу: L = 20 + 60 + 15 + 2 × 0,5 × 3 = 98 мм, где 2 - два изгиба; 0,5 × 3 - припуск на изгиб
Прибавим к расчетной длине припуск на дополнительную обработку торцов после рубки - 1 мм на каждую сторону. Таким образом, общая длина заготовки составит
98 + 2 = 100 мм.

## Slide 13
2. Отметив заданную длину на полосе, проводят риску. Полосу укладывают на правильную плиту и навесным ударом отрубают размеченную заготовку. При необходимости заготовку правят.
3. Обработав торцы заготовки и получив расчетную длину, приступаем к гибке.
4. Размечаем заготовку, причем к размеру полки каждого изгиба прибавляют 1,5 мм, т. е. на полосе проводим риски на расстоянии 21,5 и 16,5 мм от каждого торца.
5. Зажимаем заготовку в тиски таким образом, чтобы риска линии изгиба совпадала с верхней поверхностью губок тисков.

## Slide 14
6. Наносим удары молотком по выступающей части полосы, загибаем первую полку угольника. Затем заготовку переворачиваем, устанавливаем ее по второй линии изгиба и зажимаем в тиски.

## Slide 15
7. Загибаем вторую полку угольника.
8. Качество гибки проверяют на глаз, углы — слесарным угольником, линейные размеры — линейкой.

## Slide 16
Учебное задание 2. Гибка металла круглого сечения с применением приспособлений.
Чертеж чертилки.

## Slide 17
Определяем общую длину заготовки согласно чертежу: L = l стержня + l кольца = 120 + 3.14 ∙ 30 = 214.2 мм
где 30 мм – диаметр кольца.
2. Отрезаем от прутка 215 мм; 0,8 мм оставляют на окончательную обработку, при необходимости пруток правим.
Отмерив от конца прутка половину длины окружности кольца (47 мм), зажимаем заготовку вместе с оправкой в тиски.
Ударами молотка загибаем полукольцо (а).

## Slide 18
5. Развернув заготовку на 180° вместе с оправкой, загибаем вторую часть кольца (б).

## Slide 19
6. Не вынимая оправки из кольца, заготовку переставляем в тисках и ударом молотка по стержню подгибаем его, придавая ему правильное положение относительно оси кольца; оси кольца и стержня должны совпасть.
7. При проверке качества гибки основное внимание уделяем симметричности расположения кольца по отношению к стержню. Линейные размеры проверяем линейкой, качество гибки – внешним осмотром.

## Slide 20
Гибку кольца можно производить и в приспособлении, для чего один конец заготовки устанавливаем в зазор между штифтом и оправкой, а свободный конец заготовки берем руками и изгибаем пруток вокруг оправки

## Slide 21
Рефлексия
Какое значение для тебя лично имеют знания и умения, полученные на уроке?
Ты помогал другим или тебе помогали?
Что вызвало наибольшие затруднения?
Какие качества ты развивал в себе?