## Slide 1: Учебная практика тема « Обработка горловины «Каре»
Разработано мастером п/о преподавателем Петровой Н.В.
СПб ПОУ «Обуховское училище №4»

## Slide 2: введение
Для того, чтобы обработать горловину «каре», необходимо выкроить обтачку переда и обтачку спинки, по форме горловины соблюдая ту же нить основы. Ширина обтачки 4-5 см.

## Slide 3: Детали кроя
Деталь переда-1 деталь
Деталь спинки-1 деталь
Обтачка переда-1 деталь
Обтачка спинки1 -деталь

## Slide 4: Технологическая карта
1. Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая намеченные линии плечевых швов; уровнять плечевые срезы, срезы проймы и горловины по линии строчки. Стачать плечевые срезы по переду шириной шва 1,5 см двойной строчкой. Запасы швов обметать по переду на спец.машине, приутюжить и заутюжить на спинку.