## Slide 1
Разработка урока технологии в 5 классе
учитель технологии 1 категория
Казаковой Н. А.
2016 г.
машинные швы
МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
Первомайского района , Тамбовской области
Учебный корпус №1

## Slide 3
1. Молодичка – невеличка, а весь мир одевает.
2. Одной мне скучно, как всегда, куда она – туда и я.
3. «Семь раз отмерь, один отрежь» - гласит пословица в народе, а что же резать будем мы сегодня на уроке.
4. Два конца, два кольца,
Посредине гвоздь.
5. Идет пароход, то взад, то вперед,
А за ним такая гладь –
Ни морщинки не видать.
На поляне шерстяной
Пляшет тонконожка — Из-под туфельки стальной Выползает Стёжка.

## Slide 4
Наша цель: Приобретение умений и навыков выполнения машинных швов.

## Slide 6
Расстояние между проколами иглы
Стежок
Ряд повторяющихся стежков на ткани
Строчка
Место соединения двух или нескольких деталей, выполненное на швейной машине
Шов
Расстояние от строчки (или шва) до среза деталей
Ширина шва (припуск на шов)
Игра «Лото»

## Slide 8
Две детали сложить лицевой стороной на лицевую , уравнять срезы.
2. Сколоть английскими булавками.
3. Стачать параллельно срезу на
расстоянии 1 см.
4. Удалить английские булавки.
Стачной шов

## Slide 9
2. Пристрочить срез и удалить английские булавки.
1. Подогнуть срез на 0,5 или 0,7 см на изнаночную сторону и заколоть английскими булавками.
3. Подогнуть второй раз тот же срез на изнаночную сторону по линии шва и заколоть английскими булавками.
Шов вподгибку с закрытым срезом
4. Пристрочить край подогнутого среза и удалить булавки.

## Slide 10: Говорите правильно!
Приложить
Приметать
Пристрочить
Наложить
Наметать
Настрочить
Сложить
Сметать
Стачать
Загнуть
Заметать
Застрочить

## Slide 11
Волосы спрятать под косынку
Стул должен стоять против иглы.
Сидеть за машиной прямо , на всей поверхности стула, слегка наклонив корпус и голову вперед.
Расстояние от глаз до изделия должно быть 30-40 см.
Осторожно обращаться с педалью, нажимать на нее плавно, без рывков..Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола иглой.
Не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.
При неисправности в работе швейной машины работу прекратить и сообщить учителю.
При получении травмы немедленно сообщить учителю.
Техника безопасности!

## Slide 12
Физкультминутка
Наши ручки
Руки кверху поднимаем,
А потом их отпускаем.
А потом их развернем
И к себе скорей прижмем.
А потом быстрей, быстрей
Хлопай, хлопай веселей

## Slide 13
Не приходят сами по себе умения—
Приложите старание и терпение,
Организованность, трудолюбие, внимание
Помогут овладеть технологическими приемами и получить знания.

## Slide 14
Практическая работа
Стачной шов
Шов вподгибку
с закрытым срезом

## Slide 15
Какие швы мы с вами сегодня выполняли?
С какими терминами вы сегодня познакомились?
Контрольные вопросы

## Slide 16
Рефлексия

## Slide 17
Домашнее задание
Выучить название машинных швов по таблице в
учебнике стр.70-72.