## Slide 1
Оптические приборы, вооружающие глаз.
Подготовила:
Преподаватель физики ГБПОУ ВО БМТК Ковалева Е. П.

## Slide 2
Оптические приборы вооружающие глаз
Приборы для рассматривания мелких объектов (лупы, и микроскопы)
Приборы для рассматривания далеких объектов (зрительные трубы, телескопы, бинокли и т.п.)
Изображения рассматриваемых предметов являются мнимыми.
Угловое увеличение – отношение угла зрения при наблюдении предмета через оптический прибор к углу зрения при наблюдении невооруженным глазом (характеристика оптического прибора).

## Slide 3: Лупа
Лупа – собирающая линза или система линз с малым фокусным расстоянием.
угол зрения, под которым виден предмет невооруженным глазом.
d0=25см – расстояние наилучшего зрения.
h – линейный размер предмета.

## Slide 4
Лупу помещают близко к глазу, а предмет располагают в ее фокальной плоскости.
- угол, под которым в лупу виден предмет.
F – фокусное расстояние лупы.
- угловое увеличение лупы.
Увеличение, даваемое лупой, ограничено ее размерами.
Лупы применяют часовых дел мастера, геологи, ботаники, криминалисты.

## Slide 5: Микроскоп
Микроскоп представляет собой комбинацию двух линз или систем линз.
Линза О1, обращенная к предмету называется объективом (дает действительное увеличение изображения предмета).
Линза О2 – окуляр.
Предмет помещают между фокусом объектива и точкой, находящейся на двойном фокусном расстоянии. Окуляр размещают так, чтобы изображение совпадало с фокальной плоскостью окуляра.
Увеличением микроскопа называется отношение угла зрения φ, под которым виден предмет при наблюдении через микроскоп, к углу зрения ψ при наблюдении невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения d0=25см.

## Slide 6
- увеличение микроскопа
для микроскопа,
h’ – линейный размер изображения, даваемого объективом. F2 – фокусное расстояние окуляра.
- F1 – фокусное расстояние объектива.
- для лупы.
Линейный размер изображения в объективе связан с линейным размером предмета соотношением:
- Оптическая длина тубуса микроскопа (расстояние между задним объектива и передним фокусом окуляра).
Увеличение микроскопа: от нескольких десятков до 1500.
Микроскоп позволяет различать мелкие детали предмета, которые при наблюдении невооруженным глазом или с помощью лупы сливаются.

## Slide 7: Труба Кеплера
Иоганн Кеплер
(1571 – 1630)
В 1613 г. была изготовлена Кристофом Шайнером по схеме Кеплера.
Объектив – длиннофокусная линза, дающая действительное уменьшенное, перевернутое изображение предмета. Изображение удаленного предмета получается в фокальной плоскости объектива. Окуляр находится от этого изображения на своем фокусном расстоянии.

## Slide 8
Угловым увеличением зрительной трубы называется отношение угла зрения, под которым мы видим изображение предмета в трубе, к углу зрения, под которым мы видим тот же предмет непосредственно.
- увеличение зрительной трубы.
Увеличение зрительной трубы равно отношению фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра.
Труба Кеплера дает перевернутое изображение.

## Slide 9: Бинокль
Бинокль представляет собой две зрительные трубы, соединенные вместе для наблюдения предмета двумя глазами.
Призменный бинокль.
Для уменьшения размеров применяемых в бинокле труб Кеплера и переворачивания изображения используются прямоугольные призмы полного отражения.

## Slide 10: Труба Галилея
Галилео Галилей
(1564- 1642)
Галилей в 1609 году конструирует собственноручно первый телескоп.
Лучи, идущие от предмета, проходят через собирающую линзу и становятся сходящимися (дали бы перевернутое, уменьшенное изображение). Затем они попадают на рассеивающую линзу и становятся расходящимися. Они дают мнимое, прямое, увеличенное изображение предмета.
С помощью своей трубы с 30-кратным увеличением Галилей сделал ряд астрономических открытий: Обнаружил горы на Луне, пятна на Солнце, открыл четыре спутника Юпитера, фазы Венеры, установил, что Млечный Путь состоит из множества звезд.
В наше время в основном применяются в театральных биноклях.

## Slide 11: Телескопы
Телескоп - оптическое устройство представляет собой мощную зрительную трубу, предназначенную для наблюдения весьма удаленных объектов – небесных светил.
Телескоп – это оптическая система, которая, «выхватывая» из пространства небольшую область, зрительно приближая расположенные в ней объекты. Телескоп улавливает параллельные своей оптической оси лучи светового потока, собирает их в одну точку (фокус) и увеличивает при помощи линзы или, чаще, системы линз (окуляра), которая одновременно снова преобразует расходящиеся лучи света в параллельные.
Линзовый телескоп совершенствовался. Чтобы улучшить качество изображения, астрономы использовали новейшие технологии стекловарения, а также увеличивали фокусное расстояние телескопов, что, естественно приводило к увеличению и их физических размеров (например, в конце XVIII века длина телескопа Яна Гевелия достигала 46 м).

## Slide 12
Стремясь усовершенствовать конструкцию телескопа таким образом, чтобы добиться максимально высокого качества изображения, ученые создали несколько оптических схем, использующих как линзы, так и зеркала. Среди таких телескопов наибольшее распространение получили катадиоптрические системы Ньютона.
По типу элемента, используемого для сбора световых лучей в фокусе, все современные потребительские телескопы подразделяются на линзовые (рефракторы), зеркальные (рефлекторы) и зеркально-линзовые (катадиоптрические).
Телескопы по типу элемента, используемого для сбора световых лучей в фокусе
рефракторы
(линзовые)
рефлекторы
(зеркальные)
катадиоптрические
(зеркально-линзовые)

## Slide 13: Линзовые телескопы (рефракторы)
Преимущества:
закрытая труба телескопа предотвращает проникновение внутрь трубы пыли и влаги, которые оказывают негативное воздействие на полезные свойства телескопа.
Просты в обслуживании и эксплуатации – положение их линз зафиксировано в заводских
условиях, что избавляет пользователя от необходимости самостоятельно производить юстировку, то есть тонкую подстройку.
отсутствует центральное экранирование, которое уменьшает количество поступающего света и ведет к искажению дифракционной картины.
Недостатки:
хроматическая аберрация.

## Slide 14: Зеркальные телескопы (рефлекторы)
Преимущества:
Объектив – параболическое зеркало большого диаметра лишено хроматической аберрации.
менее дороги в производстве: в конструкции рефлектора присутствуют всего две нуждающиеся в полировке и специальных покрытиях поверхности.
Минусы:
большую длину трубы, делающую телескоп более уязвимым к колебаниям.
сложное обслуживание, предполагающее регулярную юстировку каждого зеркала.

## Slide 15: Зеркально-линзовые телескопы (катадиоптрические)
Преимущества:
При сохранении компактных размеров телескопа, позволяет добиваться большего увеличения.
Недостатки:
Нуждаются в постоянной юстировке.