## Slide 1: Урок производственного обучения
Тема урока: Набрасывание раствора на поверхность штукатурной лопаткой с сокола
Разработала: Латышева.М.Л.

## Slide 2
Цель урока:
ПК 1. Подготавливать различные виды поверхностей под оштукатуривание.
ПК 2. Набрасывать штукатурный раствор вручную различными инструментами.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

## Slide 3: Вопросы на повторение:
Какие инструменты и приспособления используются для штукатурных работ?

## Slide 4: Инструменты для штукатурных работ
  - Штукатурная лопатка
  Сокол (металлический, деревянный, тарельчатый)
  Полутерок
  Терка
  Скребок

## Slide 5
Назовите инструменты, используемые при нанесении раствора на поверхность

## Slide 6: Инструменты для нанесения раствора на поверхность
Штукатурная лопатка
Штукатурный ковш

## Slide 7
Из каких слоев состоит штукатурка?

## Slide 8: Количество слое штукатурного намета зависит от вида штукатурки
Простая – обрызг, грунт
Улучшенная – обрызг, грунт, накрывка
Высококачественная – обрызг, два слоя грунта и накрывка

## Slide 9
Каким должен быть раствор для первого слоя - обрызга?

## Slide 10
Для обрызга готовят жидкий раствор с содержанием воды до 60 % от объема вяжущего материала. Чем правильнее по густоте приготовлен раствор для обрызга, тем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче будет сцепление с основанием и тем прочнее будет держаться штукатурка.

## Slide 11
Из чего состоит рабочая одежда штукатура?

## Slide 12
Рабочий костюм должен быть удобного покроя и индивидуально подобран.
Костюм состоит из рабочего комбинезона и куртки. Причем, надо обратить внимание на то, что рукава куртки должны плотно прилегать к рукам.
Также в комплект входят: обувь на толстой подошве, головной убор (косынка, беретка, вязанная шапочка и др.) и средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные перчатки, очки)

## Slide 14
Технологический процесс набрасывания раствора на поверхность штукатурной лопаткой с сокола

## Slide 15: Для нанесения раствора на поверхность применяют

## Slide 16: Возьмите сокол левой рукой, плотно обхватив ручку

## Slide 17: Смочите водой рабочую поверхность сокола

## Slide 18: Возьмите в правую руку штукатурную лопатку

## Slide 19: Слегка наклонив сокол, нижний край обоприте на емкость с раствором, а верхний край на предплечие

## Slide 20: Начиная с верхнего края, грядками уложите раствор на сокол

## Slide 21: Излишки раствора очистите штукатурной лопаткой

## Slide 22: Подойдя к оштукатуриваемой поверхности, штукатурной лопаткой движением от себя к середине сокола возьмите порцию раствора

## Slide 23: Резким движением кисти руки сбрасьте раствор с лопатки на стену, ударяясь о поверхность, раствор заполнит швы, раковины и шероховатости

## Slide 24: Наносить раствор следует от края поверхности рядами вверх

## Slide 25: После набрасывания раствора у вас должна получится такая поверхность