## Slide 1: ПМ.02 "Монтаж и обслуживание электропроводок и осветительных установок"
Министерство образования и науки Краснодарского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края.
Белоглинскийаграрно – технический техникум.
Выполнил студент
Группы №423IIкурса
Алексеев Денис Дмитриевич.
Руководитель проекта:
Пучкова Надежда Владимировна
2014

## Slide 2: Введение
Электропроводки по способу выполнения подразделяются на открытые и скрытые. Открытой проводкой называется электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, ферм, станин машин, а скрытой — электропроводка, проложенная в конструктивных элементах зданий (стенах, потолках, полах, фундаментах и т.д.)- Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

## Slide 3: Монтаж электропроводок
Электропроводки делят на силовые и осветительные, магистральные и распределительные. Для ускорения процесса монтажа жгуты проводов для однотипных изделий изготовляют отдельно от устройств.
Жгут - это пучок проводов, уложенных и связанных между собой, оконцованных наконечниками для подсоединения к элементам схемы или изделия.

## Slide 4: Обслуживание электропроводки
В процессе эксплуатации электропроводки в ней могут возникнуть неисправности, и если их своевременно не устранить, в проводке произойдут более серьезные повреждения, а также увеличится опасность пожара или поражения электрическим током. Чаще всего неисправности возникают в контактных соединениях вследствие их ослабления.

## Slide 5: Монтаж осветительных электроустановок
Осветительной электроустановкой называют электротехническое устройство, предназначенное для освещения помещений, территорий, зданий и сооружений.
Осветительная электроустановка современного жилого дома или промышленного предприятия представляет собой сложный комплекс, который состоит из распределительных устройств, магистральных и групповых электрических сетей, различных электроустановочных приборов, осветительной арматуры и источников света, поддерживающих конструкций и крепежных деталей.

## Slide 6: Обслуживание осветительных электроустановок
Заключается в периодическом осмотре их с целью своевременного выявления и устранения неисправностей. При осмотре электропроводок обращают внимание на качество соединений и ответвлений проводов и кабелей, прочность их присоединения к светильникам и коммутационным аппаратам, целостность заземляющих проводников, состояние открыто проложенных проводов и кабелей.

## Slide 7: Назначение силовых щитков
Щиток силовой - это система электротехнического оборудования, основная функция которых заключается в вводе, распределении и учете (в случае наличия специального блока) электроэнергии, которая поступает на щиток и распределяется между звеньями цепи. Защите технологического оборудования от перегрузок и КЗ. Также щит силовой должен защищать электропотребителей в сети до 380 В, переменного тока частотой до 50 Гц.

## Slide 8: Сборка и монтаж силовых щитков
Сборка и монтаж силовых щитков: поэтажных может быть реализована двумя наиболее распространенными способами: в виде навесной конструкции и как встроенный напольный шкаф.
С целью упрощения процесса эксплуатации и техники безопасности, щит силовой маркируется в соответствии с его принципиальным назначением и выполняемыми функциями.

## Slide 9: Сборка и монтаж силовых щитков
При монтаже щитков выполняют следующие работы:
. Транспортировка панелей к месту установки
. Распаковка
. Сборка металлических конструкций щитка
. Ошиновка
. Монтаж приборов и аппаратов
. Монтаж проводов на панелях
. Монтаж контрольных кабелей
. Разводка и подключение проводов и жил контрольных кабелей
. Пуско-наладочные работы

## Slide 10: Прокладка проводов воздушными пакетами
Этот способ прокладки проводов относится к виду монтажа с жестким креплением, но основанием служит не панель, а перфорированные профили или дорожки. Провода прокладывают по прокладкам из электрокартона или лакоткани, отделяющим потоки проводов от металлического перфорированного основания.

## Slide 11: Техника безопастности
К техническим мерам профилактики электротравматизма относятся:
снятие напряжения;
электроизоляция оборудования;
применение пониженного напряжения;
применение защитного заземления и зануления электрооборудования;
защитное отключение, защитная блокировка;
применение защитных средств.
Средства защиты от поражения электрическим током
Основные электрозащитные средства способны длительно защищать персонал от поражения током при прикосновении токоведущих частей.

## Slide 12: заключение
Целью данной квалификационной работы является изучение способов прокладки и видов электропроводок, монтаж, ремонт, обслуживание, перспективы модернизации в будущем.
В обязанности электромонтера входят как монтажные, так и ремонтные, и обслуживающие работы. Таким образом, место работы должно соответствовать санитарным нормам: температуре, освещенности.
С точки зрения научной организации труда рабочее место должно соответствовать установленным психофизиологическим, санитарно гигиеническим и эстетическим нормам, которые способствуют привлекательности, сохранения здоровья и работоспособности и, в конечном счете, повышению производительности труда.

## Slide 13: Спасибо за внимание!!!