## Slide 1: Ассортимент лакокрасочных материалов
Выполнила студентка
гр.247
Пачина Алина
Проверила преподаватель:
Т.П. Орлик

## Slide 2
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это группа товаров, предназначенных для окраски или покрытия различных поверхностей - древесины, металла, бетона и т.д. Лакокрасочный материал — это композиция (раствор, суспензия), которая при нанесении на поверхность изделия в результате сложных физико-химических превращений формируется в сплошное полимерное покрытие с определенным комплексом свойств.

## Slide 3
В состав лакокрасочной композиции входят пленкообразователи, пигменты, красители и другие функциональные добавки. Основным компонентом ЛКМ являются пленкообразователи - нелетучие соединения, которые способны образовывать прочную пленку, закрывающую поверхность. Пленкообразователи могут отличаться по природе: природные, искусственные, синтетические; по эксплуатационным свойствам или по назначению, например, теплостойкие, морозостойкие, для наружных или внутренних работ

## Slide 4
Пигментированные ЛKM содержат в своем составе пигменты.
К ним относятся грунтовки, шпатлевки, краски, эмали. Грунтовки предназначаются для нанесения первого слоя лакокрасочного покрытия.

## Slide 5: Пигментированные ЛKM содержат в своем составе пигменты.
Ассортимент грунтовок: изолирующие грунтовки которые обеспечивают низкую проницаемость пленки, препятствуя проникновению влаги; пассивирующие и фосфатирующие грунтовки — содержат в составе пигменты, предохраняющие от коррозии

## Slide 6: .
В зависимости от состава и назначения JIKM подразделяются на: краски (в том числе эмалевые краски — эмали), лаки, олифы, грунтовки, шпатлевки. Краски и эмали обладают цветом и укрывистостью, лаки дают прозрачную бесцветную или окрашенную пленку .Вспомогательными веществами при окраске являются — растворители, разбавители, смывки и сиккативы.

## Slide 7
Традиционными красками являются масляные краски, они изготавливаются с использованием олиф. Исходными материалами для приготовления олиф служат растительные масла. Растительные масла — льняное, конопляное, подсолнечное, соевое, хлопковое и другие высыхающие или частично высыхающие масла служат основным сырьем для получения олиф.

## Slide 8
Растворители и разбавители. Они переводят пленкообразователи в текучее состояние, удобное для нанесения покрытия. Выбор растворителя определяется его растворяющей способностью, скоростью испарения, токсичностью, огнеопасностью.

## Slide 9
Растворителями и разбавителями являются органические соединения - ацетон, этилацетат, уайт- спирит, скипидар, бутилацетат и др.
Вода используется при изготовлении воднодисперсионных и клеевых красок

## Slide 10
Пигменты — это тонкоизмельченные, высокодисперсные минеральные или органические вещества, нерастворимые в пленкообразователях и растворителях,
обладающие определенным цветом и укрывистостью
то- есть способностью
давать окрашенные непрозрачные покрытия.

## Slide 11
Олифами называют переработанные раститель­ные масла. Их подразделяют по природе пленкообразователя — натуральные, полунатуральные и искусственные; по составу они бывают без растворителей (натуральные) и с растворителями. Используют олифы для пропитки древесины и других пористых поверхностей перед их окраской, изготовления и разведения масляных красок, лаков, грунтовок, шпатлевок и замазок.

## Slide 12
Лаки — растворы пленкообразующих веществ в органических растворите­лях или в
воде. При высыхании
они образуют прозрачное однородное покрытие. Выпускаются следующие группы лаков: масляносмоляные (масляные, алкидные), смоляные, эфироцеллюлозные, асфальтобитумные.

## Slide 13
Краски - это суспензия пигментов или их смеси с наполнителями в масле, олифе, эмульсии, латексе или другом пленкообразующем веществе, образующая пленку. Краски по природе пленкообразователя подразделяют на масляные, эмали, водно-диспер­сионные, клеевые.

## Slide 14
Масляные краски (MA) — суспензии пигментов в олифеоксоль и других. По степени готовности к использованию различают густотертые и готовые к употреблению.

## Slide 15
Ассортимент их подразделяют по назначению (для наружных и внутренних работ), цвету и видам олиф. Масляные краски высыхают за 24-36 часов и образуют полуматовые поверхности, эластичные, хорошей химической и водостойкостью.

## Slide 16
Алкидные эмали — суспензии пигментов в алкидных лаках, наи­более распространенные в ассортименте эмалей. Выпускают эмали для внутренних работ (например, ГФ-230, ПФ-233),