## Slide 1: Дома из природных материалов
Преподаватель: Червова Наталья Викторовна
Государственное образовательное учреждение с. Тарасово

## Slide 2: Цели урока
Образовательная: способствовать углублению и применению полученных знаний об использовании природных материалов в строительстве;
Воспитательная: Повышать интерес к выбранной профессии, закреплять навыки коллективной деятельности.
Развивающая: содействовать формированию причинно-следственных связей, умений анализировать, делать выводы, вносить предложения;

## Slide 3
Современный человек теряет связь с природой, его знания о жилище очень минимальны и сосредоточены на зарабатыванию большой части своей жизни средств на четыре стены и крышу.
Наши предки уделяли этому вопросу от нескольких дней, до нескольких месяцев в зависимости от типа, места, и требований к сооружению. Их знания в случае необходимости могут быть легко реализованы современным жителями. В зависимости от предполагаемой продолжительности нахождения в условиях экстремальной ситуации может быть выбрана соответствующая добротность сооружения, но технология остается неизменной.
Дома из натуральных природных материалов делают дома одними из самых безопасных строений.
Рассмотрим варианты постройки домов из натуральных природных материалов.

## Slide 4: Дома из самана
В районах, где почва глинистая и мягкий климат можно стоить из самана. Саман представляет собой своеобразный композит. Это материал, который получают при смешивании в основном глины, земли, соломы и песка. Как видим, в нем присутствуют одни лишь натуральные компоненты. Они и делают саманный дом одним из самых безопасных строений и промышленным в наименьшей степени.
Можно так же использовать строительный материал - глинобитный кирпич. Берется суглинистая земля, размешивается с водой до густоты пластилина и в простейшую форму- яшик без дна, набиваем эту глину. Выравниваем доской открытые плоскости глиняного кома в форме и выбиваем из формы то, что получилось. И получаем глинобитный кирпич.

## Slide 5: Дома из самана

## Slide 6: Землебитные дома
Незаслуженно забытый, но очень технологичный способ строительства стен – землебит. Землебитные стены исключительно прочны и долговечны. Они дают небольшую усадку, мало набухают от сырости, почти не образуют трещин и имеют небольшой коэффициент теплопроводности.
Длинные мешки заполняются песком и располагаются слоями. Затем землебитные стены обмазвают глиной и штукатурят.
Земляной замес отличается в зависимости от местности. В дождливый местности, для дренажа под мешки положили каменный фундамент. Между рядами мешков укладывают колючую проволоку, которая удерживает мешки от скольжения и создает устойчивый каркас при землетрясении.

## Slide 7: Землебитные дома

## Slide 8: Землянки
Землянка – углубленное в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, с перекрытием из брёвен, засыпанных землёй.
Один из древнейших и повсюду распространённых видов утеплённого жилья. Внутри обычно находился
очаг, а вдоль стен, нары. В славянских землях полуземлянки (землянки с бревенчатым
срубом, бо́льшая часть которого возвышается над
землёй) сохранялись до позднего средневековья. Подземные жилища существовали в Закавказье. Полуземлянки с костром- очагом у ительменов и нивхов исчезли лишь в XIX веке. Довольно широко были распространены в сельской местности в послевоенный период в районах сильно пострадавших во время боевых действий. Армейские части вернувшиеся в расположения своих округов в ряде случаев до восстановления казарм жили в землянках по нескольку лет.

## Slide 9: Землянки
Преимущество постройки землянки – энергосбережение, землянка внутри обеспечивается стабильной температурой, что делает подземный дом — комфортным местом в условиях сурового климата. Сухая земля имеет такие же свойства, как и кирпич, поэтому температурные колебания на поверхности земли доходят к глубине с задержкой. Отличная звукоизоляция от внешних звуков, что важно для домов в шумной местности, например, вблизи автострад или аэропортов. Соседи также не услышат лишнего. Безопасность от воров, последствий ураганов или землетрясений, пожарная безопасность, в особенности во время военного положения землянка послужит, как бомбоубежище, а ландшафт – в качестве маскировки.
Максимальное озеленение участка – залог его экологической чистоты.

## Slide 10: Бревенчатые дома
Из дерева на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, дома горожан, крестьянские избы, хозяйственные постройки.
Причиной этого было обилие строевого леса, простота его обработки и дешевизна деревянного строительства. Деревянные здания возводились быстрее каменных, могли строиться летом и в холодное время года, были суше и теплее.
Наиболее широкое применение имела сосна. Из-за ограниченности плотничного инструмента всюду, где возможно, использовали бревна, а брусья и доски, изготовлявшиеся при помощи топора и клиньев, употребляли лишь там, где их нельзя было заменить. Стены состояли из горизонтально уложенных одно на другое бревен, сплоченных между собой посредством пазов, вынимавшихся в поверхности каждого бревна и соединявшихся в углах с бревнами других стен врубками, обыкновенно с остатком; врубка без остатка, «в лапу», была известна, но применялась реже.
Кровельные покрытия делались из теса или лемеха — дощечек, имевших подобно кровельному тесу вырезные концы — треугольные, закругленные и «городчатые».

## Slide 11: Дома из камня
Сакля – это вид построек, распространенный среди обитателей каменистых регионов. Главной особенностью является то, что ее стены возводятся непосредственно на самой почве без использования какого-либо фундамента. Деревянный пол также был большой редкостью и присутствовал только в домах у знатных людей.. К слову, сейчас для многих горных народов сакля – это слово, обозначающее обычный дом.
Особенности конструкции Сакля – это горный дом, поэтому древним умельцам пришлось научиться подбирать правильное место для его постройки. Ведь в такой местности порой бушует очень сильный ветер, способный изрядно потрепать дом. Да и о стекающих со склонов ручьях не стоит забывать, если, конечно, нет желания просыпаться во влажной комнате. Что же касается самой планировки, то она зависела от статуса жильца.
Сейчас эту разновидность дома можно встретить во многих горных регионах.

## Slide 12: Юрта
Юрты - мобильные, легкие, разборные, они являются идеальным жилищем для кочевников. Строительным материалом для них служили кожа, войлок и дерево. Стены древних жилищ кочевников представляли собой деревянные шесты, собранные в виде решетчатых секций. Из жердей, соединенных с дымовым отверстием, делали и крышу.
Снаружи «стены» и «крышу» юрты покрывали слоем войлока. В центре каждой юрты был каменный очаг. Камни для него кочевали вместе с людьми, и при сборке юрты на новом месте прежде всего выкладывался очаг. На зиму жилище утепляли, обматывая дополнительным слоем войлока и влагостойкой тканью.

## Slide 13: Современная юрта
Из чего сделана юрта нынешнего века?
Конечно же, из современных материалов. Войлок заменен на холлофайбер, деревянный остов сделан из клееного бруса, ткань внешнего полога пропитана силиконом, очагом служит газогенераторная печь.
Юрта стала намного комфортнее, хотя и несколько жаль, что больше не встретишь того, пропитанного дымком и стариной, настоящего жилья кочевников.

## Slide 14: Иглу
Иглу - это типичное для эскимосов место жительства. Данный тип строения представляет из себя постройку, которая имеет куполообразную форму. Диаметр жилища составляет 3-4 метра, а высота его - примерно 2 метра.
Строятся иглу, как правило, из ледяных блоков или же уплотненных при помощи ветра блоков из снега. Также иглу вырезают из сугробов, которые подходят по плотности, а также по размеру. Если снег достаточно глубокий, то вход прорывают в полу, а также роют коридор ко входу. В случае, когда снег все же не глубокий, то входную дверь прорезают в стене, а к входной двери пристраивают отдельный коридор, сооруженный из снежных кирпичей.
Очень важно, чтобы входная дверь в подобное жилище находился ниже уровня пола, так как за счет этого обеспечивается хорошее и правильное проветривание помещения, а также сохраняется тепло внутри иглу.

## Slide 15: Иглу в современное время
Сегодня иглу используются в лыжном туризме, на случай, если понадобится аварийное жилье, если с палатками возникнут проблемы или продолжать дальнейший путь в ближайшее время невозможно.
Для того, чтобы лыжник умел строить иглу, перед походом проводится специальный инструктаж.

## Slide 16: Яранга
В северных районах страны проживают чукчи, коряки, эвены. Их переносное жилище — шатёр в виде усеченного конуса высотой в центре от 3,5 до 4,7 метра и диаметром от 5,7 до 7-8 метров, называется яранга. Каркас яранги собирают из лёгких деревянных шестов в форме слегка наклонённой внутрь стенки и конуса или купола над ней. Сверху каркас покрыт оленьими или моржовыми шкурами.
На ярангу обычного размера в среднем требуется около 50 шкур. В наше время яранга является многовековым символом народов Чукотки, который используют при проведении многих зимних и летних праздников.
Причем яранги устанавливаются не только на площадях, но и в клубных фойе. В таких ярангах женщины готовят традиционные блюда народов Севера.

## Slide 17: Яранга

## Slide 18
Чум — сооружался из 30-50 шестов, покрывался двумя слоями оленьих шкур с подстриженной шерстью. Внутренний слой шкур клали шерстью внутрь, а верхний – наружу. Летом покрывался покрышками, сшитыми из вываренной бересты. Ненцы с древних времён живут в чумах. Для ненцев — это центр всей жизни семьи, который воспринимается как целый мир. Наверху у чума есть отверстие, оно соответствует местоположению солнца днём, а месяца ночью. У бедняков чум остроконечный, а тупоконечный, наоборот, у ненцев с хорошим достатком. Для покрытия чума в зимнее время требуется от 65 до 75 оленей. Диаметр чума достигает до 8 метров, в нём может находится до 20 человек. Внутри чума каждый предмет и каждое место с древности имеет своё назначение. Центральной осью чума служит шест, который ненцы считают священным и называют — симзы. По симзы дым от очага поднимается к верхнему отверстию чума.
Ненецкий чум

## Slide 19: Каким бы необычным по нынешним меркам строение не казалось, это дом для того, кто его построил. В этих постройках жили и живут до настоящего времени люди: любят, создают семью, страдают и умирают. Через дома этих людей течет жизнь, история со всеми ее особенностями, событиями и чудесами.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !