## Slide 1: ДЕКОРАТИВНЫЕ МАШИННЫЕ СТРОЧКИ
7 класс
МБОУ «Гимназия №44» г. Курск
Учитель технологии Зиновьева Т. В

## Slide 2
Казалось бы, обычная бытовая швейная машина, а сколько всевозможных строчек она выполняет: и прямую строчку, и трикотажную, и фестонную, и оверлочную, и многое-многое другое. Но ведь далеко не все женщины знают, как и, что самое главное, где использовать все это многообразие и изобилие. Попробуем разобраться в данном вопросе

## Slide 3
Разделим строчки на группы:
1.рабочие
2.трикотажные и оверлочные
3.декоративные
4.для лоскутной техники
Прямая строчка - самая универсальная машинная строчка из всех, ей можно выполнять любые швейные операции, кроме обработки срезов. Это соединительная строчка позволяет соединять детали изделия из всех видов тканей. А также присборивать детали.
Зигзагообразные строчки у такой машинной строчки можно регулировать не только длину стежка, но и ширину самой строчки. Чем меньше длина стежка тем плотнее будет строчка «зигзаг». Его можно использовать для обработки срезов, обработки аппликаций. Узкую зигзагообразную машинную строчку можно применять для стачивания срезов деталей из эластичных и трикотажных полотен.

## Slide 4
Трехрядная строчка «стрейч» не только эластична, но и очень прочна. Применять для швов, которые подвергаются большой нагрузке, помня о том, что его очень трудно распороть.
Полезный совет: используйте трехрядную строчку «стрейч» на среднем шве брюк.
Сотовая строчка — эластичная декоративная строчка для орнаментной обработки края на эластичных материалах, применяется для декоративной отделки.
При использовании на обычных (не трикотажных тканях), применяется в таких швейных операциях как стык двух тканей и подгибка низа изделия.

## Slide 5
Соединительная строчка - эта строчка является растяжимой. Хорошо её применять в отделочных целях, для соединения материала или декоративных эффектов в лоскутном шитье.
Имитация оверлочной строчки (открытая) — применяется для обработки края изделия, для одновременного стачивания и обработки края на эластичных материалах. При применении данной строчки создается визуальное сходство со строчками оверлока.
Имитация оверлочной строчки (закрытая) — закрытый оверлочный шов. Применяется для обработки тканей типа джерси и для обметки сыпучих материалов

## Slide 6
Потайная строчка — для потайной подшивки на плотных не эластичных тканях.
Эластичная потайная строчка - для потайной подшивки на эластичных материалах.
Фестонный шов — для декоративной отделки и обработки края с последующим отрезанием по краю.

## Slide 7
Большая часть современных швейных машин, помимо прочих операций, выполняют и так называемые декоративные строчки. Их разнообразие и сложность узора зависит от класса швейной машинки.

## Slide 8
Набор декоративных строчек у электромеханических швейных машинок ограничен в силу конструктивных особенностей машин этого класса.
Узоры простые, выбор невелик: обычно это 3-5 атласных строчек. Например:
Вот как они выглядят на ткани:

## Slide 9
Электронные (компьютеризированные) швейные машины имеют возможность выполнять гораздо большее количество декоративных строчек – это различные орнаменты, фестончатые подрубки, фигурные строчки, строчки с элементами вышивки крестиком и т.д. Ассортимент и количество узоров в компьютеризированной швейной машине зависит от объема памяти и заложенной производителем программы. Вот ориентировочный набор декоративных строчек таких машинок:

## Slide 10
Изменяя длину и ширину стежка можно несколько изменить внешний вид строчки:

## Slide 11
Компьютеризированные швейные машины премиум класса могут выполнять более сотни декоративных строчек, в том числе алфавит и цифры. У машин этого класса имеется функция зеркального отражения строчки по вертикали (1) и горизонтали(2), а также вытягивания атласных строчек (3).

## Slide 12
По следующему изображению видно, что орнамент здесь еще больше усложняется:

## Slide 13
Эти швейные машины предоставляют возможность создать строчку из отдельных узоров в заданной последовательности и сохранить ее в памяти машинки. Можно даже запрограммировать собственный узор!

## Slide 14
Единственный недостаток машинных декоративных строчек – это их небольшая ширина, ограниченная поперечным ходом иглы. Зато множество плюсов: легкость в исполнении, возможность украсить платье, вышить имя ребенка на школьном фартуке, прикрыть дефекты ткани, обработать край скатерти фестонами…

## Slide 15
Если Вы решаете, какую швейную машину купить, обдумайте какие декоративные строчки будете использовать и как часто, и соответственно решите нужно ли приобретать машинку с широким ассортиментом орнаментов или хватит
3-х атласных строчек. Какой бы вариант Вы не выбрали, можно воспользоваться двойной иглой и получить такой результат:

## Slide 16
Оформление декоративными машинными строчками элементов одежды

## Slide 23
Оформление фигурными машинными строчками декоративных изделий

## Slide 26
https://www.transmetall.ru/articles/?ID=560105
2. http://club.osinka.ru/topic-18967
3. http://www.liveinternet.ru/users/irzeis/post344219655
4. http://www.sport-aerob.ru/post.php?id=9906
5. http://universalmaq.com/productos_juki.php
6. http://popovava.blogspot.ru/2008/12/
Используемые интернет ресурсы: