## Slide 1: Наволочка с клапаном
Обработка поперечных срезов наволочки.

## Slide 2: Технические сведения
Наволочка с клапаном - 1 деталь. Длина клапана – 25см. Обработка срезов: Поперечные срезы - швом вподгибку с закрытым срезом шириной до 10мм. Боковые срезы - двойным швом шириной до 7 мм.

## Slide 3
10 мм

## Slide 4: План пошива наволочки
1.Обработать поперечные срезы.
2. Выполнить разметку для клапана.
3. Обработать боковые срезы.
4. Отутюжить готовое изделие сложить.

## Slide 5: План пошива наволочки
____ Обработать боковые срезы.
____ Выполнить разметку для клапана.
____ Отутюжить готовое изделие, сложить.
____ Обработать поперечные срезы.

## Slide 6: ОБРАБОТКАПОПЕРЕЧНЫХСРЕЗОВ

## Slide 7: Технология обработки поперечных срезов
Перегнуть поперечный срез детали 15мм, заметать по сгибу.
Отложить по линейке 10 мм от сгиба, подогнуть срез, заметать.
Застрочить на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, закрепить начало и конгц строчки.

## Slide 8: Продолжение
4.Удалить нитки строчек временного назначения.
5. Приутюжить шов.
6. Выполнить обработку второго поперечного среза.

## Slide 9: Проверка качества работы:
Ширина шва вподгибку по всей длине одинакова и равна 10мм;
Машинная строчка ровная, выполнена на расстоянии 1-2мм от края внутреннего подгиба;
Шов хорошо приутюжен.

## Slide 10
Я научился
Я знаю
Я смогу