## Slide 1: Стандартное устройство вывода информации – монитор
Ахметгареева Альбина Рамилевна
БУ СПО «Лангепасский политехнический колледж» Филиал в г.Покачи

## Slide 2: Монитор – средство вывода визуальной информации. Диалог между пользователем и компьютером в значительной степени зависит от этого устройства. Поэтому специфика работы монитора и его характеристики сильно влияют на результативность работы, здоровье (зрение), а также общий комфорт человека.
Всевозможные компьютерные мониторы используются нами постоянно. В домашних условиях, при работе с персональными компьютерами, на работе, в рекламных целях.
Основные виды мониторов:
Электронно-лучевой монитор;
Жидкокристаллические мониторы;
Плазменные панели.

## Slide 3: Монитор на основе ЭЛТ
Основные характеристики ЭЛТ-мониторов
Диагональ экрана. Считается расстояние от противоположных верхнего и нижнего угла соответственно (проведите линию от правого нижнего угла к левому верхнему). Самыми популярными считались диагонали 15 и 17 дюймов соответственно.
Размер зерна экрана монитора. Отверстия, находящиеся в цветоделительной маске монитора, располагаются на определенном расстоянии. Чем оно меньше, тем выше качество изображения. Размер зерна экрана как раз показывает расстояние между ближайшими отверстиями. Соответственно чем меньше эта характеристика, тем качественней монитор.
Потребляемая мощность. Измеряется в Вт.
Покрытие экрана.
Защитный экран. Научным путем было доказано, что излучение, которое вырабатывают ЭЛТ-мониторы, вредно сказывается на здоровье человека. Поэтому их стали оснащать специальными защитными экранами, которые должны были снизить уровень излучения. Существуют три типа - стеклянные, сеточные и пленочные.
Недостатки следующие:
большие габариты;
излучения и тепловыделение в больших количествах;
значительная энергоемкость.
Их разделяют на следующие типы:
Электронно лучевые мониторы с теневой маской - самый популярный тип среди производителей компьютерных мониторов. Отличается выпуклой формой монитора
ЭЛТ с апертурной решеткой, состоящей из вертикальных линий
Мониторы с щелевой маской

## Slide 4: Принцип действия монитора на ЭЛТ
Устройство ЭЛТ цветного изображения.
1 —Электронные пушки.
2 — Электронные лучи.
3 — Фокусирующая катушка. 4 — Отклоняющие катушки. 5 — Анод.
6 — Маска, благодаря которой красный луч попадает на красный люминофор, и т. д.
7 — Красные, зелёные и синие зёрна люминофора.
8 — Маска и зёрна люминофора.
Изображение на ЭЛТ-мониторе формируется с помощью пучков электронов, которые пускает электроннолучевая трубка. Высокое электрическое напряжение разгоняет эти электроны. Они попадают на поверхность экрана (с внутренней стороны), которая покрыта люминофором. В результате, создается растр.
Растр – это результат работы системы управления электронов, которая заставляет их пробегать по всей поверхности дисплея. Электроны заполняют плоскость монитора так быстро, что человек успевает увидеть только уже сформированное изображение, а не сам процесс.
Качество картинки напрямую зависит от размера точки изображения (пикселя). 0,25 мм – это, пожалуй, средний размер пикселя.

## Slide 5: Жидкокристаллические мониторы
ЖК-мониторы также известны как LCD-мониторы (Liquid Crystal Display). Такие мониторы сделаны из жидкого вещества. Они также обладает свойствами характерными для кристаллических тел.
Изюминка данной технологии заключается в том, что электрическое напряжение может изменить форму молекулы этого жидкого вещества. В результате таких модификаций изменяются свойства светового луча и, соответственно, само изображение.
Сам дисплей состоит из следующих компонентов:
Корпус;
Источники света;
Набор проводов;
ЖК-матрица.
Последняя, в свою очередь, включает в себя следующие компоненты:
Два поляризационных фильтра;
Два прозрачных электрода;
Между электродами располагается слой молекул.

## Slide 6
Принцип действия ЖК - монитора
Каждый пиксель ЖК-матрицы состоит из слоя молекул между двумя прозрачными электродами, и двух поляризационных фильтров, плоскости поляризации которых (как правило) перпендикулярны. Если бы жидких кристаллов не было, то свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью блокировался бы вторым фильтром.

## Slide 7
Основные характеристики:
Тип матрицы;
Класс матрицы по стандартам ISO;
Фиксированное разрешение экрана в пикселях;
Размер пикселя;
Соотношение размеров экрана;
Угол обзора;
Время отклика;
Яркость;
Контрастность.
ЖК-мониторы имеют неоспоримые преимущества:
компактность;
минимальный вред для глаз;
доступность;
энергоэкономные.

## Slide 8: Плазменные панели
PDP-мониторы (Plasma Display Panels) также известны как плазменные. Лампы дневного освещения можно считать прообразом плазменных экранных матриц.
Плазменная панель представляет собой матрицу из крошечных флуоресцентных ламп, управляемых при помощи встроенного компьютера. Каждый пиксель является своеобразным конденсатором с электродами. Электрический разряд ионизирует газы, превращая их в плазму. Будучи электрически нейтральной, плазма содержит равное число электронов и ионов и является хорошим проводником тока. После разряда плазма испускает ультрафиолетовое излучение, заставляющий светиться фосфорное покрытие ячеек.

## Slide 9
Основные технические характеристики:
Соотношение сторон (габариты устройства);
Форматы разрешения - VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA;
Размер диагонали;
Разрешение;
Разъемы и порты.
Пока PDP-мониторы немного дороже, чем LCD. Также они встречаются относительно редко. Но со временем составят серьезную конкуренцию LCD-технологии.
Преимущества:
— высокая яркость и контрастность картинки;
— очень компактные.
Недостатки:
— низкая разрешающая способность;
— высокая стоимость;
— употребляют много электроэнергии.

## Slide 10: Другие виды мониторов
Проектор — видеопроектор и экран, размещённые отдельно или объединённые в одном корпусе (как вариант — через зеркало или систему зеркал); и проекционный телевизор.
LED-монитор . В мониторах с LED-подсветкой, вместо люминесцентных ламп, применяются светодиоды высокого качества. Изображение получается ярким и реалистичным. Помимо этого, LED-мониторы долговечны, экономичны, они не содержат вредные для окружающей среды и человека вещества.
OLED-монитор. OLED телевизор представляет собой телевизор, матрица которого в основном состоит из органических светодиодов, созданных на основе углерода. Такие экраны зачастую устанавливают в плеерах, телефонах и других гаджетах. Электрические импульсы проходят через органические светодиоды, заставляя их светиться. Цвет, которым будет светиться каждый из этих диодов, зависит от цвета люминофора, которым он покрыт. У OLED TV самое минимальное среди всех телевизоров время отклика, широкий угол обзора и отличная передача света.
Виртуальный ретинальный монитор — технология устройств вывода, формирующая изображение непосредственно на сетчатке глаза.
Лазерный — на основе лазерной панели
(пока только внедряется в производство).