## Slide 1: ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ С КОЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТКА «РОЗА»

## Slide 2: ЦЕЛЬ
Научиться изготавливать цветы из кожи;
ЗАДАЧА:
Изготовить брошь «Роза».

## Slide 3: СПОСОБЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОЖИ
При высокой температуре кожа имеет свойство изменять форму, скручиваться.
Такого эффекта можно: добиться, если положить кусочки кожи изнаночной стороной на сковородку и поставить на горячую газовую или электрическую конфорку.

## Slide 4: Обработка над свечей
Термическую обработку кожи можно производить над горящим пламенем свечи. Для этого нужную деталь: возьмите пинцетом и изнаночной стороной водите над пламенем свечи. Вы увидите, что края кожи начинают заворачиваться внутрь. Как только вы добьетесь нужного эффекта, обжиг необходимо прекратить. Обычно над пламенем обжигают мелкие детали.

## Slide 5: ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТИНЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ
Для цветов мне потребуется черная кожа и бордовая.
По выкройке (рис. 1) вырежу цветы.
Обработаю их над пламенем свечи.
В центре с изнаночной стороны цветка пробойником сделаю отверстия.

## Slide 6: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЫЧИНОК
Вырезаю из кожи прямоугольники длиной 2 см и шириной 1 см.
По всей длине сделала надрезы не доходя до края 3 мм (рис. 2 а). Получилась бахрома.
Надрезанную полоску смазала клеем с изнаночной стороны и скрутила. Получилась кисточка (рис. 2 б).

## Slide 7: СОЕДИНЕНИЕ ЦВЕТКА И ТЫЧИНОК
Промажьте нижнюю часть кисточки клеем. С лицевой стороны вставить в прорезь цветка. Сдавить пальцами и немого подержать.
Отложить в сторону и дать хорошо просохнуть, клею.
С обратной стороны цветка резаком срезаю нижнюю неровную часть, чтобы получилась гладкая поверхность.
Такой цветок очень хорошо клеится на основу.
Мелкие стразы смазать клеем и аккуратно наклеить на цветочки, это придаст цветку эффект россы.

## Slide 8: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ
Я взяла полоску кожи шириной 8 – 10 мм.
Отрезала от нее наискось кусочки в форме ромбов (рис.3)
Слегка обработала их над пламенем. Углы ромбов сгладятся и приобретут красивую форму листика

## Slide 9: СБОРКА КАРТИНЫ
Сборку картины необходимо производить в следующем порядке:
Ствол,
Ветки,
Листья.

## Slide 10: Образцы изделий из кожи

## Slide 11
Спасибо за внимание!