## Slide 1
Изучение устройства и правил эксплуатации ККМ POS-терминал

## Slide 2: Тема урока: Изучение устройства и правил эксплуатации ККМ POS-терминал
Перечень
учебно-производственных работ
Работа на POS- терминале

## Slide 3
Закрепить, совершенствовать
знания, умения и навыки
работы на контрольно-кассовой технике
ЦЕЛЬ УРОКА

## Slide 4: Критерии оценок
Внешний вид;
Готовность к уроку;
Работа на вводном инструктаже;
Работа на текущем инструктаже;
Работа на заключительном инструктаже.

## Slide 5
3
8
6
5
2
00
+
7
4
1
Знакомство с клавиатурой

## Slide 6: Знакомство с клавиатурой
0 … 9
… Ввод цифр (кода, штрих кода, цены, количества, номера разреза, ставки скидки/надбавки, номера документа и т.д.).
Операции с документом
Возврат
Обмен
Открыть документ возврата
Открыть документ обмена или перейти в ре-
жим обмена товара

## Slide 7
Возврат докум.
+
Отмена докум.
Расчет
Карта клиента

## Slide 8
Отмена карты клиента
+
Регистрация
По наименованию
По коду
По ШК
По цене

## Slide 9
Редактирование
Сторно
Редактирование
количества
Редактирование
цены
+
Операции с документом (меню)
Меню операция
с документом

## Slide 10
Сервис
Меню сервис
Управление
Перемещение по списку
Ввод количества регистрируемого товара
Сброс поля ввода или выход из текущего режима.

## Slide 11
Внесение денег в кассу
Выплата денег из кассы
Выход из любого окна
программы
Блокировка Frontol (для разблокировки требуется авторизация)
Ввести
Сумму → Внес.
Ввести
Сумму → Вып.

## Slide 12
Авторизация доступа
Авторизация по неуникальному паролю — в поле «Пользователь» -
указать имя пользователя и ввести соответствующий пароль в поле «Пароль».
2. Авторизация по уникальному паролю — в поле «Пароль» необходимо ввести
только пароль.
3. Авторизация по магнитной карте
4. Авторизация по штрих коду — при помощи сканера штрих кода
5. Авторизация по ключу — поворачивая механический ключ в замке

## Slide 13
Быстрая авторизация
Если установлен флаг «Быстрая авторизация», то в любом режиме работы Frontol можно произвести смену текущего пользователя.
Механизм быстрой авторизации:
• Считывателем магнитных карт. Для смены пользователя необходимо просто считать карточку авторизуемого оператора.
• Сканером штрих кода. Для смены пользователя необходимо просто считать сканером штрих код авторизуемого оператора.
• Механическим ключом. Для смены пользователя необходимо просто повернуть ключ в замке на клавиатуре.

## Slide 14
Супервизор
После запуска Frontol и успешной авторизации доступа
открывается меню супервизора.
Супервизор является центральной точкой, из которой
можно перейти в остальные режимы Frontol.

## Slide 16
Кнопка «Выход в ОС»
Выход из программы без завершения работы ОС.
Всегда перед выключением POS-системы необходимо нажимать кнопку «Выход в ОС» в режиме «Супервизор»

## Slide 17
Регистрация
Главное окно

## Slide 18
В окне расчета производится прием платежей по документу
Строка состояния
Строка состояния служит для отображения дополнительной системной информации Frontol.

## Slide 19
Открытие документа
До проведения какой-либо операции в режиме регистрации в поле «Вид документа» содержится надпись «Закрыт». Из этого состояния можно открыть документы продажи, возврата, аннулирования, обмена, внесения, выплаты.
Документ продажи автоматически открывается при выполнении одного из следующих действий:
• произведена регистрация;
• введена карта клиента;
Ввод количества
С помощью клавиатуры
Ввод количества товара с клавиатуры используется в случае регистрации нескольких единиц товара. Для ввода количества используются цифровые клавиши.
Клавиша [ . ] нужна для отделения целой части количества от дробной. Клавиша [ Х ] регистрирует введенное количество.
Если количество введено неверно, то регистрацию количества можно отменить, нажав клавишу [ Сброс ], затем ввести новое значение и нажать клавишу [ Х ].

## Slide 20
Автоматический запрос количества
В этом случае необходимо ввести количество регистрируемого товара и нажать кнопку [ ОК ].

## Slide 21
Регистрация товаров
Регистрация — эта любая операция, производящая добавление позиции в документ. В документах продажи/аннулирования/возврата/обмена такими операциями являются:
• регистрация по коду;
• регистрация по артикулу;
• регистрация, используя «горячие клавиши»;
• регистрация по штрих коду;
• регистрация через визуальный поиск;
• регистрация по свободной цене;
• регистрация по цене.
Последовательность формирования документа выглядит так:
1. Если необходимо, ввести количество продаваемого товара и нажать кнопку [X].
2. Далее произвести регистрацию товара одним из семи способов:
3. После выбора нажмите кнопку [ОК].
4. Если необходимо подсчитать сдачу, ввести сумму, полученную от покупателя.
5. Произвести закрытие документа необходимыми типами оплаты.

## Slide 22
Сторнирование
Сторнирование регистрации отменяет регистрацию внутри документа до его
закрытия. Для сторнирования регистрации нужно с помощью клавиш [ ↑ ] и
[ ↓ ] выбрать позицию, подлежащую сторнированию, и нажать кнопку [Сторно ].
В таблице позиций документа сторнированные позиции зачеркиваются, автоматически происходит пересчет значения промежуточного итога документа. Схема сторнирования позиции:

## Slide 23
Возврат/аннулирование товаров
Операция «Аннулирование» как правило, используется для отмены ошибочно пробитого чека документа продажи после его закрытия в течение одной смены.
Возврат используется для регистрации товара, возвращаемого клиентом. Возврат товара должен производиться в соответствии с правилами и нормами, принятыми на данном торговом предприятии.
Далее в документации используется термин «возврат», означающий, что сказанное в равной степени справедливо для возврата и для аннулирования. Возврат товара можно выполнить двумя способами:
• открытием документа возврата;
• открытием документа возврата на основании документа продажи, содержавшего подлежащий возврату товар.
Возврат/аннулирование по документу продажи
Для возврата по документу продажи нужно выполнить следующие действия:
1. Нажать кнопку
+
(возврат по документу)

## Slide 24
Откроется окно со списком документов:
.
Кнопками [ ↑ ] и ↓] выбрать из списка документ
3. Нажать кнопку [ ОК ]. Откроется диалоговое окно:

## Slide 25
На основании одного документа продаж может быть создано несколько документов возврата. Для того чтобы выбрать возвращаемый товар необходимо нажать кнопку [Возврат].
Кнопками [ ↑ ] и [ ↓ ] выбрать из списка возвращаемый товар. Для подтверждения нажать кнопку [OK].
Чтобы выйти из режима возврата товара, необходимо нажать [Сброс ].

## Slide 26
Закрытие документа
После формирования документа кассир должен провести операцию закрытия документа, которая может состоять из:
• регистрации принятых от клиента сумм;
• подсчета суммы сдачи;
• печати закрытого документа на устройстве печати.
Документ можно закрыть несколькими видами оплаты (наличными, кредитом, картой и т.д.) или их комбинаций.
Оплату (ввод суммы, полученной от клиента) документа можно произвести, предварительно перейдя в состояние «Расчет» при помощи кнопки [Расчет]

## Slide 27
Расчет

## Slide 28
Для регистрации суммы, полученной от покупателя:
1. В поле ввода введите сумму от покупателя. Если производится регистрация оплаты на весь неоплаченный остаток, то этот пункт можно пропустить.
2. Нажмите кнопку [Расчет] и в открывшемся окне выбора вида оплаты
стрелками [ ↑ ] и [ ↓ ] выберите строку с требуемым типом оплаты:
3. Нажмите кнопку [ ОК ]. Для закрытия документа нажмите [Закрыть документ]. Схема регистрации оплаты:
Ввести
сумму → Расчет Выбрать тип оплаты → OK
оплаты

## Slide 29
Операции с документом
После нажатия на кнопку [ Чек ] будет выведено окно с сервисными
Операциями:

## Slide 30
Новый документ
Открытие нового документа с выбором его вида (используются настроенные
администратором виды документов):
1. Нажать кнопку [ Опер. с док. ].
2. В диалоговом окне выбрать пункт «Новый документ».
3. Нажать кнопку [ОК]. При этом откроется окно:

## Slide 31
Сервис

## Slide 32: Опорный конспект
Авторизация доступа
Супервизор
Внесение денег в денежный ящик
Режим регистрация
Создание чека возврата
Аннулирование товара
Выплата
Закрытие смены, просмотр различных отчетов