## Slide 1: ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА ( 7 класс)
Ащеулова Наталья Анатольевна
учитель технологии МОАУ гимназия № 8 г. Сочи

## Slide 2
Создание системы освещения жилого помещения начинается с анализа существующих условий: как в помещение проникает естественный свет, каким образом расположена мебель, какие функциональные зоны требуют освещения, какого эффекта нужно добиться: настроя на работу или отдых.
При проектировании искусственного освещения жилого помещения учитывают три его составляющие: лампы, светильники, системы управления.

## Slide 3: Лампа накаливания — электрический источник света, в котором тело накала , помещённое в прозрачный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры.

## Slide 4
Популярность люминесцентных ламп обусловлена их преимуществами (над лампами накаливания):- значительно большая светоотдача, разнообразие оттенков света; рассеянный свет ; длительный срок службы . К недостаткам относят: химическая опасность неравномерный, линейчатый спектр, неприятный для глаз и вызывающий искажения цвета освещённых предметов , деградация люминофора со временем приводит к изменению спектра, уменьшению светоотдачи и как следствие понижению мерцание лампы с удвоенной частотой питающей сети, очень низкий коэффициент мощности ламп — такие лампы являются неудачной для электросети нагрузкой . Существуют и более мелкие недостатки.

## Slide 5: Светодиоды отличаются абсолютно безопасностью в процессе эксплуатации, а также обладают сравнительно небольшими размерами и отличаются высоким уровнем прочности. Они не выделяют опасные для здоровья пары ртути, как это происходит при использовании других видов ламп, и получить отравление этим вредным веществом невозможно как во время переработки ламп, так и при их использовании в быту. Также светодиоды отличаются небольшим инфракрасным и ультрафиолетовым излучением и низким уровнем выделения тепла

## Slide 6: Светильники – это приборы, которые являются источниками света. Они делятся на два типа: рассеянного и направленного освещения. Рассеянное освещение может охватывать все помещение, а направленное – конкретный предмет или место.

## Slide 7: Назначение общего освещения-равномерно заполнить светом все помещение, создать фоновое освещение.

## Slide 8: В современном дизайне соединяют общее и местное освещение, добавляют объекты с направленным или декоративным светом.

## Slide 9: Местное освещение предназначено для выделения определенных зон пространства и создания настроения.

## Slide 10: Для декоративного освещения чаще всего используют светодиоды и неоновая подсветка.

## Slide 11: Декоративное освещение обычно создается для эстетических целей.

## Slide 12: Светильники местного освещения приглушают световой поток, создают ощущение интимности и уюта.

## Slide 13: Настенные светильники(бра) могут использоваться для местного, общего освещения, а также для подсветки отдельных элементов интерьера ( картин, антиквариата Направленное освещение применяется для выделения одного объекта, чаще всего предмета искусства, картины, скульптуры.

## Slide 14: В последнее время декорированию собственного дома и прилегающей к нему территории уделяется большое внимание, и особую роль в решении данных задач играет подсветка.

## Slide 15: За счет подсветки, можно не только преобразить до неузнаваемости собственный надел, но и визуально скрыть все имеющиеся на нем недостатки.

## Slide 16: Освещение растений- клумбы, альпинарии, рокарии и даже деревья, также могут подвергаться декоративному освещению, для чего с успехом могут подойти грунтовые светильники, неоновые лампы, ленточные излучатели и прочие элементы оформления.

## Slide 17: При освещении дорожек рекомендуют применять галогенные либо люминесцентные осветительные приборы, чтобы получить заливающую подсветку, характеризующуюся мягким тоном.

## Slide 18: Современным вариантом декоративного преобразования садовых дорожек является вмонтирование излучателей, работающих на солнечных батареях, непосредственно в тело элемента (под доски, в гравий и т.п.), что создает ошеломляющий эффект при использовании.

## Slide 19
Задание:
разместить осветительные приборы, используя рис. 1, обозначить их цифрами от 1 до 6.