## Slide 1: «Лазерный принтер. Принцип работы и технические характеристики»
СПБ ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»
ПМ. 02. инсталляция, регулировка, настройка и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры
МДК. 02.02. Технология обслуживания и ремонта средств информационных технологий

## Slide 2: Цель урока:
Изучить устройство и принцип действия лазерного принтера :
Изучить принцип лазерной цветной печати
Изучить преимущества и недостатки лазерных принтеров

## Slide 3: Определение
Лазерный принтер
(laser printer) — один из видов принтеров, позволяющий быстро изготавливать высококачественные отпечатки текста и графики на обыкновенной бумаге.

## Slide 4: История
Первый лазерный принтер EARS был сконструирован в 1971 году компанией Xerox, когда один из исследователей фирмы, Гари Старквезер, модифицировал копир компании. В конечном счёте, лазерная печать принесла компании Xerox многомиллионные доходы.
Первой коммерческой реализацией лазерного принтера была модель 3800 компании IBM, выпущенная в 1976 году, предназначенная для массовой печати документов, таких как счета и почтовые ярлыки.

## Slide 5
Первым принтером, предназначенным для индивидуального использования, стала модель 1981 года Xerox Star 8010. После начала широкого распространения ПК первой моделью лазерного принтера, предназначенной для массовой продажи, стал выпущенный в 1984 году HP LaserJet 8ppm.
Современные лазерные принтеры располагают большим объёмом памяти, отличаются лучшими скоростными характеристиками, нередко комплектуются модулями автоматической двусторонней печати.
История

## Slide 6
Устройство лазерного принтера
1.Генератор лазера
2.Вращающееся зеркало
3.Лазерный луч
4.Валики, подающие бумагу
5.Валик, подающий тонер
6.Фотопроводящий цилиндр
7.Узел фиксации
изображения
5

## Slide 7: Принцип действия
Отпечатки сделанные таким способом не боятся влаги, устойчивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения очень высокое.
Процесс лазерной печати складывается из пяти последовательных этапов:

## Slide 8: Зарядка фотовала
Фотовал (фотобарабан)- цилиндр с покрытием из фотополупроводника.
Принцип действия:
Первый этап:
На него наносится равномерный электрический заряд, который может быть положительный или отрицательный, в зависимости от материала.

## Slide 9: Лазерное сканирование
Лазерное сканирование (засвечивание) — процесс прохождения отрицательно заряженной поверхности фотовала под лазерным лучом.
Луч лазера засвечивает те части поверхности, где в последствии будет находится тонер.
Второй этап:
В результате этой засветки, заряд с полупроводника «стекает» на металлический материал цилиндра

## Slide 10: Нанесение тонера
Третий этап:
Противоположно заряженные частицы тонера притягиваются к фотовалу в местах, где была произведена засветка

## Slide 11: Перенос тонера на бумагу
Четвёртый этап:
Для переноса тонера, бумага так же заряжается противоположным фотовалу электростатическим зарядом.
В месте контакта фотовала и бумаги, тонер переходит на бумагу.
Таким образом на бумаге появляется незакреплённое изображение.

## Slide 12: Закрепление тонера
Пятый этап:
Этот процесс происходит в так называемой «печке», состоящей из двух частей: Нагревательной и прижимной.
За температурой термовала следит термодатчик . Печка представляет собой два соприкасающихся вала, между которыми проходит бумага. При нагреве бумаги (180—220 °C) тонер, притянутый к ней, расплавляется и в жидком виде вжимается в текстуру бумаги. Выйдя из печки, тонер быстро застывает, что создаёт постоянное изображение, устойчивое к внешним воздействиям. Чтобы бумага, на которую нанесён тонер, не прилипала к термовалу, на нём выполнены отделители бумаги.

## Slide 13: Принцип действия:

## Slide 14: Цветная лазерная печать
Для создания цветного изображения принтер должен сформировать на бумаге 4 накладывающихся друг на друга изображения, каждое из которых будет окрашено в свой цвет: голубой, пурпурный, жёлтый или чёрный. Это основные полиграфические цвета, участвующие в модели создания цветного изображения.
Однопроходная печать
Многопроходная печать

## Slide 15
Принцип многоцветной лазерной печати состоит в следующем.
На начальном этапе процесса печати графический движок (рендеринга) берёт цифровой документ и обрабатывает его один или несколько раз, создавая его постраничное изображение, разложенное по цветовым составляющим, соответствующим цветам используемых тонеров.
На втором этапе лазер или массив светодиодов формирует распределение зарядов на поверхности вращающегося фоточувствительного барабана, подобное получаемому изображению. Заряженные мелкие частицы тонера, состоящего из красящего пигмента, смол и полимеров, притягиваются к заряженным участкам поверхности барабана.
Далее с барабаном соприкасается бумага, и тонер переносится на неё. В большинстве цветных лазерных принтеров используются четыре отдельных прохода, соответствующие разным цветам. Потом бумага проходит через «печку», которая расплавляет смолы и полимеры в тонере и фиксирует его на бумаге, создавая окончательное изображение.

## Slide 16
Лазеры способны точно фокусироваться, в результате получаются очень тонкие лучи, которые разряжают необходимые участки фоточувствительного барабана. Благодаря этому современные лазерные принтеры, как цветные, так и чёрно-белые, имеют высокое разрешение.

## Slide 17: Преимущества лазерных принтеров
Низкие требования к бумаге
Новые технологии создания лазерных принтеров позволяют использовать бумагу даже с очень низким качеством. Лазерные принтеры менее требовательны к бумаге, чем, например, струйные.
Высокая скорость работы
Независимо от заданных в настройках параметров все протестированные устройства выдавали готовые изображения в несколько раз быстрее, чем большинство струйных принтеров.
Невысокая стоимость печати
Это особенно заметно при частой распечатке сложных цветных изображений. Как правило, стоимость страницы с цветной печатью, выполненной на струйном принтере, выше в несколько раз.

## Slide 18
Высокое качество печати
Современные модели лазерных принтеров позволяют получать печать информации в очень высоком качестве, причем можно печатать как черно-белые, так и цветные изображения. Нужно сказать о том, изображение, получаемое с помощью современных лазерных принтеров (а также матричных и струйных), состоит из точек. Чем меньше эти точки и чем чаще они расположены, тем выше качество получаемого изображения.
Можно сказать, что принтер считается неплохим, если его разрешение 400 dpi.
Стойкость отпечатков
Изображения, полученные с помощью лазерных принтеров, очень устойчивы: им не страшны ни свет, ни вода.
Надежность
Если долго не пользоваться «струйником», чернила в печатающей головке высохнут, и картридж (а в худшем случае и весь аппарат) может прийти в негодность. С «лазерником» такого случиться попросту не может.

## Slide 19: Недостатки лазерных принтеров
Высокая стоимость этих печатных устройств, в разы превышающая цены на принтеры струйного типа;
Лазерные принтеры в процессе своей работы, выделяют мелкодисперсную пыль из своего тонера, которая оказывает вредное воздействие на человеческое здоровье;
Незначительное излучение
Значительное электропотребление
Наличие в конструкции элементов с высоким энергопотреблением (главный двигатель, термоузел) приводит к тому, что пиковая потребляемая мощность лазерного принтера достаточно высока, что делает невозможным подключение его к бытовым источникам бесперебойного питания средней и малой мощности.

## Slide 20: Вопросы
Лазерный принтер- это..
В каком году и какой компанией был выпущен первый лаз-й принтер?
Назовите все этапы процесса лазерной печати
Фотовал- это…
Назовите основные полиграфические цвета цветной печати
Перечислите преимущества лаз-й печати
Перечислите недостатки лаз-й печати

## Slide 21: Спасибо за внимание!