## Slide 1
Лампа накаливания.
История создания. Современная конструкция.

## Slide 2
Лампа накаливания — электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник), помещённое в прозрачный вакуумированный сосуд, нагревается до высокой температуры за счёт протекания через него электрического тока, в результате чего излучает видимый свет.

## Slide 3
Первым создателем лампы был российский ученый, член Русского технического общества Александр Николаевич Лодыгин. Принцип накаливания был известен еще до Лодыгина – в этом смысле он ничего нового не открыл. Но несомненная заслуга Александра Николаевича состоит в том, что он первым сумел привлечь внимание широкой аудитории к построению источников света.
История создания

## Slide 4
Основным элементом первой лампы был тонкий угольный стержень, нагреваемый током до температуры, при температуре, при которой он начинался светиться. Стержень размещался под стеклянным колпаком

## Slide 5
В 1877 г. о работах Лодыгина узнал американский изобретатель Т.А. Эдисон. Он решил усовершенствовать новый источник света. С помощью сконструированного им насоса, Эдисон добился того, что давление в лампе стало в миллион раз меньше атмосферного. Этим он замедлил процесс горения угольного стержня.

## Slide 6
В качестве тела накала в настоящее время используется в основном спираль из сплавов на основе вольфрама.

## Slide 7: Конструкция современной лампы:
1 — колба; 2 — полость колбы (вакуумированная или наполненная газом); 3 — тело накала; 4, 5 — электроды (токовые вводы); 6 — крючки-держатели тела накала; 7 — ножка лампы; 8 — внешнее звено токоввода, предохранитель; 9 — корпус цоколя; 10 — изолятор цоколя (стекло); 11 — контакт донышка цоколя.

## Slide 8
Преимущества:
Недостатки:
Малая стоимость
Небольшие размеры
Отсутствие мерцания и гудения при работе на переменном токе
Быстрый выход на рабочий режим
Низкая световая отдача
Относительно малый срок службы
Хрупкость, чувствительность к удару и вибрации
Лампы накаливания представляют пожарную опасность. Температура поверхности достигает в зависимости от мощности следующих величин: 25 Вт-100 °C, 40 Вт — 145 °C, 75 Вт — 250 °C, 100 Вт — 290 °C, 200 Вт — 330 °C.
Преимущества и недостатки ламп накаливания