## Slide 1: 1. Организация дорожного движения 1.2. Элементы дорог
Проезжая часть и тротуары
Обочина
Трамвайные пути
Проезжая часть

## Slide 2: 1. Организация дорожного движения 1.3. Некоторые понятия о дороге и ее элементах
Дорожная разметка является одним из эффективных средств организации дорожного движения. Нанесенные по проезжей части линии разметки обеспечивают более стройное движение транспортных средств и пешеходов и помогают водителям лучше ориентироваться в местах остановок для пропуска транспортных средств через перекресток и в других действиях, необходимых для выполнения требований правил дорожного движения.
Разметка проезжей части осуществляется в строгом соответствии с Государственным стандартом и выполняется специальными красками, термопластиками или другими материалами, обеспечивающими ее хорошую видимость.
Проезжая часть улиц и дорог размечается белым цветом, за исключением линий, обозначающих зоны запрещения остановок и стоянки транспортных средств, а также зоны остановок транспортных средств общего пользования и стоянок такси, которые должны иметь желтый цвет.
Разметка может применяться самостоятельно, а также в сочетании с дорожными знаками или светофорами.
Вдоль проезжей части проводят белую линию. Это осевая линия; она может быть сплошной или прерывистой. Сплошную линию пересекать нельзя, а прерывистую – можно.
Осевая линия разделяет встречные потоки транспортных средств.
Пешеходный переход -Участок, по которому пешеходам разрешается переходить дорогу, обозначается широкими белыми линиями, параллельными оси проезжей части. Это обозначенный пешеходный переход типа «зебра». Он хорошо виден водителям и пешеходам.
«Островок безопасности» - место, где пешеходы могут, если они не успели перейти улицу, обождать, пока транспортные средства освободят проезжую часть или остановятся. Водителям запрещается заезжать на «островок безопасности».
Посадочная площадка – участок, выделенный на проезжей части сплошной линией для людей, ожидающих трамвай, троллейбус или автобус. Транспортным средствам запрещается заезжать на посадочную площадку.
Стоп-линия указывает место остановки транспортных средств при сигналах светофора, указаниях регулировщика или дорожного знака «Движение без остановки запрещено».

## Slide 3: 1. Организация дорожного движения 1.4. Дорожная разметка
Сплошная продольная линия осевая и для обозначения края проезжей части дороги
Сдвоенная сплошная продольная осевая линия осевая
Разделительная полоса
Ограждение проезжей части
Notes: <number>

## Slide 4: 1. Организация дорожного движения 1.5. Типы перекрестков

## Slide 5: 1. Организация дорожного движения 1.6. Дорожные знаки - записать!
Всего более 200 знаков!
Группы дорожных знаков:
Предупреждающие
Приоритета
Запрещающие
Предписывающие
Особых предписаний
Информационные
Сервиса
Дополнительной информации