## Slide 1: МДК 03.01. Выполнение слесарных работ по ремонту автомобилей Раздел 1. Организация слесарных работ
Тема: Организация рабочего места слесаря

## Slide 2: Учебная цель:
Научиться общим положениям научной организации труда (НОТ) слесаря и умению применять их практически в процессе своей работы в целях совершенствования организации труда и борьбы за повышение производительности и качества работы.

## Slide 3: В результате изучения темы учащийся должен:
А. Знать:
1) принципы научной организации рабочего места слесаря;
2) требования, предъявляемые к рабочей позе;
3) правила экономии рабочих движений и трудовых действий;
4) методы изучения затрат рабочего времени и основные пути его экономии;
5) основные направления повышения производительности труда на рабочем месте;
6) основные требования к соблюдению трудовой и технологической дисциплины;
7) общие сведения научной организации труда (НОТ) слесаря.

## Slide 4
Б. Уметь:
1) рационально организовывать свое рабочее место;
2) правильно организовывать свой труд;
3) соблюдать правильную рабочую позу при выполнении определенных видов работ;
4) выполнять работу в оптимальном темпе и ритме;
5) соблюдать правила экономии рабочих движений и трудовых действий;
6) использовать в своей работе опыт рабочих-новаторов и передовиков производства;
7) проявлять творческую инициативу и активность в совершенствовании организации труда.

## Slide 5: Требования к организации рабочего места слесаря
Верстак должен быть прочным и устойчивым. Столешница (крышка) верстака должна быть ровной и покрыта по всей плоскости листовой сталью, текстолитом или линолеумом, а кромки закрыты угловой сталью или деревянными рейками.
На каждом верстаке обязательно устанавливают сменный (убирающийся) сетчатый экран для защиты работающего рядом от осколков, отлетающих во время рубки.

## Slide 6
3. Параллельные тиски поворотного типа должны быть прочно и надежно укреплены на верстаке. В сжатом положении губки расположены параллельно и находятся на одном уровне. Накладные губки прочно закреплены, хорошо закалены и имеют четкую насечку для надежного закрепления детали.

## Slide 7
4. Зажимать деталь в тисках следует только усилием рук, а не весом тела. Зажимая или освобождая детали из тисков, рычаг необходимо опускать плавно, не бросая его, чтобы не ушибить руку или ногу. Содержать тиски надо в чистоте и исправности, а трущиеся части регулярно смазывать соответствующим смазочным материалом.

## Slide 8
4. Подставку под ноги следует применять в тех случаях, когда высота тисков не соответствует росту обучающегося. Высота верстака с тисками считается нормальной, если у стоящего прямо обучающегося рука, согнутая в локтевом суставе под углом 90°, находится иа уровне губок тисков при вертикальном положении ее плечевой части. Выбранные подставки должны плотно лежать на полу. Неправильное положение корпуса обучающегося вызывает быструю утомляемость, затрудняет правильное выполнение приемов работы и получение требуемой точности.

## Slide 9
6. Одним из элементов культуры на рабочем месте является правильно подогнанная, аккуратная и чистая спецодежда. Халат или комбинезон должны быть выбраны по размеру и росту работающего и не должны стеснять движений.

## Slide 10
7. Во время работы спецодежда всегда должна быть застегнута на все пуговицы, а рукава должны иметь застегивающиеся манжеты, плотно охватывающие запястье; на голову обязательно следует надеть головной убор (берет или косынку), под который необходимо тщательно убрать волосы.

## Slide 11
8. На одежде и головном уборе не должно быть висящих концов (галстук, тесемки, концы косынки), которые могут быть захвачены вращающимися частями станков, машин или механизмов и привести к несчастному случаю.

## Slide 12
9. Местное освещение на рабочем месте должно иметь исправную передвижную арматуру с защитным плафоном для направления света на обрабатываемую деталь и плоскость верстака. Напряжение в электросети при местном освещении не должно превышать 36 В.

## Slide 13
10. На рабочем месте должны находиться только те инструменты и приспособления, которые необходимы для выполнения учебно-производственного задания. Каждый инструмент, приспособления и материалы должны иметь свое определенное место.

## Slide 14
11. Инструменты, приспособления и материалы должны быть расположены на верстаке с таким расчетом, чтобы все, что берут правой рукой, находилось справа от работающего, левой рукой — слева. Чаще других используемые инструменты и заготовки необходимо располагать ближе к работающему (рис. 1). Определенный порядок должен поддерживаться и в ящике, где каждому инструменту должно быть отведено постоянное место.

## Slide 15
Измерительные и поверочные инструменты размещают отдельно от рабочего инструмента на специальной полочке или планшетке. Чертежи и карты для учебных заданий следует располагать на планшете-подставке, установленной на верстаке, на расстоянии, достаточном для их чтения.

## Slide 16: Оптимальные зоны досягаемости рук при работе в горизонтальной плоскости
1. Наиболее удобная (нормальная) зона досягаемости определяется полудугой с радиусом примерно около 350 мм для каждой руки (рис.).
2. Максимальная зона— 550 мм без наклона корпуса и 650 мм с наклоном под углом не более 30° для учащегося среднего роста.
3. Расположение предметов дальше указанных пределов повлечет за собой ненужные движения, большие наклоны корпуса, что вызовет
дополнительные затраты времени, увеличит утомляемость и снизит производительность труда.

## Slide 17: Оптимальные зоны досягаемости рук при работе в верткальной плоскости
1. Указанные на рисунке зоны дают возможность определить наиболее выгодное расположение всех предметов по отношению к росту работающего (рис. 1, б).
2. Руководствуясь этими зонами,
следует определять, на какой высоте от пола должны находиться материалы, заготовки, детали и пр., чтобы рабочему не приходилось низко наклоняться.
3. Наклон корпуса при работе стоя должен составлять угол не более 30°.

## Slide 18: Рациональная организация рабочего места слесаря
а — слесарный верстак:
1 — винт подъема,
2 — каркас,
3 — труба,
4 — сетка,
5 — полочка,
6 — планшет,
7 — рамка,
8 — маховичок

## Slide 19: До начала работы
1. Получи чертеж, заготовку, инструмент и приспособления, подготовь рабочее место (рис. а):
а) разложи заготовки, инструмент и приспособления в строго определенном порядке;
б) укрепи чертеж (инструкцию) на рамке;
в) проверь, есть ли необходимые вспомогательные материалы;
г) установи лампу так, чтобы свет падал на губки тисков;
д) установи подставку под ноги (если тиски неподъемные) и отрегулируй высоту тисков по росту.

## Slide 20: Расположение инструментов на рабочей месте

## Slide 21: Во время работы
2. Сохраняй порядок на своем рабочем месте (рис. б):
а) измерительный инструмент клади отдельно от рабочего на планшетку;
б) клади ближе все, чем приходится пользоваться чаще, а реже употребляемое — дальше;
в) клади справа все то, что при ра боте приходится брать правой рукой, а что берешь левой рукой — располагай слева;
г) приучи себя брать и класть инструмент, не глядя на него. Для этого каждый предмет располагай всегда на одном и том же месте;
д) следи за исправным состоянием тисков. Регулярно очищай их от стружки, грязи и мусора и смазывай винт машинным маслом;
е) не затягивай чрезмерно винт тисков, так как от этого быстро изнашивается резьба винта и гайки и тиски приходят в негодность;
ж) при работе складывай детали в определенное место и в соответствующем порядке.

## Slide 22: По окончании работы
3. Прибери, вычисти рабочее место и инструмент:
а) вытри промасленной тряпкой инструмент;
б) сдай мастеру (дежурному) изделие, инструмент и приспособления;
в) убери вспомогательные материалы в выдвижной ящик;
г) раздвинь губки тисков и смети опилки и стружки на столешницу, после чего смажь винт тисков машинным маслом и заверни винт, оставив между губками небольшую щель (зазор);
д) смети опилки и стружки (отходы цветных металлов собирай в отдельные ящики).

## Slide 23: Совершенствование труда слесаря
А. Рациональные формы рукояток инструмента
Б. Выбор высоты тисков по росту работающего
В. Установка высоты тисков по росту

## Slide 24
в — наиболее уязвимые части ладони,
г — наиболее сильные и упругие мускулы ладони,
д — рациональная форма рукоятки

## Slide 25: Установка тисков по росту
а — параллельные тиски,
б — стуловые тиски,
в — для опиливания

## Slide 26
http://www.tepka.ru/Praktikum_po_slesarnomu_delu/index.html