## Slide 1: МДК 03.01. Выполнение слесарных работ по ремонту автомобилей Раздел 1. Организация слесарных работ
Разметка металла

## Slide 2: Цели и задачи
знать:
основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые инструменты и приспособления;
технику безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ

## Slide 3
Разметкой называется операция, состоящая в переносе на поверхность заготовки с чертежа или образца размерных точек или линий с учетом припусков, необходимых для последующей обработки.
Припуски на обработку учитывают глубину обработки резанием, т. е. тот слой материала, который необходимо снять, чтобы из волнистой шероховатой поверхности заготовки получить ровную и гладкую поверхность детали согласно классу чистоты, предусмотренному чертежом.

## Slide 4
В зависимости от формы размечаемых заготовок и деталей разметка делится на плоскостную и пространственную (объемную).

## Slide 5: Плоскостная разметка
Плоскостная разметка, выполняемая обычно на поверхностях плоских деталей, на полосовом и листовом материале, заключается в нанесении на заготовку контурных параллельных и перпендикулярных линий (рисок), окружностей, дуг, углов, осевых линий, разнообразных геометрических фигур по заданным размерам или контуров различных отверстий по шаблонам.

## Slide 6: Инструмент
Разметка заключается в нанесении на заготовку линий и точек, указывающих контуры размечаемой детали. Для этой цели используется кернер и чертилка.
Измерения выполняют с помощью угольника (проверка взаимной перпендикулярности осей и плоскостей), угломера (расположение косых поверхностей и граней), кронциркуля (сравнение размеров диаметров отверстий, длины, толщины и т. п.), рейсмуса (нанесение параллельных линий), штангенрейсмуса и других штангенинструментов, уровня (определение горизонтальности поверхности) и т. п.

## Slide 7: Чертилка
Чертилки являются наиболее простым инструментом для нанесения контура детали на поверхность заготовки и представляют собой стержень с заостренным концом рабочей части.
Изготавливают чертилки из инструментальных углеродистых сталей марок в двух вариантах: односторонние и двусторонние. Чертилки изготавливают длиной 100... 120 мм.
Рабочая часть чертилки закаливается на длине 20 ... 30 мм до твердости HRC 58...60 и затачивается под углом 15...20°.
Материал - стальной стержень длиной 150...200 мм и диаметром 4...5 мм, один конец которого закален ,на длине 20...30 мм и заострен под углом 15°, а другой согнут в кольцо диаметром 25...30 мм.

## Slide 8: Чертилки
Чертилка с отогнутым концом
Круглая чертилка
Чертилка со вставной иглой
Карманная чертилка

## Slide 9: Разметочные циркули
Разметочные циркули применяют для нанесения дуг окружностей и деления отрезков и углов на равные части.
Разметочные циркули: простой, позволяющий фиксировать положение ножек после их установки на размер, и пружинный

## Slide 10: Разметочный штангенциркуль

## Slide 11: Кернер
Кернер - слесарный инструмент, применяющийся для нанесения углублений (кернов) на предварительно размеченных линиях (керны делают для того, чтобы риски были отчетливо видны и не стирались в процессе обработки детали). Кернеры изготовляют из инструментальной углеродистой или легированной стали.
Рабочую часть кернеров (конус) термически обрабатывают на длине 15...30 мм до твердости НRС 55...59, а ударную часть - на длине 15...25 мм до твердости НRС 40...45. Средняя часть кернера имеет рифление (накатку) для удобства работы.

## Slide 12: Обыкновенный кернер
Различают кернеры обыкновенные, специальные, пружинные, механические, электрические и др.

## Slide 13: Центроискатели
а - колокол, б - лазерный, в - угольник

## Slide 14: Разметочная плита
На разметочной плите устанавливают подлежащие разметке детали и располагают все приспособления и инструмент. Разметочная плита отливается из мелкозернистого серого чугуна.
Разметочная плита: а - малая, б - большая

## Slide 15: Угольники
Угольник - несложное приспособление, применяемое при разметке прямых углов. Также с его помощью выполняется контроль перпендикулярности взаимного расположения деталей.

## Slide 16: Приемы, последовательность и точность разметки
Прежде чем приступить к разметке, внимательно проверяют заготовку (нет ли на ней раковин, трещин, отбитых углов и других дефектов), затем ее очищают от грязи и пыли. Далее подробно изучают чертеж будущей детали и намечают порядок разметки: определяют, в каких положениях заготовка будет устанавливаться на плите, и в какой последовательности будут наноситься разметочные линии.

## Slide 17: Выбор базы при разметке
Правильный выбор базы при разметке определяет качество последней. Выбор разметочных баз зависит от конструктивных особенностей и технологии изготовления детали.

## Slide 18: Базу выбирают, руководствуясь следующими правилами:
если на заготовке имеется хотя бы одна обработанная поверхность, принимают за базу;
если обрабатываются не все поверхности, то за базу принимают обрабатываемую поверхность;
если наружные и внутренние поверхности не обработаны, то за баз предпочтительно принимать наружную поверхность.
Все размеры наносят от одной поверхности или от одной линии принятой за базу.

## Slide 20: Накернивание разметочных линий

## Slide 21: Способы разметки
Разметка по шаблону
Разметка по образцу отличается тем, что не требует изготовления шаблона. Этот способ широко применяют при ремонтных работах, когда размеры снимают непосредс-твенно с вышедшей из строя детали и переносят на размечаемый материал. При этом учитывают износ
Разметку по месту чаще применяют при сборке больших деталей. Одну деталь размечают по другой в таком положении, в какомони должны быть соединены
Разметка карандашом производится по линейке на заготовках из алюминия и дюралюминия. Размечать последние с помощью:чертилки не разрешается, так как при нанесении рисок разрушается защитный слой и создаются условия для появления коррозии
Точную разметку

## Slide 22: Дефекты
несоответствие размеров размеченной заготовки данным чертежа вследствие невнимательности разметчика или неточности разметочного инструмента
неточность установки рейсмаса на нужный размер; причиной этого является невнимательность или неопытность разметчика, грязная поверхность плиты или заготовки
небрежная установка заготовки на плите в результате неточной выверки плиты

## Slide 23: Безопасность при разметке
установку заготовок (деталей) на плиту и снятие их с плиты необходимо выполнять только в рукавицах;
заготовки (детали) и приспособления надежно устанавливать не на краю плиты, а ближе к середине;
перед установкой заготовок (деталей) проверить плиту на устойчивость;
во время работы на свободные (неиспользуемые) острозаточенные концы чертилок обязательно надевать предохранительные пробки или специальные колпачки;
используемый для окрашивания медный купорос наносить только кисточкой, соблюдая меры предосторожности, так как он ядовит;
следить за тем, чтобы проходы вокруг разметочной плиты были всегда свободными;
проверять надежность крепления молотка на рукоятке;
удалять пыль и окалину с разметочной плиты только щеткой, а с крупных плит - метлой;
промасленную ветошь и бумагу складывать только в специальные металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой.

## Slide 24
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/3739/1.zip/index.html
Слесарное дело : учебник для нач. проф. образования /Б.С.Покровский, В. А.Скакун. – 7-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия», 2011.
Общий курс слесарного дела : учебник для нач. проф. образования / Макиенко Н.И./ М.: Высш. шк. , 1989