## Slide 1: МДК 03.01. Выполнение слесарных работ по ремонту автомобилей Раздел 1. Организация слесарных работ
Тема занятия:
Рубка металла

## Slide 2: Цели и задачи
знать:
основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые инструменты и приспособления;
технику безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ

## Slide 3: Назначение рубки
Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента - зубила или крейцмейселя и ударного инструмента - молотка снимается с детали или заготовки слой металла.

## Slide 4: Инструмент для рубки металла
а - зубило,
б - крейцмейсель,
в - канавочник:
1 - угол заточки,
2 - рабочая часть,
3 - средняя часть,
4 - головка

## Slide 5: Слесарное зубило
Изготовляется из инструментальной углеродистой стали У7А или У8А.
Ширина режущей кромки зубила обычно равна 20-25 мм.
Угол заточки 1 зубила выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого металла.
Чем тверже металл, тем угол заточки зубила берется больше, и наоборот.
Обычно угол заточки принимается при рубке чугуна, твердой стали и твердой бронзы 70°,
средней и мягкой стали 60°,
латуни, меди и цинка 45°,
для очень мягких металлов: алюминия, электрона и других - 35-40°.
Зубила применяются длиной 100, 125, 150, 175 и 200 мм. Рабочая часть зубила закаливается на длину 25-30 мм и отпускается до твердости HRC = 52-57. Ударная часть (головка) зубила закаливается на длину 15-25 мм и отпускается до твердости HRC 32-40.

## Slide 6: Крейцмейсель
Предназначен для вырубания узких канавок и шпоночных пазов, срубания заклепок и т. п. Однако довольно часто им пользуются перед применением зубила для обрубки больших плоскостей. Например, если нужно обрубить всю верхнюю грань чугунной широкой плиты, то обработка будет легче и точнее, если предварительно крейцмейселем прорубить канавки, а затем снять оставшуюся часть зубилом.

## Slide 7: Канавочник
Применяют для вырубания профильных канавок: полукруглых, двугранных и т. п. От крейцмейселя он отличается только формой режущей кромки.

## Slide 8: Заточка зубил и крейцмейселей

## Slide 9: Молотки слесарные
а - с квадратным бойком,
б - с круглым бойком,
в - с вставками из мягкого металла,
г - деревянный (киянка),
д - расклинивание ручек молотка

## Slide 10: Молотки слесарные
Изготовляются молотки из целого куска кованой инструментальной углеродистой стали марок У7, стали 50, 60.
Вес молотков в зависимости от характера выполняемых работ бывает разный: 50, 100, 150, 200 и 300 г (применяются для выполнения инструментальных работ), 400 и 500 г (для слесарных работ) и 600, 800 г (для ремонтных работ). Молотки весом от 4 до 16 кг называют кувалдами (для тяжелых работ).
Ручка делается из наиболее твердых и упругих пород дерева (березы, бука, кизила, рябины, дуба, клена и др.). Дерево для ручек должно быть без сучков и трещин, а поверхность ручки - гладкой, без бугорков и неровностей, которые могут натирать мозоли на руке при работе.

## Slide 11: Правильное держание инструмента при рубке
Молоток берут за ручку так, чтобы рука находилась на расстоянии 15-30 мм от конца ручки. Ручку обхватывают четырьмя пальцами и прижимают к ладони: большой палец накладывают на указательный, все пальцы крепко сжимают.
Зубило берут в левую руку (рис. 87, а) на расстоянии 20- 25 мм от головки. Левая рука должна только держать зубило в определенном положении, поэтому усилие ее не должно быть большим; сильно сжимать в руке зубило не следует.

## Slide 12
Зубило нужно держать с наклоном, под углом 30-35° по отношению к обрабатываемой поверхности, а лезвие должно лежать на линии слоя металла, намеченного к снятию. При меньшем угле наклона зубило будет скользить, а не резать, а при большем - углубляться в металл и давать большую неровность.

## Slide 13: Рубка металла
а - по уровню губок тисков,
б - по разметочным рискам

## Slide 14: Рубка круглого металла
Рубка круглого металла производится на плите. На разрубаемой детали мелом наносят круговые риски, обозначающие место разруба. Деталь кладется на плиту, а зубило ставят на риску вертикально. Сначала легкими ударами молотка по зубилу делают надрезки, а затем, поворачивая деталь после каждого сильного удара, разрубают ее. После глубокой надрубки часть детали можно отломить.

## Slide 15: Рубка полосового металла
Рубку полосового металла следует вести сначала с одной стороны на половину глубины, а потом перевернуть и рубить с другой.
Листовой металл больших размеров рубят на плите, а малых - в тисках, только по уровню губок тисков.
Перед рубкой наносят на металле контур и рубят, отступив •от контурной линии на 2-3 мм; надрубив контур, окончательную рубку производят в 2-3 приема.

## Slide 16
Рубка листового металла осуществляется в такой последовательности: сначала по шаблону или по чертежу детали на листе наносят риски, после этого лист кладут на плиту и приступают к рубке.

## Slide 17: Вырубание
Вырубание ведется в три приема:
точно придерживаясь рисок, делают надрубку контура заготовки,
2) вторично рубят заготовку по контуру, нанося по зубилу сильные удары,
3) перевернув лист, проходят зубилом по ясно обозначенному контуру. При последнем переходе лист поворачивают другой стороной, на этом и заканчивают рубку.
При толщине листового металла свыше 8 мм вырубить заготовку описанными способами очень трудно. В этом случае или же когда помятые кромки портят заготовку, а разрезание ножовкой невозможно или требует много времени, применяют предварительное обсверливание размеченного контура.

## Slide 18: Правила техники безопасности
При рубке металлов следует выполнять следующие правила техники безопасности:
1) работать только исправным молотком, без выкрошенных мест на головке, с хорошо насаженной ручкой;
2) не пользоваться тупыми зубилами или крейцмейселями, а также с выкрошенными местами на головке;
3) при рубке металлов в тисках обязательно ставить на верстак предохранительную сетку или деревянный щит.

## Slide 19
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/3739/1.zip/index.html
Слесарное дело : учебник для нач. проф. образования /Б.С.Покровский, В. А.Скакун. – 7-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия», 2011.
Общий курс слесарного дела : учебник для нач. проф. образования / Макиенко Н.И./ М.: Высш. шк. , 1989