## Slide 1: ТОРГОВОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров

## Slide 2: ТОРГОВОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
весы,
гири,
меры длины и объема.

## Slide 3: ВЕСЫ
По назначению:
Общего назначения:
А) Настольные (до 20 кг):
циферблатные
электронные

## Slide 4: Циферблатные весы
РН-10Ц13
Двухплощадочные,
Предел взвешивания – 0,1 – 10 кг
Цена деления: 5 г

## Slide 6
Настольные циферблатные РН-3Ц13
Предел взвешивания: 0,04 – 3 кг

## Slide 7
Весы циферблатные лотковые ВЦЛ-10М
Предел взвешивания: 0,5 – 10 кг
Цена деления: 0,01 кг

## Slide 8: Электронные настольные
Типа 9026 ВН-3Д23 – для определения и регистрации массы и стоимости

## Slide 9
типа ВР: - 1037, 1038,1040, 4149, 4900

## Slide 10
ВЭ-15Т

## Slide 12
Серия: Весы торговые (CAS) LP
Тип: От сети
Размер уровня: 400 х 245 мм
Тип дисплея: Флуоресцентный
Цена деления (г): 10 (5)
Минимальный вес: 100 г
Максимальный вес: 30 (15) кг

## Slide 13: 2. Товарные (до 3 тонн):
шкальные
электронные

## Slide 14
Весы шкальные РП-500Г13
Весы шкальные РП-500Ш13 – передвижные рычажные

## Slide 15
Весы товарные платформенные передвижные шкального типа РП-100Ш13

## Slide 16: Электронные товарные
Типа ПВЭ
Типа ВТ

## Slide 17
Серия: Весы товарные CAS DL
Тип: От сети / Аккумулятор
Размер уровня: 300 х 410 мм
Тип дисплея: ЖКИ
Цена деления (г): 20
Минимальный вес: 400 г
Максимальный вес: 60 кг
Вес нетто: 17 кг

## Slide 18
3. Автомобильные и вагонные (10 – 200 тонн)

## Slide 19: Технологические

## Slide 20: Лабораторные

## Slide 21: Метрологические

## Slide 22: Для специальных измерений
для определения натуры зерна,
удельного веса жидкостей,
содержания влаги,
определения крутящегося момента двигателей и т. д.

## Slide 23: В зависимости от принципа действия:
рычажные
электромеханические весы.

## Slide 24: По месту и способу установки:
стационарные
передвижные
настольные
напольные
врезные
встроенные.

## Slide 25: По виду указательного устройства:
гирные,
шкальные,
шкально-гирные,
циферблатные
оптические
электронно-индикаторные (цифровые электронные).

## Slide 26: По виду отсчета показаний взвешивания:
с визуальным отсчетом (показания считываются с циферблата, экрана, табло или подсчитываются по значению мер массы – гирь)
с документальной регистрацией (когда значение массы, а на некоторых весах и стоимость товара печатаются на чеках и лентах).

## Slide 27
По способу снятия показаний:
с местным (работник находится рядом)
и дистанционным способами снятия показаний (на расстоянии).
По степени автоматизации (способу достижения положения равновесия) весы подразделяются:
автоматические,
полуавтоматические,
неавтоматические;

## Slide 28
По точности взвешивания весы подразделяются на 17 классов.
По виду грузоприемного устройства:
платформенные,
бункерные
лотковые.

## Slide 29
По возможности подключения внешнего потребителя информации:
к контрольно-кассовой машине;
к принтеру;
к серверу;
без интерфейса.

## Slide 30
По источнику электропитания:
с подключением к сети через адаптер (преобразователь тока);
от постоянного тока элементов питания (автономное питание);
от универсальной системы электропитания

## Slide 31
По комплектности:
только весы;
весы — принтер;
весы — касса;
весы — касса — сканер;
весы — касса — сканер — компьютер;
весы с термопечатью этикеток.

## Slide 32: Маркировка весов
1 буква – конструкция грузоподъемного устройства: Р – рычажно-механическое; Т - электронно-тензометрическое
2 буква – способ установки: Н - настольные; П - передвижные; С – стационарные
Цифра - предельная грузоподъемность

## Slide 33
Далее буква - виду указательного устройства: Г - гирные, Ш - шкальные, Ц – циферблатные.
Далее цифра – вид отсчета: 1 – визуальный; 2 – документальная регистрация.
Цифра - место снятия показании: 3 - местные, 4 - дистанционные.
Следующая буква - область преимущественного применения: А - автомобильные; В - вагонные весы.

## Slide 34
РН-10Ц13
весы рычажные (Р),
настольные (H),
с наибольшим пределом взвешивания 10кг (10),
циферблатные (Ц),
с визуальным отсчетом (1)
и местным способом показаний взвешивания (3);

## Slide 35: Требования, предъявляемые к весам
метрологическим,
торгово-эксплуатационным
санитарно-гигиеническим требованиям.

## Slide 36
Точность взвешивания
Величина допустимой погрешности
Максимальная скорость взвешивания
Наглядность показаний
Соответствие весового прибора характеру взвешиваемого товара
Прочность весов
Нейтральность материала
Удобство ухода за весами

## Slide 37: Гири
Торговые гири выпускаются массой 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 г и 1, 2, 5, 10 кг.

## Slide 38: К мерам длины и объема
относятся деревянные или металлические метры,
мерные кружки,
мензурки.

## Slide 39: Поверка и клеймение
Меры длины и объема (кроме стеклянных мер объема) поверяются не реже 1 раза в 2 года,
весоизмерительные приборы и гири – не реже 1 раза в год.

## Slide 40
Стеклянные меры объема клеймятся при выпуске их из производства.
Клеймо на весах ставится на коромысле, съемных чашках, передвижной гире или на пломбе (на циферблатных весах).
На гири наносят поверительное клеймо на алюминиевую пробку, при помощи которой запрессовывается отверстие тарировочной полости гирь после их поверки.