## Slide 1: Презентация на тему «Охрана труда в моей профессии»
Выполнил студент
Второго курса
Специальность «Сварочное производство»
Симатов Илья Васильевич
Руководитель проекта
Преподаватель В. Ф. Хлебников
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Марксовский политехнический колледж

## Slide 2: Сварщики
Сварщик — рабочий, специалист сварочного производства.
Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы которого зависит многое — долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа и срок службы различной техники.
Применение
Сварочные работы применяются во многих отраслях промышленности. Сварщики трудятся на стройплощадках, создавая конструкции и системы различных коммуникаций, в промышленности, где применяют свой опыт и навыки в машиностроении, кораблестроении и в других областях, таких как, энергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Трудно назвать такой сегмент производства, где не применялся бы труд сварщика.

## Slide 3: Специализация
Сварщик, как профессия, подразделяется на несколько специализаций: сварщик ручной дуговой сварки, газосварщик, оператор автоматических сварочных аппаратов. Рабочие всех этих специальностей занимаются одним делом — соединением металлических конструкций, сложных аппаратов, деталей, узлов методом сплавления металлов. От мастерства сварщиков зависит качество сварочных швов. Любые ошибки, небрежность, допускаемые в работе, могут привести к катастрофическим последствиям. Страшно подумать, к чему могла бы привести некачественная работа по сварке нефте- или газопроводов. Сварщик — профессионал должен знать электротехнику, технологию плавления металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и принципы действия используемых агрегатов и оборудования. Большое значение имеет соблюдение техники безопасности и производственной санитарии.

## Slide 4: Охрана труда
- это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

## Slide 5: Правила безопасности
К электросварочным, газосварочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку и проверку теоретических знаний, практических навыков, знаний инструкций по охране труда и правил пожарной безопасности и имеющие «Удостоверение сварщика», запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению специальных работ и специальный талон по технике пожарной безопасности.

## Slide 6: Виды электротравм
электрический ожог - примерно 2/3 всех электротравм сопровождаются ожогами. Они вызываются протеканием тока через тело человека, особенно при непосредственном контакте тела с электрическим проводом, а также под воздействием на тело человека электрической дуги, температура которой достигает нескольких тысяч градусов;
- электрические знаки, возникающие в местах контакта человека с токоведущими частями электроустановок; на коже в местах, где проходил электрический ток, появляются электрические знаки. Они представляют собой пятна серого или бледно-желтого цвета. Эти пятна, как правило, излечиваются. Такие пятна встречаются примерно у каждого пятого, получившего электротравму;
- металлизация кожи - проникновение в нее частиц металла, под действием электрической дуги в верхние слои кожи человека могут проникнуть мелкие расплавленные частицы металла. Такая травма встречается у каждого десятого пострадавшего
- механические повреждения - иногда возникают механические повреждения органов и тканей тела (разрывы кожи и различных тканей, вывихи, переломы костей) в результате судорожных сокращений мышц, вызываемых действием тока;
- электроофтальмия – воспаление наружной оболочки глаз; под действием ультрафиолетового излучения электрической дуги воспаляются наружные оболочки глаз. В ряде случаев лечение этого заболевания сложно и длительно;
- электрический удар – электротравма, вызванная реакцией нервной системы на раздражение электрическим током Это возбуждение живых тканей организма электрическим током, проходящим через него, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц тела. Он составляет более трети всех электротравм

## Slide 7: Виды электротравм Поражение электрическим током организма человека называется электротравмой

## Slide 8: Средства индивидуальной защиты

## Slide 9: Средства индивидуальной защиты

## Slide 10: Средства индивидуальной защиты

## Slide 11: Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока
Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока состоит из двух этапов: освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока и оказание ему первой помощи.
Необходимо помнить, что пострадавший, находящийся в цепи тока, сам является проводником электрического тока. И если не соблюдать особые правила, можно тоже стать пострадавшим.
Если человек не может самостоятельно освободиться от воздействия тока, то присутствующим необходимо освободить пострадавшего от действия тока. Разомкнуть цепь с помощью выключателя, рубильника, штепсельного разъема, вывертывания пробок или отключения пакетных или автоматных выключателей на щитке. Если щитка, розетки или иных средств отключения электрического тока нет, то нужно перерезать или перерубить провода (каждый провод в отдельности) при этом рукоятки ножниц или другого режущего инструмента должны быть сухими из изоляционного материала. Если невозможно быстро отсоединить пострадавшего от тока с помощью инструментов, можно надеть резиновые перчатки, или обернуть руки сухой материей, а на ноги надеть резиновые сапоги. Дополнительно под ноги положить сухой изолирующий предмет (коврик, доску). Оттягивать пострадавшего нужно одной рукой, за край одежды. Можно отбросить провод от пострадавшего с помощью сухой палки или доски. После освобождения пострадавшего ему оказывают доврачебную помощь.

## Slide 12
Первая доврачебная помощь зависит от состояния пострадавшего.
Если он находится в сознании, ему необходимо обеспечить полный покой и срочно доставить в лечебное учреждение.
Если человек потерял сознание, но дыхание и работа сердца сохранились, необходимо немедленно уложить пострадавшего на спину, горизонтально, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызнуть лицо холодной водой, растереть и согреть тело, вызвать врача.
При редком и судорожном, а также ухудшающемся дыхании пострадавшему необходимо делать искусственное дыхание путем вдыхания воздуха через рот или нос.
Обеспечив пострадавшему свободное прохождение воздуха в легкие через дыхательные пути, голову пострадавшего запрокидывают назад, для чего подкладывают одну руку под шею, а другой надавливают на лоб. Этим обеспечивается отхождение корня языка от задней стенки гортани и восстановление проходимости дыхательных путей. Рот пострадавшего обычно при этом раскрывается. Если во рту есть слизь, ее вытирают платком или краем рубашки, натянутым на указательный палец. Затем еще раз проверяют, нет ли во рту посторонних предметов, которые должны быть удалены. После чего приступают к вдуванию воздуха в рот или в нос. При вдувании воздуха в рот оказывающий помощь делает вдох, плотно (можно через марлю или носовой платок) прижимает свой рот ко рту пострадавшего и с силой вдувает в рот пострадавшего воздух, одновременно своим лицом (щекой) или пальцами рук, находящейся на лбу, зажимая пострадавшему нос, чтобы обеспечить поступление всего вдуваемого воздуха в его легкие. При невозможности полного охвата рта пострадавшего, следует вдыхать воздух в нос, плотно закрыв при этом рот пострадавшего.

## Slide 13: Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока

## Slide 14: Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока

## Slide 15: Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока

## Slide 16: Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока

## Slide 17
При отсутствии признаков жизни искусственное дыхание сочетают с наружным (непрямым) массажем сердца. Оказывающий помощь становится на колени сбоку от пострадавшего и занимает такое положение, чтобы иметь возможность наклонится над пострадавшим. Определить положение нижней трети грудины. Наложить на нее основание ладони (подушечку) разогнутой кисти. Ладонь второй руки накладывают поверх первой. И начинают ритмично надавливать на нижний край грудины. Надавливать на грудину надо резкими толчками: при этом грудина смещается вниз (к спине) в сторону позвонка на 3 - 4 см. Сердце сдавливается, и из его полостей выдавливается кровь в кровеносные сосуды. Надавливание необходимо повторять примерно 1 раз в секунду. Желательно, чтобы в оживлении участвовали два обученных правилам оказания первой помощи человека, поочередно, через каждые 5-10 минут сменяющих друг друга при проведении искусственного дыхания и массажа сердца

## Slide 18: Наружный массаж сердца

## Slide 19: Массаж сердца

## Slide 21: Источником возникновения пожара могут быть:
токи короткого замыкания, образующие электрическую дугу;
перегрев электрических сетей и электрооборудования;
теплота, образующаяся при трении дисков, подшипников, ременных передач;
искровые разряды статического электричества;
пламя;
лучистая энергия;
искры.

## Slide 22: Причинами возникновения пожаров могут быть горючие вещества:
производственные отбросы,
масляные тряпки,
пакля,
бумага
другие материалы, используемые для очистки механизмов, легко воспламеняющиеся от случайной искры.

## Slide 23
При возникновении пожара необходимо выключить все электроустановки, немедленно по телефону или специальным сигналом вызвать пожарную команду и принять меры к тушению пожара собственными силами. До прибытия пожарной команды пожар тушат своими силами с помощью простейшего противопожарного оборудования и инвентаря:
пожарного крана, насосов, огнетушителей, ящиков с песком и лопатами и др.
Действия при возникновении пожара

## Slide 24
Горящие материалы, небольшие количества жидкостей - тушат песком.
Керосин, бензин, лаки, спирты, ацетон — пеной.
Смазочные масла, олифу, скипидар — распыленной водой или пеной.
Для тушения тлеющих материалов, нефти и её производных, металлов и их сплавов
предназначены огнетушители порошковые: ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-10 ОП-50.
Принцип тушения такими огнетушителями основан на «связывании» кислорода при воздействии порошка на очаг возгорания.

## Slide 25: Чтобы жизнь была Прекрасной И работа БЕЗОПАСНОЙ -
Правила не только Знай, но и четко СОБЛЮДАЙ !

## Slide 26
Спасибо за внимание!