## Slide 1
ГАПОУ СО
«Марксовский электротехнический колледж»
«Частотные преобразователи.»
Выполнил: студент гр. 21 эл.
Делов Андрей
Руководитель: Хлебникова Г.Н.

## Slide 2: Общие положения
Схема преобразователя частоты состоит из силовой и управляющей частей.
Силовая часть преобразователей обычно выполнена на тиристорах или транзисторах, которые работают в режиме электронных ключей.
Управляющая часть выполняется на цифровых микропроцессорах и обеспечивает управление силовыми электронными ключами, а также решение большого количества вспомогательных задач (контроль, диагностика, защита).
В качестве электронных ключей в инвертерах применяются запираемые тиристоры GTO и их усовершенствованные модификации GCT, IGCT, SGCT, и биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT.

## Slide 3: Преобразователь частоты
Преобразователь частоты ( частотно-регулируемый электропривод) представляет из себя статистическое устройство, предназначенное для изменения скорости вращения асинхронных электродвигателей переменного тока.
Преобразователь частоты преобразует напряжение одной частоты на другую с управляемым напряжением и частотой. Устроенный на полупроводниках преобразователь частоты называют еще статическим преобразователь частоты, потому что первоначально преобразователи частоты были электромашинные, т.е. нестатическими. Преобразователи частоты бывают двух видов:
преобразователь частоты с промежуточным звеном постоянного тока
преобразователь частоты непосредственный

## Slide 4: Характеристики
Преобразователь частоты должен иметь:
требуемое входное и выходное напряжение и мощность
максимальный и не зависимый от нагрузки КПД
близкое к синусоидальному выходное напряжение
возможность регулировать выходное напряжение и частоту в больших пределах
требуемую степень защиты корпуса
низкий электромагнитный и акустический шум
большую надежность и срок работы
Кроме того они должны:
работать параллельно
работать на холостом ходу
иметь простое использование и обслуживание

## Slide 5: Достоинства преобразователя частоты
1. Независимость выходной частоты fвых (инвертор) от входной частоты
fс (сеть).
Теоретически можно обеспечить любую по величине частоту.
2. Частота ограничивается свойствами ключей инвертора. И по быстродействию (предельные частоты переключений).
3. Простота обеспечения регулирования напряжения (выпрямитель) и выходной частоты (инвертор), особенно при применении полностью управляемых полупроводниковых ключей в инверторе.

## Slide 6: Устройства плавного регулирования частоты вращения двигателей в насосных агрегатах (Устройства плавного пуска)
Применение устройств плавного регулирования частоты вращения двигателей в насосных агрегатах, помимо экономии электроэнергии, дает ряд дополнительных преимуществ, а именно:
плавный пуск и остановка двигателя исключает вредное воздействие переходных процессов (типа гидравлический удар) в напорных трубопроводах и технологическом оборудовании;
пуск двигателя осуществляется при токах, ограниченных на уровне номинального значения, что повышает долговечность двигателя, снижает требования к мощности питающей сети и мощности коммутирующей аппаратуры;
возможна модернизация действующих технологических агрегатов без замены насосного оборудования и практически без перерывов в его работе.

## Slide 7: Управление выходным напряжением и частотой
Если асинхронный двигатель не питается от преобразователя частоты, то надо обеспечить, чтобы магнитная индукция в воздушном зазоре двигателя осталась неизменной независимо от частоты. Также надо следить, чтобы ток статора не превышал номинального. Такое управление называют управление с постоянным магнитным потоком.
Преобразователь частоты преобразует входное напряжение 220В/380В частотой 50Гц, в выходное импульсное напряжение посредством ШИМ, которое формирует в обмотках двигателя синусоидальный ток частотой от 0Гц до 400Гц или даже до 1600Гц.
Таким образом, плавно увеличивая частоту и амплитуду напряжения, подаваемого на обмотки асинхронного электродвигателя, можно обеспечить плавное регулирование скорости вращения вала электродвигателя.
Экономия электроэнергии при использовании регулируемого электропривода для насосов в среднем составляет 50-75 % от мощности, потребляемой насосами при дроссельном регулировании. Это определило повсеместное внедрение в промышленно развитых странах регулируемого привода.

## Slide 8: Оптимизация энергопотребления в частотно- регулируемом приводе
Частотно-регулируемый электропривод имеет встроенные функции. Суть заключается в более гибком управлении напряжением двигателя при изменении нагрузки, что позволяет в некоторых режимах дополнительно сэкономить до 30% потребляемой электроэнергии за счет снижения потерь в двигателе.
Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой. Примером могут служить конвейеры, насосы, вентиляторы и т.п.
Учитывая тот факт, что во многих случаях асинхронные двигатели выбираются с существенным запасом по мощности и, следовательно, часто работают с неполной нагрузкой, можно ожидать высокой эффективности широкого использования энергосберегающих преобразователей частоты оптимизации энергопотребления.

## Slide 9: Применение
Используют преобразователи частоты для насосов, электротранспорта, станков, компрессоров, конвейеров, кранов, текстильных и бумажных машин, приводов на асинхронных и синхронных машинах для получения регулируемой скорости вращения.
Выходное напряжение преобразователей частоты достигает 10кW, мощность несколько МW и частота до кНz.
Используя преобразователи частоты, можно заменить машины постоянного тока на более надежные асинхронные и синхронные машины.
Несмотря на немалую стоимость современных ПЧ, средняя окупаемость вложенных средств за счёт экономии ресурсов составляет 0.5-1.5 года.

## Slide 10: Преобразователи частоты нужны для решения ряда проблем любого предприятия или организации:
Экономия энергоресурсов;
Увеличение срока службы технологического оборудования;
Снижение затрат на ремонтные и планово-предупредительные мероприятия;
Обеспечение оперативного управления, а также достоверного контроля за выполнением технологических процессов и т.д.

## Slide 11: Разновидности частотных преобразователей
Частотный преобразователь ACS350 - АВВ Приводы ACS350 (0,37.22 кВт, 0,5.30 л.с.)

## Slide 12
Преобразователи частоты SINAMICS G мощностью от 75 до 560 кВт
Для стандартных применений:
SINAMICS G110 (0,12- 3 кВт)
Для применения с высокими требованиями к динамике:
SINAMICS G120 (0,37- 9 кВт)
SINAMICS G1200 (0.75 – 7,7 кВт)

## Slide 13: Отличительные особенности частотных преобразователей фирмы SINAMICS
Интегрированные функции;
Комплексная интеграция в инжиниринг;
Высокий уровень гибкости и возможность использования различных комбинаций компонентов;
Широкий спектр предлагаемых продуктов и услуг;

## Slide 14: MICROMASTER 4
Начиная с MICROMASTER 410 для стандартных решений до приводов с высокими динамическими показателями MICROMASTER 440 с бездатчиковым векторным управлением в диапазоне мощностей до 250 кВт.
Привода с высокими динамическими показателями - MICROMASTER 430 ( от 7.5 до 250 кВт);
Для насосов и вентиляторов - MICROMASTER 420 ( от 0.12 до 11 кВт);
Универсальный преобразователь для любой задачи - MICROMASTER 411(от 0.37 до 3 кВт);
Преобразователь частоты для задач с децентрализованной периферией - MICROMASTER 410 ( от 0.12 до 0.75 кВт).

## Slide 15
Частотные преобразователи компании «Веспер»
Компания «Веспер» одна из немногих российских компаний производителей силовой преобразовательной техники, которая успешно работает на рынке с 1992 года.

## Slide 16
На сегодняшний день около 60 % потребляемой в современном производстве электрической энергии приходится на электропривод.

## Slide 17: Перспективы Частотных Преобразователей
Для управления асинхронными электродвигателями с 2006 г. происходит постепенный переход к следующему поколению приводов высокого напряжения - Sinamics GM150.
Приводы Sinamics GM150 объединяют в себе преимущества своих предшественников с обновленной конструкцией, а также новую управляющую платформу приводов Sinamics от компании Siemens.
"Для пользователей марка Sinamics означает унифицированные принципы построения частотно-регулируемых приводов в диапазоне напряжений от 230 до 7200 В и мощностей от 0,12 кВт до 30 МВт".

## Slide 18: Преобразователи частоты с промежуточным звеном
Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока имеют на стороне питающей сети выпрямитель, на выход которого включается автономный инвертор.
Между выпрямителем и инвертором находится так называемое промежуточное звено постоянного тока, которое сглаживает ток и напряжение и накапливает энергию.

## Slide 19: Принцип действия преобразователей с промежуточным звеном постоянного тока
Преобразователь частоты состоит из выпрямителя, фильтра сглаживания и автономного инвертера.
Переменное напряжение выпрямляется и преобразуется в переменное напряжение с изменяемой амплитудой и частотой.
Изменением напряжения и частоты можно управлять скоростью вращения трехфазных электродвигателей в больших пределах, начиная с нуля до многократной номинальной скорости.

## Slide 20: Принципы устройства частотного преобразователя
Исторически первыми появились преобразователи с непосредственной связью, в которых силовая часть представляет собой управляемый выпрямитель и выполнена на незапираемх теристорах.
Система управления поочередно отпирает группы тиристоров и подключает статорные обмотки двигателя к питающей сети.

## Slide 21
Частота выходного напряжения не может быть равна или выше частоты питающей сети. Она находится в диапазоне от 0 до 30 Гц.
Как следствие малый диапазон управления частоты вращения двигателя (не более 1 : 10). Это ограничение не позволяет применять такие преобразователи в современных частотно регулируемых приводах с широким диапазоном регулирования технологических параметров. Использование не запираемых тиристоров требует относительно сложных систем управления, которые увеличивают стоимость преобразователя.
«Резаная» синусоида на выходе преобразователя вызывает:
1. дополнительные потери в электрическом двигателе,
2. перегрев электрической машины,
3. снижение момента,
4. очень сильные помехи в питающей сети. Применение компенсирующих устройств приводит к повышению стоимости, массы, габаритов, понижению к.п.д. системы в целом.
Недостатки преобразователей
с непосредственной связью

## Slide 22
Наряду с перечисленными недостатками преобразователей с непосредственной связью, они имеют определенные достоинства. К ним относятся:
практически самый высокий КПД относительно других преобразователей (98,5% и выше),
способность работать с большими напряжениями и токами, что делает возможным их использование в мощных высоковольтных приводах,
относительная дешевизна, несмотря на увеличение абсолютной стоимости за счет схем управления и дополнительного оборудования.
Подобные схемы преобразователей используются в старых приводах и новые конструкции их практически не разрабатываются.
Достоинства преобразователей
с непосредственной связью

## Slide 23: Заключение
Частотные преобразователи разных типов широко вошли в современную индустрию. На какое предприятие не попади, практически везде используются те или иные частотные преобразователи. В зависимости от выполняемых работ используются частотные преобразователи с разными набором функционала. За счет того, что они имеют большое КПД при малых затратах они делают производственные работы более выгодными в финансовом и энергозатратном плане!