## Slide 1
Конструирование фартука
МКОУ Копанищенская СОШ
Подготовила
Учитель технологии
Шерешева А.И.

## Slide 2: План урока:
1. Познакомиться с правилами снятия мерок и их условными обозначениями
2. Научиться построению и оформлению чертежей швейных изделий
3. Начертить чертёж фартука в масштабе1:4 по своим меркам

## Slide 3
Правила снятия мерок
- Сантиметровую ленту при измерениях нельзя ослаблять или чрезмерно натягивать.
- Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку,
с опущенными руками.
- Все измерения выполняют на фигуре в легкой облегающей одежде.
- Линию талии фиксируют тесьмой или резинкой.
- Сначала снимают мерки с переда, начиная с обхватных,
затем – со стороны спины.
- Мерки длин, высот записывают в полную величину;
- Мерки полуобхватов, ширины и расстояний между центрами – в половинном размере,
т.к. на чертеже строят только одну половину изделия.
Снятие мерок для построения чертежа
Мерки
это основные размеры фигуры человека, полученные путем измерения

## Slide 4
Исключения:
1) обхваты записываются в полную величину, например, Оп (обхват плеча);
2) Мерка ширины плечевого ската записывается полностью.
Обозначения мерок
Размерные признаки (мерки) обозначают сокращенно следующими буквами:
О – обхват
С - полуобхват
Ш – ширина
В - высота
Д – длина
Например: Сб – полу обхват бедер, где строчная буква справа обозначает участок измерения.

## Slide 5
Наименование мерки | Условное обозначение | Приём измерения | Назначение мерки
Полуобхват талии | Ст | Измеряется вокруг туловища по самому узкому месту | Для расчёта длины пояса
Полуобхват бёдер | Сб | Измеряется вокруг туловища по линии бёдер горизонтально | Для расчёта ширины фартука
Ширина нагрудника | Шн | Измеряется горизонтально на уровне груди | Для расчёта ширины нагрудника
Длина нагрудника | Дн | Измеряется от линии талии вверх до нужной длины | Для определения длины нагрудника
Длина изделия | Ди | Измеряется от линии талии до желаемой длины | Для определения длины фартука
Дн
Шн
Сб
Ди
Ст

## Slide 6
Практическая работа.
Снятие мерок для построения чертежа фартука.

## Slide 7
Основы конструирования
Конструирование – это построение чертежа выкройки изделия
Чертеж- это графическое изображение какого-либо предмета на бумаге в натуральную величину в уменьшенном или увеличенном виде.

## Slide 8
Масштаб
указывает, во сколько раз настоящие размеры предмета меньше.
Масштаб записывают в виде отношения двух чисел,
первое из которых относится к чертежу, а второе – к предмету.
Масштаб 1:4 означает уменьшение чертежа в 4 раза.
Линии, используемые при построении чертежа

## Slide 9: Требования к чертежу:
- Чертёж должен быть аккуратным
- Линии и буквенные обозначения выполняются только карандашом
- Углы и контурные линии чертежа должны быть чёткими, ровными

## Slide 10
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т
Н

## Slide 11
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т
Н
Т 1
Н 1

## Slide 12
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т Г = Д н
Т
Н
Т 1
Н 1
Г

## Slide 13
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т Г = Д н
Г Г 1 = Ш н
Т Т 2 = Г Г1 ; Г Т = Г1 Т2
Т
Н
Т 1
Н 1
Т 2
Г 1
Г

## Slide 14
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т Г = Д н
Г Г 1 = Ш н
Т Т 2 = Г Г1 ; Г Т = Г1 Т2
Т К = 6 см
Т
Н
Т 1
Н 1
Т 2
Г 1
Г
К

## Slide 15
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т Г = Д н
Г Г 1 = Ш н
Т Т 2 = Г Г1 ; Г Т = Г1 Т2
Т К = 6 см
К К 1 = 7см
Т
Н
Т 1
Н 1
К 1
Т 2
Г 1
Г
К

## Slide 16
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т Г = Д н
Г Г 1 = Ш н
Т Т 2 = Г Г1 ; Г Т = Г1 Т2
Т К = 6 см
К К 1 = 7см
К 1К 2= 15 см
Т
Н
Т 1
Н 1
К 1
Т 2
Г 1
Г
К
К 2

## Slide 17
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = Н Н1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т Г = Д н
Г Г 1 = Ш н
Т Т 2 = Г Г1 ; Г Т = Г1 Т2
Т К = 6 см
К К 1 = 7см
К 1К 2= 15 см
К 1К 3 = 15 см
Т
Н
Т 1
Н 1
К 1
Т 2
Г 1
Г
К
К 3
К 2

## Slide 18
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Построить прямой угол в т.Т
1. ТН = Ди =
Т Т 1 = Сб : 2 +6 =
Т Т 1 = НН1 ; ТН = Т 1 Н 1
Т Г = Д н
Г Г 1 = Ш н
Т Т 2 = Г Г1 ; Г Т = Г1 Т2
Т К = 6 см
К К 1 = 7см
К 1К 2= 15 см
К 1К 3 = 15 см
К 3К 4= К 2К 4= 15см
Т
Н
Т 1
Н 1
К 1
Т 2
Г 1
Г
К
К 4
К 3
К 2

## Slide 19
Построение основы чертежа фартука с нагрудником в М 1:4 по своим меркам
Т
Н
Т 1
Н 1
К 1
Т 2
Г 1
Г
К
К 4
К 3
К 2
Моделирование – это процесс изменения чертежа выкройки
в соответствии с выбранной моделью.

## Slide 20
Сегодня на уроке:
- я узнала….
- я научилась….
- у меня получилось…
- я затруднялась…
Свою работу на уроке я оцениваю … потому что...
Рефлексия