## Slide 1: Техническое оснащение сварочного производства.
Выполнил:
Преподаватель Хлебников Владимир Фёдорович
2016

## Slide 2
Сварным соединением называется не­разъемное соединение, выполненное сваркой, состоящее из двух деталей и соединяющего их сварного шва.
ГОСТ 5264-80устанавливает ос­новные типы, конструктивные элемен­ты и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железо­никелевой и никелевой основах, вы­полняемых ручной дуговой сваркой металлическим электродом при толщине свариваемого металла до175 мм. Установлены следующие типы соединений: стыковые —условное обозначение С, нахлесточные —Н, тавровые — Т и угловые —У.

## Slide 3: Угловые соединения осуществляют при расположении свариваемых эле­ментов под прямым или произвольным углом и сварка выполняется по кромкам этих элементов с одной или с обеих сторон. Угловые соеди­нения применяют при сварке различ­ных коробчатых изделий, резервуаров и емкостей

## Slide 4: Сварку стыковых швов с V-образной разделкой при толщине кромок до 8 мм производят в один слой, а при большой толщине в два слоя и бо­лее. Первый слой наплавляют высотой3 … 5 мм электродом диаметром3 … 4 мм. Последующие слои выполняют электродом диаметром4…5 мм.

## Slide 5: На сегодняшний день сварочное производство занимает своё значительное место в машиностроении, строительстве и прочих трудовых сферах, которые включают в себя огромный объём работ и производство массивных конструкций. Благодаря сварочному производству, стало возможным существенное облегчение деталей.
Область применения сварных балок – это их использование в качестве металлических стальных конструкций для создания каркасов быстровозводимых зданий.

## Slide 6: Первым этапом производства сварных конструкций является подготовка всей технической документации, необходимой для создания детали, к которой предъявляются определенные требования.

## Slide 7: Сварка двутавра.

## Slide 8: Технологические требования к сварочным работам
Основные требования к сборке конструкции перед сваркой деталей.
Сборка изделий под сварку должна производиться в соответствии со следующими требованиями, чтобы обеспечить выполнение качественного соединения:
К месту соединения деталей должен быть обеспечен свободный доступ, даже если для их фиксации используются дополнительные приспособления.
Детали должны быть закреплены жестко, с высокой точностью в требуемом положении, чтобы в процессе не возникало дополнительных деформаций, которые можно избежать.
Все повороты, изменения положения конструкции в пространстве сводятся к минимуму, чтобы не возникало случайных перекосов и смещений.
Сборку деталей под сварку на каждом этапе осуществляют таким образом, чтобы она не приводила к затруднениям для выполнения последующего. Все должно быть максимально доступно и грамотно спланировано.

## Slide 9
Прежде чем сваривать металлические поверхности, их нужно хорошо зачистить. Подготовка металла под сварку – это наиболее важный этап, качественное выполнение которого позволит получить прочный, надежный шов.

## Slide 10: Выбор технологического оборудования.
Сварочный манипулятор.
Сварочный вращатель.

## Slide 11
Сварочный аппарат
Сварочный аппарат для стыковой сварки труб.
Сварочная машина.

## Slide 12: Заключение:
Наибольший объём среди других видов сварки занимает ручная дуговая сварка – сварка плавлением штучными электродами при которой подача электрода и перемещение дуги вдоль свариваемых кромок производится вручную.
Преимущества электросварки металлическим электродом благодаря высокой температуре дуги (до 60000 по Цельсию) и концентрированному нагреву заключаются в том, что по сравнению с газовой и атомно-водородной сваркой, она обеспечивает большую скорость, малую зону температурного влияния, малое коробление и возможность управлять механическими свойствами наплавленного металла путем введения в покрытие различных легирующих элементов, которые содержат электроды для сварки.

## Slide 13
Спасибо
за
внимание.