## Slide 2
Тема: Замки.
Изготовление петли
для навесного замка

## Slide 5
Врезные замки

## Slide 6
Накладные замки

## Slide 7
Навесные замки

## Slide 8
Определить тип замков
1
2
3
7
6
5
4
8
9
10
11
12

## Slide 10
Подобрать заготовку из металла

## Slide 11
Выполнить разметку

## Slide 12
Наметить отверстия для сверления

## Slide 13
Высверлить отверстия

## Slide 14
Высверлить отверстие под замок и раззенковать малые отверстия

## Slide 15
Опилить кромки рашпилем

## Slide 16
Зачистить изделие наждачной шкуркой

## Slide 17
Технологическая карта
Технологические действия | Применяемые инструменты
Подобрать заготовку из металла | Полоса из стали, S=4 мм
Выполнить разметку | Угольник, карандаш или маркер
Наметить отверстия для сверления | Молоток, кернер
Высверлить отверстия | Настольный сверлильный станок, зажим, сверло, D=4 мм
Высверлить отверстие под замок и раззенковать малые отверстия | Настольный сверлильный станок, зажим, сверло, D=10 мм
Опилить кромки рашпилем | Зажим верстаков, тисы, рашпили
Зачистить изделие наждачной шкуркой | Наждачная шкурка, готовое изделие

## Slide 18
Правила безопасной работы:
1. Прочно закрепить заготовку в зажиме;
2. Прочно закрепить сверло;
3. Проверить станок на холостом ходу;
4. Работать в перчатках запрещено;
5. При сверлении работать в очках;
6. После работы вымыть руки.