## Slide 2
Размеры
Линейные
Угловые
для измерения отрезков
в миллиметрах (мм)
(слово «ММ» не пишут)
для измерения углов
в градусах

## Slide 3
Выносные линии
сплошные тонкие
Размерные линии
сплошные тонкие
10
10
2
Размерное число
шрифт 3,5 … 5
Полка
линии-выноски
Линия-выноска
Стрелка

## Slide 4
Пересечение выносных и размерных линий на чертеже
недопустимо, поэтому меньшие размеры наносят ближе
к контуру детали, а большие –дальше.
Целесообразность нанесения размеров

## Slide 5
Количество размеров на чертеже должно быть минимальным,
но достаточным для изготовления объекта.
Нанесение размеров
с использованием знаков
РАДИУС
ДИАМЕТР
КВАДРАТ
ТОЛЩИНА

## Slide 7
В заштрихованных зонах размеры
помещают на линии-выноске

## Slide 8
Размеры элементов
величины отверстий, пазов,
выступов и выемок
Координирующие размеры
размеры, показывающие
расположение элементов
относительно контура детали
и друг друга
Габаритные размеры
наибольшие размеры детали
по длине, ширине и высоте