## Slide 1
МОУ «Большекрутовская школа-интернат»
Чтение чертежа. Разметка и выпиливание разделочной доски образовательная область: технология
(столярное дело)
5 класс
Учитель высшей категории
Ширчков В.И.

## Slide 2
Цель: научить учащихся приемам разметки разделочной доски.
Задачи:
Образовательные:
формирование у учащихся начальных знаний и умений в чтении и выполнении эскиза и чертежа, развитие их технического мышления
Коррекционная:
Развивать логическое мышление, мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию.
Воспитательная:
Воспитывать культуру труда, воспитывать эстетические качества, аккуратность.
Ход урока
1. Повторение. Разметочный инструмент.
2. Графическая документация
3. Практическая работа. Изготовление шаблона разделочной доски.
4. Итог урока.

## Slide 3: Пословица
«Прежде измерь,
а потом отрежь»
Notes: Прочтите, пожалуйста, выразительно пословицу. Эта пословица очень точно выражает тему нашего урока, а также может служить девизом на уроках столярного дела.
<number>

## Slide 4
При разметке применяют чертёжные и измерительные инструменты, такие как карандаш, линейка, угольники, циркули, а также шаблоны
Разметкой называют нанесение контурных линий будущего изделия на заготовку

## Slide 5: 1. Разметочный инструмент
Угольник
Рулетка
Линейка

## Slide 6: 1. Разметочный инструмент
Циркуль
Рейсмус
Шило
Кернер

## Slide 7: 2. Графическая документация
Эскиз представляет собой изображение детали от руки с указанием размеров и сохранением соотношений между ее частями.
Технический рисунок-это наглядное объемное изображение предмета, выполненное от руки с указанием размеров и материала.
Чертеж - изображение изделия, вычерченное с помощью чертежных инструментов по определенным правилам.

## Slide 8: Линии чертежа
1.
Сплошная толстая основная
(Контур детали)
2.
Сплошная тонкая
(Нанесение размеров)
3.
Штрихпунктирная
(Осевые и центровые линии)
4.
Штриховая
Линия невидимого контура)

## Slide 9
Практическая работа:
Разметка разделочной доски

## Slide 10: Технологическая карта Изготовление кухонной разделочной доски
 | Последовательность выполнения операций | Графическое выполнение | Инструменты и приспособления
1 | Выбрать заготовку и разметить контур изделия по чертежу |  | угольник, карандаш, линейка
2 | Наколоть шилом центр отверстия. Просверлить отверстие |  | Шило, сверло, коловорот
3 | Выпилить контур изделия |  | Лобзик, выпиловочный столик, верстак
4 | Зачистить изделие, скруглить острые кромки и углы, наклеить купаж |  | Верстак, шлифовальная шкурка, клей

## Slide 11
Чертил
Проверил
МОУ Большекрут. шк -инт .
Доска разделочная
Дерево
М 1:1
200
50
40
300
220

## Slide 12
Чертил
Проверил
МОУ Большекрут. шк -инт .
Доска разделочная
Дерево
М 1:1
200
50
40
300
220
30
ф20
3 отв.

## Slide 13
200
50
40
300
220
30
ф20
3 отв.

## Slide 14
Техника безопасности при сверлении древесины
1. Включать станок можно после разрешения учителя
2. Правильно без перекосов и прочно закреплять сверло в патроне
3. Прочно закреплять обрабатываемое изделие на столике станка струбциной или тисками.
4. При сверлении отверстий подачу вести легко и плавно.
Техника безопасности при выпиливании ленточной пилой
1. Включать станок можно после разрешения учителя
2. Подавая заготовку, не держите пальцы на одной линии с полотном
3. Подавать заготовку плавно, без рывков,
4. В случае обрыва полотна, выключить станок.