## Slide 1: Изготовление панно в технике выжигание по дереву (пирография)
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»
Пожарского муниципального района
пгт Лучегорск
2017
Выполнила:
ученица 8 «В» класса
Иваненко Наталья
Руководитель:
Шевчик Ирина
Анатольевна

## Slide 2: Проект пирография
Цель проекта :
Познакомиться с понятием пирография в декоративной композиции;
выполнить композицию по правилам пирографии.
Задачи проекта:
Создать эксклюзивное изделие в подарок маме на день рождения;
совершенствовать навыки и приемы работы в составлении композиции по правилам пирографии;
оценить проделанную работу.

## Slide 3: План
1. Организационно – подготовительный этап
Обоснование возникшей проблемы и потребности.
Историческая справка.
Выявление основных требований к изделию.
2. Технологический этап
Анализ идей и выбор лучшего варианта .
Последовательность изготовления изделия.
Экономическое основание.
Изготовление изделия, контроль качества.
3. Заключительный этап
Испытание изделия.
Оформление проекта.
Самооценка .

## Slide 4: Звездочка обдумывания
Для выполнения панно воспользуемся системой «звездочка обдумывания»
Материалы
Панно «Великое древо»
Эскиз
Инструмент
Стоимость выполнения
Технология изготовления
Украшения

## Slide 5
Художественная обработка дерева была известна еще в IX - X вв. В России, богатой лесами, дерево всегда любили и применяли многие поколения мастеров народных промыслов. Для изготовления художественных изделий и сувениров используют древесину различных пород, хорошо поддающуюся отделке и обработке, принимая во внимание художественные особенности текстуры древесины, природные изгибы ствола, строение сучков. Кроме древесины используют кап, бересту, лозу.
История

## Slide 6: История
Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

## Slide 7: История
В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.

## Slide 8: История
В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию(горячее печатание),
пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

## Slide 9: Выжигание
Выжигание — это один из видов декоративной отделки поверхности древесины. Его применяют при изготовлении сувениров, мебели и различных мелких изделий из древесины. Наилучший материал для выжигания — фанера, заготовки из липы и ольхи.

## Slide 10
Виды выжигания
Художественно-графическое
Пирография

## Slide 11: Техника выжигание по дереву (пирография)
Я выбрала пирографию, как технику исполнения декоративного панно, потому что однажды я увидела как выполняют работу мастера, и мне тоже захотелось попробовать выжигать.

## Slide 12
Техника пирография – один из древнейших видов рукоделия, в основу которого входит изготовление оригинальных декоративных украшений, подходящих для оформления различных шкатулок, мебели и других изделий из дерева. В старину для выжигания использовали специальные заточенные под определённый узор клейма или металлические стержни, которые накаляли докрасна, а на деревянных панелях домов, балках, ставнях часто выжигали раскалённой кочергой или шпагой.

## Slide 13: Основные характеристики изделия
Назначение моего панно – декор комнаты.
Материалы из которых выполнено панно должны иметь следующие характеристики :
не большой вес;
отсутствие требований специального ухода;
средняя механическая прочность и износостойкость.
Форма классическая прямоугольная.
Техника выполнения – пирография.

## Slide 14: Материалы и инструменты.
Офисная бумага;
карандаш;
фанера нужного размера;
электроприбор для выжигания по дереву.

## Slide 15: Техника изготовления
Придумать и нарисовать эскиз панно;
перенести эскиз на фанеру;
приступить к выжиганию рисунка на фанере.

## Slide 16: Выжигание на практике
Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой. Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу.
Выжигают рисунок с помощью
электровыжигателя.

## Slide 17: Правила выжигания
Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до темно-красного цвета.
При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе (см. рис.). Через 10 - 15 мин работы электровыжигатель выключают на 2 - 3 мин для остывания.
Выжигать можно только по сухой древесине.

## Slide 18: Техника безопасности
Включать электровыжигатель можно только в присутствии взрослых.
При работе нельзя сильно нажимать на перо.
В конце линии перо необходимо резко отрывать от рисунка.
Не следует наклоняться близко к месту выжигания.
Берегите руки и одежду от прикосновения раскаленного пера.
После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от электрической сети.

## Slide 19: Техника безопасности при выполнении работ
При выжигании образуется едкий дым, поэтому не следует сильно наклоняться над работой;
Помещение, в котором вы выжигаете, необходимо чаще проветривать;
Пользуясь электроприбором, соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься, а так же не забывайте выключать его из розетки.

## Slide 20: Получение линий
Тонкая линия
Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро.
Толстая линия
Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии перо надо быстро отрывать от рисунка.
На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. Вести перо следует без нажима.

## Slide 21: Тонкости выжигания
Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям и точкам.
Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов.
Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку.
Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании.

## Slide 22: Окончательный этап
Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Зачистку шкуркой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.
Выжженный рисунок можно расписать
акварельными или масляными красками. Роспись, как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным.

## Slide 23: Моя работа

## Slide 24
Стоимость изготовленного изделия в основном определяется затратами на материалы, электроэнергию и оплату труда. Для изготовления изделия потребуются:
Фанера для выжигания (затраты на фанеру не учитываю, т.к. кусок фанеры остался от старой мебели)
Затраты на электроэнергию 1) Панно изготавливается в дневное время, поэтому затраты на освещение не учитываю. 2) Для выжигания необходимо применение электрического прибора мощностью N = 0,03 кВт в течение 48 ч. Расход электрической энергии: Аэл = N t = 0,03 х 48 = 1,44 кВтч. При цене 1 кВтч (цэл) 1,18 руб, затраты на электроэнергию составят: Сэл = Aэл цэл = 1,44 х 1,18 руб.= 1,6992 руб. ≈1,70 руб.
Условная оплата труда за 1ч работ по выжиганию для непрофессионала (kв) равна 50 руб. Панно можно выжечь за 48 ч. Общие затраты на повременную оплату труда по выжиганию за 48 ч работы (Cв) составят: Сз= Cв х Сэл = 2.400р. Себестоимость изделия: С= Cэл + Cз = 1.70 + 2.400 = 2.401,70 руб. Без учета заработной платы, которую я себе не плачу себестоимость панно равна 1.70 руб.
Учитывая, что аналогичные изделия в продаже отсутствуют, можно сравнить себестоимость панно с ценой разделочных досок, которая, в зависимости от наличия и вида отделки, составляет 50-100 руб., и прийти к выводу, что:
а) изготовление панно для собственных нужд очень выгодно;
б) производство панно экономически обосновано, реализация - реально возможна.
Экономическая оценка проекта

## Slide 25
Панно полностью изготовлено из древесины (фанеры) – материала вечного из-за своего постоянного возобновления при условии заботливого восстановления лесных насаждений. На основании вышеизложенного считаю, что изготовление и использование панно не влечет за собой изменений в окружающей среде, нарушений в жизнедеятельности человека.
Экологическая оценка проекта

## Slide 26: Самооценка
Работа завершена. Мне очень понравился внешний вид работы. Я так же получила огромное удовольствие от работы.
Моя работа понравилась моим друзьям и родным, а так же учитель дал высокую оценку изделию.
При утилизации изделие не несет вреда окружающей среде.
Получился прекрасный недорогой подарок, который послужит отличным дополнением к интерьеру комнаты.
При работе над проектом я узнала много интересного и повысила навыки в таком виде творчества как пирография.

## Slide 27: Мнение моих друзей и родных
Chart: 
| Общий вид | Аккуратность | Экономичность | Экологичность
Продажи | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2

## Slide 28: Заключение
Меня увлек столь кропотливый и интересный процесс выжигания, за которым можно провести очень много времени. Причем провести это время с пользой и большим удовольствием. Рекомендую всем обязательно попробовать себя в этом необычном деле.

## Slide 29: Список литературы
http://pyrographyfireart.ru/publ/tekhnika_bezopasnosti_pri_vyzhiganii/1-1-0-5
http://www.rumvi.com/products/ebook/%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83/a5257174-d309-4394-88c0-004c1a9311a6/preview/preview.html