## Slide 1
1. Что такое трансформатор?
2. Из каких основных частей состоит трансформатор?
3. На каком роде тока работает трансформатор, и по чему?
4. Для чего применяют трансформатор?
5. Всегда ли вам удобно пользоваться переменным напряжением?

## Slide 3
Преобразование переменного тока в пульсирующий называется выпрямлением, а сами преобразователи–выпрямителями.
Диод - необходимая часть выпрямителей является электрическим вентилем – прибор, хорошо пропускающие ток в одном направлении и не пропускающие его (или плохо пропускающие) – в другом.

## Slide 5
по схеме выпрямления – однополупериодные, двухполупериодные, мостовые, многофазные (трехфазные).
По типу выпрямительного элемента – ламповые, полупроводниковые.
По величине выпрямленного напряжения – низкого напряжения и высокого напряжения.
По назначению –для питания цепей постоянного тока, цепей экранирующих сеток, цепей управляющих сеток, для зарядки аккумуляторов и др.

## Slide 6
Номинальное напряжение постоянного тока – среднее значение выпрямленного напряжения, заданное техническими требованиями. Обычно указывается напряжение до фильтра U0 и напряжение после фильтра – U. Определяется значением напряжения, необходимым для питаемых выпрямителем устройств.
Пульсация – переменная составляющая напряжения или тока на выходе выпрямителя. Это качественный показатель выпрямителя.
Частота пульсаций – частота наиболее резко выраженной гармонической составляющей напряжения или тока на выходе выпрямителя.

## Slide 13
Процесс уменьшения пульсаций называется сглаживанием пульсаций и осуществляется сглаживающими фильтрами. Выпрямителем часто называют весь комплекс, в который входят как собственно выпрямитель, так и сглаживающий фильтр.

## Slide 17
1. Изучение материала лекции
2. Выполнение заданий в рабочей тетради Ярочкина, Г. В. Электротехника. № 9.1-9.7
3. Выполнение презентации по теме:
Устройство и принципа работы