## Slide 1
Чтение сборочного чертежа
Рис. 245
1. Как называется изделие, для чего
применяется, каковы его габаритные
размеры?
2. Перечислить детали, входящие в состав
изделия, определить их количество.
3. Есть ли в данном изделии подвижные
детали?
4. Какими изображениями задано изделие?
5. Проанализировать геометрическую
форму болта нажимного и ограничителя.
6. Есть ли в данном изделии стандартные
детали, каковы их размеры?
7. Какую роль в изделии играет
ограничитель?
8. Перечислить способы соединения
деталей в изделие.
9. Какую геометрическую форму имеет
коромысло в месте присоединения к
захвату?
а
б

## Slide 2
Чтение сборочного чертежа
Рис. 238
1. Как называется изделие, каковы его
габаритные размеры?
2. Перечислить детали, входящие в состав
изделия. Определить их количество.
3. Какими изображениями задано изделие?
4. Проанализировать геометрическую форму
стержня и основания.
5. Какая резьба нарезана на винте зажимном?
6. Есть ли в данном изделии стандартные
детали, каковы их размеры?
7. Какую роль в изделии играет винт (Поз.7)?
8. Перечислить способы соединения деталей в
изделие.
9. Рассказать порядок сборки деталей в
изделие.

## Slide 3
Чтение сборочного чертежа
Рис. 247

## Slide 4
Условности и упрощения на сборочных чертежах
Условности облегчают чтение чертежа.
Виды, разрезы, сечения располагают в проекционной связи.
2. Смежные детали в разрезе штрихуют в разном
направлении.
3. Непустотелые детали в продольном разрезе
изображают нерассеченными (болты, винты,
шпильки, шпонки, штифты, валы, оси и т.д.).
4. Крайнее или промежуточное положение
подвижных деталей показывают штрихпунктирной
линией или с соответствующими размерами.
5. Допускается не показывать детали, мешающие
восприятию конструктивных особенностей
других частей изделия.
6. Пограничные, обрабатываемые и
соседние изделия изображаются
тонкой сплошной линией.

## Slide 5
Упрощения облегчают выполнение чертежа.
1. Фаски, проточки, гнезда, закругления и другие мелкие
элементы на сборочном чертеже не показывают.
2. Зазоры между стержнем и отверстием не показывают.
3. Допускается вместо нескольких одинаковых элементов
изображать на сборочном чертеже только один.
4. Допускается не показывать шайбы.
5. При симметричности сборочной единицы вычерчивают
половину или немного больше половины изображения.
6. Для укорачивания изображения изделия без уменьшения
масштаба используют разрыв.
7. Для уменьшения количества изображений используют
размерные знаки.
1
1
1
7
3
5
2
4
6